建设项目环境影响报告表

# （报批版）

| 项目名称： | 汽车维修 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 驻马店市安顺汽车维修有限公司 |

| 编制日期： | 2019 | 年 | 1 | 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

- 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 汽车维修 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 驻马店市安顺汽车维修有限公司 |
| 法人代表 | 赵阳超 | 联系人 | 赵阳超 |
| 联系电话 | 13938370866 | 传真 |  | 邮政编码 | 463000 |
| 建设地点 | 驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区） 古吕路546号 |
| 立项审批部门 | 河南驻马店经济开发区发展改革局 | 批准文号 | 2019-411771-81-03-012427 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | 汽车修理与维护 O8111 |
| 占地面积 (平方米) | 700（1.05亩） | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 23 | 环保投资占 总投资的比例 | 23％ |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019 | 年 | 10 | 月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着我国汽车保有量的不断增加和改革的深入及高新技术的发展，我国的汽车维修企业近年来迅猛发展，并已开始走向成熟，汽车维修企业不断向大规模、高档次、高水平发展。借此契机，驻马店市安顺汽车维修有限公司投资100万元租赁现有厂房新建“汽车维修”项目。 二、产业政策符合性 经查《产业结构调整指导目录（2011年）》(2013年修订)，本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”生产项目，为允许类建设项目，符合国家有关产业政策。建设单位于2019年03月28日在河南驻马店经济开发区发展改革局备案，备案号为2019-411771-81-03-012427。 本项目为新建项目，厂址位于驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济 |
| 开发区）古吕路546号，占地面积700m2（1.05亩）。项目区域位置见附图一。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国家建设项目环境管理的有关规定，该项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年9月1日起施行）》（2018年4月28日修改），本项目属于第四十项【社会事业与服务业】中126条【汽车、摩托车维修场所】，其中“涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”应编制环境影响报告表；“其他”的应编制环境影响登记表，本项目为汽车维修项目（含喷漆工艺），年用油漆量（含稀释剂）为0.3t，对照目录，应编制环境影响报告表。受驻马店市安顺汽车维修有限公司委托，湖南大自然环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，我公司在接受委托后，进行了现场踏勘、调研，对建设项目内容进行了全面调查。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环评导则有关规范完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 三、项目总投资 本项目总投资100万元，全部由企业自筹。 四、项目建设内容与规模 1、项目建设内容： 本项目租赁现有标准化厂房600m2，办公用房及仓库100m2，项目主要建筑物构成情况见表1。 表1 项目建筑物构成情况一览表 序号 工程内容 建筑面积（m2） 数量 备注 1 主体工程 汽车维修车间 600 1栋1层 / 1.1 汽车维修 550 4个车位 1.2 喷漆及烘干室 50 / 2 附属工程 办公室 30 1栋1层 / 3 仓库 30 1栋1层 / 4 卫生间 20 1栋1层 / 5 餐厅 20 1栋1层 / 6 公用工程 给水 市政自来水管网 7 排水 废水经“三级沉淀池”预处理后排入驻马店市第四污水处理厂 8 供电 市政电网提供 |
| 9 环保工程 废气治理 喷漆及烘干室废气 活性炭吸附+光氧催化废气处理装置+15m高排气筒 1套 10 焊接废气 移动式焊接废气净化设备 1台 11 废水治理 生活污水 三级沉淀池（2.5m3/d） 1座 12 生产废水 13 噪声防治 设备噪声 基础减震、厂房隔声 / 14 固废处置 生活垃圾 一般固废暂存区 / 15 废轮胎 / 16 废金属件 17 废漆桶、废过滤棉、废活性炭 危险废物暂存处 / 18 废机油 / 2、建设规模： 本项目设计生产规模为年服务车辆约800辆。 五、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2。 表2 原、辅材料及能源消耗情况一览表 六、生产设备 本项目使用的生产设备见下表。 序号 原辅料名称 规格、成分 单位 数量 备注 1 油漆 油漆（含稀释剂） t/a 0.3 调漆工序委外进行，本厂不进行相关活动 2 汽车配件 刹车、轮胎、驱动轮等 套/a 200 3 机油 4L/桶，矿物油 t/a 4 洗车液 5L/桶，硬脂酸、十二烷基苯磺酸钠、碳酸盐 t/a 0.15 5 焊丝 不锈钢实芯焊丝 t/a 0.05 6 新鲜水 / t/a 400 / 7 电 / 万度 25.3 当地变电站 |
| 表3 主要生产设备一览表 序号 设备类别 设备名称 规格/型号 数量 备注 1 维修、洗车设备 四轮定位仪 / 1台 车胎维修、更换 2 扩胎机 / 1台 3 氮气机 / 1台 4 轮胎充气机 / 1台 5 电焊机 / 2台 车辆维修 举升机 / 2台 6 外形修复机 FY-800 1台 悬挂式废抽系统 GP-11-B 1台 汽车保养 洗车机 / 1台 洗车 高压水枪 / 1台 烤漆房 1台 汽车喷漆 喷漆枪 1把 7 环保设备 废气处理装置 15000m3/h 1套 处理喷漆房废气 8 三级沉淀池 2.5m3/d 1套 处理项目废水 七、劳动定员及生产班制 劳动定员：项目定员15人，其中管理人员3人，劳动操作人员12人，均不在厂区内吃住。 工作制度：年工作300天，每天8小时，全年2400小时。 八、项目厂址周围环境情况简介 本项目建设地点位于驻马店市经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）古吕路546号，占地面积700m2。根据现场调查，厂区四周均为标准化厂房，项目区周围敏感点主要为西北约268m处的王庄和东北约384m处的贾王庄。除此之外项目周边500m范围内无村庄、医院等敏感点。项目周围敏感点简况见下表4，项目厂址周围环境情况示意图详见下图1。 表4 项目周边敏感点简况 序号 敏感点名称 距本项目边界距离（m） 户数/人数 方位 1 王庄 268 186/651 西北 2 贾王庄 384 220/770 东北 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，不存在原有污染情况及主要的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 驻马店市位于河南省中南部，东经113°10ˊ～115°12ˊ、北纬32°18ˊ～33°35ˊ。东西长191.5km，南北宽137.5km，总面积15095km2，占全省总面积的8.9%。东与安徽省阜阳市接壤，西与南阳市相连，北与周口、平顶山和漯河为界，南与信阳市毗邻。全市辖西平、遂平、上蔡、汝南、平舆、确山、正阳、新蔡（省直管县）、泌阳等九县及驿城区、高新区、工业集聚区三区。 本项目位于驻马店市经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）古吕路546号，地理位置图详见附图一。 2、地形、地貌 驻马店主要有山地、丘陵、岗地、平原等地貌类型。驻马店市辖区面积15083km2，其中山区面积1950km2，丘陵和岗地面积2786km2，平原面积7176 km2，洼地面积3171km2。总地势为西高东低，微向东南倾斜。西部山区为豫南桐柏山向西北延伸的余脉和豫西伏牛山向东延伸的余脉，是长江、淮河两大流域的分水岭，山峰海拔大多在300～900m之间，最高峰泌阳县境内白云山海拔983m。京广铁路以东为广阔的淮北平原，海拔在100～32m之间，地面平均坡降1/5000～1/8000，新蔡县东部海拔高度仅32m，为全市最低点。洼地主要分布在洪、汝河两岸附近，除西平县老王坡、上蔡县吴宋湖、汝南县宿鸭湖、新蔡与平舆县交界的蛟停湖四大洼地外，还有些零星分布的坡洼地。 3、地址 驻马店市位于华北陆台的南缘，基底层为前震旦纪的变质岩系，其中包括太古代的片麻岩、结晶片麻岩和花岗片麻岩。震旦纪县境全部为浅海占据，生成有浅红色石英岩和硅质石灰岩。地史进入中奥陶纪，地壳受加里东运动影响开始上升，侵蚀面上生成有零碎的沉积铁矿层。石炭纪县境大部再次沉为浅海、滨海地带，气候潮湿温暖，盛长有茂密丛林。二迭纪海水退出，待至中生代，秦岭地槽褶皱升起，华北陆台南缘亦发生褶曲和断裂，构成山峦重叠，东部低平的基本轮廓。进入新生代，伏牛山、桐柏山连续上升，与其相邻的黄淮平原发生下沉作用，西部冲刷下来的物质，广泛堆积于平原地带。第四达冰期，被西北卷来的黄土覆盖，之后，随着积年累月的流水冲刷和风化剥蚀，逐渐形成现有地质条件。 驻马店市不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。根据《建筑抗震设计规范》（ GB50011-2001），驻马店市地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。 4、气象气候 项目区域处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，四季分明，气候温和。 据驻马店市气象台多年气象资料统计，市区多年气象特征为： 气温：年平均气温14.8℃，最高气温41.9℃，最低气温-18.1℃； 气压：年平均气压1006.9hPa； 相对湿度：年平均相对湿度73%； 日照：年日照2166.8小时； 降水：最大年降雨量1575.8mm，最小年降雨量406.8mm，多年平均年降水量953.2mm； 蒸发量：平均年蒸发量1572.8mm； 无霜期：平均年无霜期217天； 风：该地全年最多风向为NW风，频率12.0%，次多风向为SE风，频率8.3%，全年静风频率15.8%。全年平均风速2.0m/s。项目所在区域风向玫瑰图见图2。

5、水文特征 （1）地表水 驻马店市属淮河流域洪汝河水系。本期项目所在区域的主要地表水体有河流和湖库，其中，主要河流有汝河、臻头河、练江河、冷水河、小清河、奎旺河和北汝河，流经驿城区的河流有二条，即练江河和冷水河；湖库主要有板桥水库、宿鸭湖水库和薄山水库。 汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库，水库泄水经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流。在新蔡县班台和小洪河汇合后于安徽省的王家坝附近注入淮河干流。其流域面积12380km2，耕地1100万亩，人口约610万。流域内土地肥沃，气候温和，是河南省主要的粮棉油生产基地之一。 臻头河，发源于确山与泌阳交界的千眼岭，为淮河北岸支流汝河分支。流经确山、汝南两县，于汝南县沙口村注入汝河。全长135km，流域面积1800km2。臻头河古称溱水，今称“溱头河”，又作臻头河。臻头河俗称大沙河（区别于小沙河），在上游称石滚河，下游称余子河。 练江河，发源于市区西部的桃木山北侧，在水屯东流入宿鸭湖，全厂42.7km，流域面积204km2，河床较浅，不易泛滥，比降1：1500，流量变化较大。根据驻马店市水文站长期观测资料，最大径流量达716m3/s，最小流量为0，目前已成为驻马店市的排污河，驻马店市刘楼城市污水处理厂投入运行后，练江河水质有了显著改善。 冷水河也称开源河，发源于金河办事处高庄居委会范楼坡地，为清雍正四年（1726年）人工挖掘而成。呈西东流向，向东流经汪刘庄行政村的谭庄、黄淮学院、小界牌行政村的邢庄，进入驿城区顺河乡，在汝南县罗店乡境内注入宿鸭湖，全长20余km，流域面积14km2。 小清河发源于关王庙乡南吴村，由西南向东北流经关王庙乡的杨楼、熊楼、关王庙、杨桥等6个行政村后，进入遂平县石寨铺乡，在大金庄西北角入汝河分洪道注入宿鸭湖。全长20km，流域面积36km2。 北汝河，发源于西平县境内，有红澍河、北柳堰河、奎旺河等支流汇入，在汝南县境内汇入汝河。 板桥水库，位于淮河支流汝河上游泌阳县板桥镇，风光秀丽的白云山脚下。是一座以防洪为主，兼有灌溉、发电、城市供水、水产养殖及旅游等综合效益的大型水利枢纽工程。水库始建于1951年，控制流域面积768km2，最大库容6.75亿m3。兴利水位111.5m，相应库容2.56亿m3，可养殖面积3万亩，水电站装机3200kw，坝顶高程120m，最大坝高50.5m，水库总泄量15000m3/s，大坝全长3720m。 宿鸭湖水库，为一平原人工水库，1958年修建，位于驻马店市东部汝南县境内，距离本工程约15km。宿鸭湖水库南北长35km，东西宽15km，总面积167km2，库容达16.5亿m3，水位高程一般保持在52.5-53.5m之间，汛期最高水位54.5m，非汛期最高水位52.5m，是一座以防洪灌溉为主，结合农用、养鱼等综合利用的大型调节水库，也是河南省最大的平原水库。汝河从库区自西北至东南穿过，汝河最终与洪河汇合后流入淮河。 薄山水库，又称薄山湖，以防洪，灌溉为主结合发电、养鱼、 等综合利用多功能水库。位于确山县西南23km的汝河支流臻头河上。控制流域面积580km2，l954年建成。l956年按100年一遇设计，l000年一遇校核标准进行加固。l979―l983年又按防御可能最大洪水标准进行除险加固，水库总库容6.20亿m3，相应水位128.2m，设计水位l21.3m，相应库容3.95亿m3，兴利水位116.6m，相应库容2.8亿m3。 （2）地下水 项目区域地下水赋存于第四系松散岩石空隙中，地下水流向总体向东北方向，并以汝河为轴心向河流排泄。根据含水层的岩性组合结构和富水程度，将含水层划分为富水区、中等富水区和弱富水区。 富水区（单井涌水量1000－3000t/d）：分布于文成、诸市至遂平县城一带的汝河带状冲积平原区，分布面积140km2。 中等富水区（单井涌水量500－1000t/d）：该区域面积280km2，分布在沙河店、王来宾、焦子园和藏集以北汝河带状冲积平原及驻马店、洪堂至遂平南八里铺等地的岗状平原部位。 弱富水区（单井涌水量100－500t/d）：该区域面积86km2，分布于板桥、沙河店、王来宾到阳丰一带剥蚀岗地前沿。 6、植被及生物多样性 该项目所在区域土壤肥沃，主要为农业耕地、林地和少量的苇地，土质为粉质粘土。农作物主要为小麦、油菜、玉米、大豆、红薯等农经作物，代表性作物小麦亩产350～400kg，玉米亩产400～500kg，另有少量的经济林，如泡桐、刺槐、速生杨、榆树、苹果树、葡萄、桃树等。 区域内动物主要牛、马、驴、骡、山羊、兔、狗、鸡、鸭、鹅等家禽、家畜；以及黄鼠狼、刺猬、野兔、麻雀、鹌鹑、斑鸠等野兽、飞禽。 本项目500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7. 矿产资源 驻马店市地下蕴藏着十分丰富的矿藏，有煤炭、石油、化工灰岩、硅灰岩、石灰石、石英脉、萤石等矿产资源49种，其中花岗岩和大理石种类繁多，化工灰岩储量居全省首位，石英脉、含钾岩石储量居全省第二位，萤石储量居全省第四位。目前已探明储量的30种，开采利用的26种，居全省第二位。 本期项目所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。 二、驻马店城市总体发展规划（2011-2030）： 城市性质：中原经济区南部区域中心城市，现代化的制造业和商贸物流基地，生态旅游名城。 中心城区主要发展方向：规划中心城区重点向北、向西拓展，各类建设用地布局和基础设施建设都应适应主要发展方向，健康、有序地引导城市发展。 中心城区空间增长边界：东起京港澳高速公路、西至平山大道，北起纬十二路、南至工业四路。 中心城区用地规模：规划至2015年中心城区建设用地总规模控制在95km2以内，人均城市建设用地指标控制在100m2以内；至2020年中心城区建设用地总规模控制在132km2以内，人均城市建设用地指标控制在99m2以内；至2030年中心城区建设用地总规模控制在185km2以内，人均城市建设用地指标控制在97m2以内。 中心城区布局结构：以河流、农田、绿地为生态基底，以城市干道为基本骨架，形成“一心两轴、四带八区”的城市空间结构。 (1)一心：“新城—老城”中心 新城主要承担现代城市公共服务与生产性服务功能，老城主要承担生活性服务功能，新老城优势互补、互动发展，提升中心城区面向全市域乃至区域的综合服务能力。 (2)两轴：区域城镇拓展轴、城市功能拓展轴 区域城镇拓展轴：主要由天中山大道—文明大道、乐山大道构成，北联遂平，南接确山，串联“新城—老城”中心、关王庙创新研发区、练江河康体休闲区，引导城市轴线拓展，成为中心城市组团式发展区城镇空间发展轴的重要组成部分。 城市功能拓展轴：以开源大道、开源河为纽带，西联石武高速铁路驻马店站，中部经过行政文化中心，东部串联企业服务中心，进而向东西两翼延展，西至板桥风景区、西部山区旅游度假休闲区，东至宿鸭湖生态休闲功能区、天中山风景区，并与区域都市旅游休闲环有机结合，主要发展商务商业、信息咨询、企业服务、旅游度假、都市休闲、生态体验等功能，强化中心城区对市域东西向的辐射带动作用。 (3)四带八区：在“一心、两轴”的基础上，规划围绕“新城—老城”中心，布局小清河科技文化休闲带、练江河康体娱乐休闲带、京广铁路、石武高速铁路生态保育发展带4条发展带，并结合主要发展轴带布局新城片区、老城片区、高铁片区、练江片区、关王庙片区、开源片区、东风片区、南海片区等8个城市片区。 中心城区各片区主要职能： (1)新城片区主要承担行政办公、文化展示、职业教育、居住生活服务等功能； (2)老城片区主要承担传统商贸、公共服务、居住生活服务等功能； (3)高铁片区主要承担现代商务商业、金融保险、贸易咨询、物流、交通枢纽等功能； (4)练江片区主要承担康体疗养、生态休闲、公共服务、生态居住等功能； (5)关王庙片区主要承担科技研发、职业教育、文化创意、生物科技、企业孵化、康体休闲、居住等功能； (6)开源片区主要承担企业服务及食品加工、综合物流等产业功能； (7)东风片区主要发展医药制造、装备制造、新能源、环保建材(新材料)、煤化工等产业功能； (8)南海片区主要发展钢铁、纺织、建材、原材料等产业功能。 本项目位于驻马店市城市总体规划范围内，详见附图四。 四、驻马店市第四污水处理厂概况 （1）厂址位置 驻马店市第四污水处理厂位于驻马店市中原大道与柏城路交叉口东南侧迎宾大道西侧。 （2）处理规模 驻马店市第四污水处理厂设计总规模为15万m3/d，一期建设规模7.5万m 3/d。其中，中水提升泵站一期设计规模为5.0万m3/d，二期设计规模为10.0万m3/d。 （3）服务范围及收水方案 驻马店市第四污水处理厂服务面积约为79.86km2（范围：西到刘阁路、洪河大道、凤山路，南到开源大道、薄山路、洪河大道，东到京港澳高速、北到仁爱路、乐山大道、棠溪大道。该区域包含关王庙片区、部分高铁居住片区和部分新城居住片区、纬十路居住片区、铁路物流园区和开源北产业片区。 本项目位于驻马店市经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）古吕路546号，根据驻马店市第四污水处理厂的服务范围，本项目所在区域位于驻马店市第四污水处理厂收水范围之内（详见附图五：污水管网图）。 （4）设计进出水水质及处理程度 根据《驻马店市水环境功能区划》，宿鸭湖水库为Ⅲ类水体，驻马店市属淮河流域，驻马店市第四污水处理厂出水指标应采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，污水处理厂设计进出水质及处理程度见下表5。 表5 驻马店市第四污水处理厂设计进出水质及处理程度 指标 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 设计进水水质 ≤420 ≤180 ≤200 ≤30 ≤5 ≤35 设计出水水质 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤0.5 ≤15 注：*括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温小于12℃时的控制指标。 （5）污水处理工艺方案 驻马店市第四污水处理厂生化处理采用改良型A2/O氧化沟工艺，深度处理采用“混凝+沉淀+过滤”系统处理，出水消毒采用二氧化氯消毒，脱水污泥运往水泥窑、热电厂进行焚烧处置。污水经这一过程处理后，最终出水可以达到设计出水水质指标。污水处理工艺流程见图3。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本项目位于驻马店市经济开发区，本评价采用2018年驻马店市区各环境要素的常规监测数据对该区域的环境质量现状进行评价。 环境空气 本项目位于驻马店市经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）古吕路546号，区域内无大的大气污染源存在，根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ 2.2-2018 ）》要求，本项目环境空气质量现状评价引用市区在线监测系统的监测数据进行评价，驻马店市区2018年全年主要污染物情况为：PM10年均浓度为96ug/m3，SO2的年均浓度为14ug/m3，NO2的年均浓度为30ug/m3、CO的小时浓度为1.70mg/m3，臭氧的小时浓度为164.8ug/m3，优良天数为247天，数据表明除PM10超标外，其余因子均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 水环境现状 （1）地表水环境质量现状 本项目废水经第四污水处理厂处理达标后再排入小清河。小清河下游入汝河，根据驻马店市环境监测站2018年对汝河沙口断面的现状监测资料对本项目区域地表水质量现状进行评价，监测资料见表6。 表6 地表水现状监测及评价统计结果一览表 单位：mg/L（pH除外） 河流 断面名称 pH COD 氨氮 / mg/L mg/L 汝河 汝河沙口断面 测值 7.14-7.44 23.4-28.5 0.405-0.491 平均值 7.29 25.03 0.731 达标分析 达标 达标 达标 标准 6-9 30 1.5 由监测结果可以看出，汝河水质能够满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准的要求。 （2）地下水质量现状 2018年驻马店市环境监测站对驻马店市区地下水的常规监测数据见表7。由监测数据对照地下水质量标准可知：该区域内浅层地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，可作为饮用水源。 表7 地下水现状监测结果统计与分析一览表 单位：mg/L(pH除外) 统计指标 监测因子（浓度单位：mg/l）（pH除外） pH 总硬度 耗氧量 氨氮 挥发酚 最小值 6.60 414.0 0.20 0.012 0.002 最大值 6.80 466.0 0.70 0.172 0.002 平均值 6.66 440.0 0.40 0.092 0.002 检出率 / / / 100 100 均值超标倍数 不超标 不超标 不超标 不超标 不 标 标准 6.5～8.5 450 3.0 0.2 0.002  声环境现状 根据现场调查，项目东、西、南、北均为工业厂房，本评价对项目所在区域声环境状况进行了调查监测，监测结果见表8。 表8 工程区域声环境监测结果 监测点 昼间 夜间 标准限值 昼间 夜间 东厂界 51.1-52.6 39.2-40.6 65 55 西厂界 52.3-52.4 39.8-40.3 北厂界 51.2-51.6 40.1-40.6 南厂界 53.1-53.4 42.1-42.3 注：监测结果单位为等效声级dB(A)。 由上表可知，项目所在区域现状声环境质量较好，东、西、南、北四厂界昼夜噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准限值的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境空气：项目所在区域，《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级； 地 表 水：汝河，《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类； 地 下 水：项目所在区域浅层地下水，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 噪 声：厂界，《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类。

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2二级标准及2018年修改单。 表9 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 SO2 NO2 TSP PM10 PM2.5 CO O3 年平均 60 40 150 70 35 / / 日平均 150 80 300 150 75 4 160* 1小时平均 500 200 / / / 10 200 （2）水环境：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 表10 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准类别 标准值 1 pH GB3838－2002 Ⅳ类 6～9 2 COD ≤ 30 3 BOD5 ≤ 6 4 氨氮 ≤ 1.5 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 表11 地下水质量标准 序号 项目 标 类别 标准值 单位 1 PH GB/T14848－93 Ⅲ类 6.5-8.5 / 2 总硬度 ≤450 mg/L 3 耗氧量 ≤3.0 mg/L 4 氨氮 ≤0.2 mg/L 5 挥发酚 ≤0.002 mg/L （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类。 表12 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准限值；为了强力推进挥发性有机物污染治理，我省根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》（豫环文〔2017〕160号）提出了工业企业挥发性有机物排放建议值。本项目喷漆、烘干工段废气执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中标准限值；餐厅油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1604-2018）。 表13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 甲苯 40 15 3.1 2.4 二甲苯 70 15 1.0 1.2 表14 工业企业挥发性有机物排放建议值 行业 工 设施 污染物 建议排放浓度（mg/m3） 建议去除效率 其他行业 有机废气排放口 非甲烷总烃 80 70% 甲苯与二甲苯合计 40 - 表15 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 行业 污染物 排放建议值（mg/m3） 其他企业 非甲烷总烃 2.0 甲苯 0.6 二甲苯 0.2 表16 《餐饮业油烟污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1604-2018） 规模 小型 基准灶头数 ≥1，﹤3 油烟（mg/m3） 1.5 非甲烷总烃（mg/m3） - 净化设备最低去除率（%） 90 |
| 污染物排放标准 | （2）废水：本项目废水由市政管网进入驻马店市第四污水处理厂进行处理，排放水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级要求及驻马店市第四城市污水处理厂进水水质要求。（第四污水处理厂进水水质严于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准） 表17 驻马店第四城市污水处理厂设计进出水水质要求 单位：mg/L 序号 污染物 设计进水水质指标 设计出水水质指标 1 COD 420 50 2 BOD5 180 10 3 S S 200 1 4 氨氮 30 5 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 （4）固废：项目一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)（2013修改单）规定的相关要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单） |
| 总量控制指标 | 水：本项目废水经“三级沉淀池”处理后，由管网排入驻马店市第四污水处理厂，经污水处理厂进行二次处理后达标排放。本项目废水污染物总量按污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L）进行核算，水污染物排放总量指标为： COD：0.029t/a，氨氮：0.003t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、施工期工艺流程介绍 本项目租用现有厂房，施工期已结束，评价不再对施工期污染因素进行分析。 2、营运期工艺流程及产污环节分析 本项目从事汽车4S 服务及汽车维修服务。汽车维修和保养的工艺流程主要包括检测车辆、喷漆、烤漆、机械修理、清洗等工序。 生产工艺流程及产污环节见图4。 工艺流程简述： （1）检查：汽车进厂后进行诊断、检查，确定故障原因，根据故障原因分别对汽车进行维修或保养、清洗； （2）喷漆及烘干：本项目喷漆及烘干工序均在烤漆房中进行，烤漆房四周密闭，底部送风，汽车喷漆部位由人工对汽车表面进行补漆处理，补漆完成后进行电烘干处理。因此有喷烤漆废气（G1）、废漆桶（S1）及噪声（N）产生； （3）维修保养：机械维修主要根据车体本身需要，更换汽车部分零部件、轮胎等，并对车体损坏处进行钣金、焊接。保养则主要为更换机油，按汽车里程数更换相应的配件。焊接过程中将产生少量烟尘（G2）。此外，机械维修和保养过程中还有废金属件（S1）、废轮胎（S2）、废机油（S3）、废塑料件（S4）及车辆维修机械噪声（N）产生； （4）清洗：将清洁剂加入喷射清洗机内，利用自来水和洗洁剂清洗车身表面灰尘和油污，该工序有清洗废水（W）及噪声（N）产生。

二、主要污染工序： 1、废气 （1）喷漆房喷漆工序产生的喷漆废气，主要为漆雾、甲苯、二甲苯、有机废气（以非甲烷总烃计）； （2）焊接工段产生的焊接烟尘，主要为CO、HO2； （3）厨房油烟。 2、噪声 焊接机、维修机器等设备产生的机械噪声以及喷漆房光氧催化废气处理装置风机运行过程产生的空气动力型噪声。 3、废水 汽车清洗废水和职工生活污水。 4、固体废物 （1）废漆桶；（2）废金属件；（3）废轮胎；（4）废机油；（5）废塑料件； （6）废玻璃纤维棉；（7）职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 烟尘（无组织） | 0.0325mg/m3；0.325kg/a | 0.027mg/m3；0.0325kg/a |
|  | 喷漆、烘干 | 有组织漆雾 | 6.78mg/m3；0.062t/a | 0.34mg/m3；0.0052t/a |
|  |  | 无组织漆雾 | 0.113t/a | 0.0013t/a |
|  |  | 有组织非甲烷总烃 | 9.8mg/m3；0.044t/a | 0.49mg/m3；0.0022t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0009t/a | 0.0009t/a |
|  |  | 有组织甲苯 | 5.2mg/m3；0.047t/a | 0.26mg/m3；0.0024t/a |
|  |  | 无组织甲苯 | 0.00096t/a | 0.00096t/a |
|  |  | 有组织二甲苯 | 8.2mg/m3；0.074t/a | 0.41mg/m3；0.0062t/a |
|  |  | 无组织二甲苯 | 0.0015t/a | 0.0015t/a |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 0.0018 | 0.25 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 571.2t/a | 零排放 |
|  |  | COD | 50mg/L；0.029t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 5mg/L；0.003t/a |  |
| 固体废物 | 生产固废 | 废轮胎 | 4t/a | 零排放 |
|  |  | 废金属件 | 2t/a |  |
|  |  | 废塑料件 | 2t/a |  |
|  |  | 废漆桶 | 15个/a |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.3684t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.6t/a |  |
|  |  | 废机油 | 1t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 零排放 |
| 噪声 | 电焊机、洗车机、扩胎机 | 噪声 | 80～100dB(A) | 厂界外1m处昼、夜 噪声值均达标 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目营运期影响生态环境的废气、废水、固废、噪声等污染物在相应的防范、治理措施下，不会改变周边植被等生态形态的变化，对周围生态环境影响小。 |

环境影响简要分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有厂房，施工期环境影响已不存在，本次不再评价。

二、营运期环境影响分析： （一）废气对环境的影响分析 1、焊接废气 （1）源强 项目在生产中的焊接为CO2气保焊。据有关资料，CO2气体保护焊是利用CO2气作为焊接的保护性气体的一种焊接方式，CO2气体从气瓶中以一定的流速由喷咀喷在焊弧周围形成一个CO2气体保护层将焊弧与空气隔绝、从而有效地保护电孤，使焊接面更加牢固。项目在焊接过程中产生少量的焊接废气，其中的主要污染物为含MnO2和NiO等的颗粒物。所使用的焊接材料化学成份见表19。 表19 焊接材料化学成份一览表 类别 主要元素（质量分数％） CO Mn Si Cr Ni Cu S P 焊丝 ≤0.1 0.3～0.55 ≤0.03 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.2 ≤0.04 ≤0.04 根据有关资料推荐的经验排放系数，焊接烟尘排放量为5～8g/kg焊丝（以6.5kg/t焊丝计），烟尘中主要成分为铁、硅、锰等氧化物。主要有害气体产生量为 CO 和NO2，CO产生量为3.85～4.19g/kg焊丝（以4.02kg/t焊丝计），NO2产生量为0.056～0.18g/kg焊丝（以0.118kg/t焊丝计）。本项目焊丝用量为0.05t/a， 则本项目焊接废气污染物产生量为：烟尘0.325kg/a； CO0.201kg/a； NO20.0059kg/a。 （2）治理措施 本项目焊机2台，根据企业提供资料，项目焊机不全部同时使用，焊接废气采用1台风量为1000m3/h的移动式焊接废气净化设备进行处理，焊烟废气被风机负压吸入净化机内部，大颗粒飘尘被均流板和初滤网过滤而沉积下来；进入净化装置的微小级烟雾和废气通过废气装置内部被活性炭过滤和分解后排出达标气体。其烟尘去除效率可达90％，有害气体净化率达60％以上。 （3）焊接废气达标排放可行性分析 由以上分析可知，项目焊接废气产生量为烟尘0.325kg/a； CO0.201kg/a； NO20.0059kg/a。焊接废气采用1台风量为1000m3/h的移动式焊接废气净化设备进行处理，移动式焊接废气净化设备的烟尘去除效率达90％，有害气体净化率达60％以上。项目焊接废气污染物产排及治理措施见表20。 表20 项目焊接废气产排及治理措施一览表 污染物名称 产生量 （kg/a） 治理措施 排放量 （kg/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放方式 焊接烟尘 0.325 移动式焊接废气净化设备 0.0325 2.708-5 0.027 无组织 CO 0.201 0.0804 6.7-5 0.067 无组织 NO2 0.0059 0.00236 1.97-6 0.00197 无组织 由表18可知，项目焊接废气经移动式焊接废气净化设备处理后颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，CO、NO2排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 2、喷漆及晾干废气 （1）源强 依据建设单位提供资料，本项目建设密闭喷漆房1座，项目喷漆工序均在喷漆房内进行（年喷漆约600h），喷漆结束后，在专用晾干房内流平晾干（春、夏、秋季24h自然晾干），晾干房顶部配置烘烤灯（仅冬季用，30℃，8h）。喷漆及晾干过程中会有少量的低级烃类（以非甲烷总烃计）、漆雾、甲苯、二甲苯挥发出来。 本项目年维修车辆800辆，喷漆车辆约500辆/年，年用油漆（含稀释剂）0.3t/a，类比同类型相似规模项目，确定本项目喷漆房废气中非甲烷总烃含量为0.045t/a（0.075kg/h）；漆雾含量为0.063t/a（0.105kg/h）、甲苯含量为0.048t/a（0.08kg/h）、二甲苯含量为0.075t/a（0.125kg/h）。 （2）治理措施 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中的相关要求，依据建设单位提供资料，项目设置密闭喷漆房1座，位于维修车间东北部，项目喷漆及晾干过程均在密闭空间进行（集气效率98%）。喷漆房废气经活性炭吸附+光氧催化废气处理装置（去除效率95%，风量15000m3/h）处理后，废气通过1根高15m排气筒排放。 光氧催化废气处理装置废气处理工艺流程简述：漆污预先通过房内地棉进行第一道过滤，又进入到光氧催化柜中的第二道粗效过滤棉过滤，此时的漆污中的颗粒物已过滤90%，其中漆污中产生的挥发性有害气体通过紫外线光源对废气分子链进行净化为专业技术，运用253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，为第一重处理；取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成低分子化合物CO2、H2O等，为二重处理；再根据不同的废气成分配置7种以上相对应的惰性催化剂，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应，放大10-30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率，催化剂还具有类似于植物光合作用，对废气进行净化效果，为第三重处理，最终净化效率≧95%，然后通过离心式风机抽排至15m高排气筒。 （3）喷漆及晾干废气达标排放可行性分析 由以上分析可知，项目喷漆工段非甲烷总烃产生量为0.045t/a（0.075kg/h）；漆雾产生量为0.063t/a（0.105kg/h）、甲苯产生量为0.048t/a（0.08kg/h）、二甲苯产生量为0.075t/a（0.125kg/h）。经核算喷漆及晾干废气中有组织漆雾产生总量为0.062t/a（0.103kg/h），无组织漆雾产生总量为0.0013t/a（0.0022kg/h）；有组织非甲烷总烃产生总量为0.044t/a（0.147kg/h），无组织非甲烷总烃产生量为0.0009t/a（0.0003kg/h）；有组织甲苯产生量为0.047t/a（0.078kg/h），无组织甲苯产生量为0.00096t/a（0.0016kg/h）；有组织二甲苯产生量为0.074t/a（0.123kg/h），无组织二甲苯产生量为0.0015t/a（0.0025kg/h）； 项目喷漆废气产排及治理措施见表21。 表21 项目喷漆废气产排及治理措施一览表 污染物 产生方式 产生量 t/a 产生 浓度 mg/m3 治理措施 排放 浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放 速率kg/h 排放 方式 漆雾 有组织 0.062 6.87 活性炭吸附+光氧催化废气处理装置（引风机风量15000m3/h）处理后通过15m高排气筒排放 0.34 0.0031 0.0052 15m高排气筒 无组织 0.0013 / / 0.0013 0.0022 无组织 非甲烷总烃 有组织 0.044 9.8 0.49 0.0022 0.0073 15m高排气筒 无组织 0.0009 / / 0.0009 0.0003 无组织 甲苯 有组织 0.047 5.2 0.26 0.0024 0.004 15m高排气筒 无组织 0.00096 / / 0.00096 0.0016 无组织 二甲苯 有组织 0.074 8.2 0.41 0.0037 0.0062 15m高排气筒 无组织 0.0015 / / 0.0015 0.0025 无组织 由表12可知，项目喷漆及晾干废气经活性炭吸附+光氧催化废气处理装置处理后，有组织漆雾排放总量为0.0031t/a，排放浓度为0.34mg/m3，排放速率为0.0052kg/h；有组织非甲烷总烃排放总量为0.0022t/a，排放浓度为0.49mg/m3，排放速率为0.0073kg/h；有组织甲苯排放总量为0.0024t/a，排放浓度为0.26mg/m3，排放速率为0.004kg/h；有组织二甲苯排放总量为0.0037t/a，排放浓度为0.41mg/m3，排放速率为0.0062kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤3.5kg/h；非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤10kg/h；甲苯最高允许排放浓度≤40mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤3.1kg/h；二甲苯最高允许排放浓度≤70mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤1.0kg/h）要求。 同时非甲烷总烃排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃的建议排放浓度限值80mg/m3、去除率70%的要求，经1根15m高排气筒排放。 4、厨房油烟 本项目运营后，职工食堂能源采用电能，大气环境影响主要来源于食堂油烟废气。食堂食物烹饪、加工过程中将挥发油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生油烟废气。厨房内拟设2个基准灶头，烹饪产生的油烟由集气罩收集，每个灶头的排风量按2000m3/h计，每天按6h计算，一年经营300d，厨房年排风量为720万m3/a。根据对职工餐厅使用情况的类比调查，消耗动植物油以0.03kg/d·人计，本项目运营期大约有10名职工在厂区用餐，则年消耗食用油0.09t/a，在炒做时挥发损失约2％，则餐厅油烟产生量约0.0018t/a，经集气罩收集后，油烟产生浓度约为0.25mg/m3。 按照《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)中对餐饮业规模的划分，2个基准灶头属于小型规模，要求其油烟净化设施去除率不低于90%，因此要求食堂厨房内安装一台油烟净化器（去除率≥90%），油烟由专用烟道引至建筑物顶部排放，油烟排放浓度为0.025mg/m3，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)中的油烟排放浓度1.5mg/m3限值要求，对周围大气环境影响不大。 5、废气影响预测及分析 5.1评价等级的确定 （1）价因子和评价标准筛选 本项目焊接工段产生烟尘废气，喷漆房产生漆雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯废气，综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：烟尘、漆雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯。 本项目评价因子和评价标准表见表22。 表22 本项目评价因子和评价标准表 评价因子 标准值/（mg/m3） 标准来源 烟尘 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 漆雾 非甲烷总烃 2.0 甲苯 2.4 二甲苯 1.2 （2）估算模式参数 估算模型参数表见表23。 表23 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.9 最低环境温度/℃ 17.2 土地利用类型 城市 区域湿度条件 较湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （3）本项目污染源排放情况 本项目无组织排放源为矩形面源，则本项目大气污染物面源排放参数一览表见表24。 表24 本项目大气污染物面源排放参数一览表 无组织排放单元 面源起点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 与正北方向夹角/° 年排放小时/h 排放工况 评价因子 排放速率 kg/h X Y 维修车间 114.027373 33.035358 32.5 20 12 8.5 2400 正常排放 颗粒物 0.000027 漆雾 0.0022 非甲烷总烃 0.0003 甲苯 0.0016 二甲苯 0.0025 （4）主要污染源评估模型计算结果 表25 本项目大气主要污染源估算模型计算表 距源中心下风向距离 D/m （m） 无组织废气 颗粒物（PM10） 漆雾 非甲烷总烃 甲苯 二甲苯 预测质量浓度（mg/m3） 占标率 （%） 预测质量浓度（mg/m3） 占标率 （%） 预测质量浓度（mg/m3） 占标率 （%） 预测质量浓度（mg/m3） 占标率 （%） 预测质量浓度（mg/m3） 占标率 （%） 10 0.0001 0.06 0.0047 0.47 0.0006 0.03 0.0034 0.14 0.0053 0.44 18 0.0001 0.07 0.0059 0.59 0.0008 0.04 0.0043 0.18 0.0067 0.55 25 0.0001 0.07 0.0057 0.57 0.0008 0.04 0.0042 0.17 0.0065 0.54 50 0.0000 0.05 0.0040 0.40 0.0005 0.03 0.0029 0.12 0.0046 0.38 75 0.0000 0.03 0.0027 0.27 0.0004 0.02 0.0020 0.08 0.0031 0.26 100 0.0000 0.02 0.0020 0.20 0.0003 0.01 0.0014 0.06 0.0022 0.19 125 0.0000 0.02 0.0015 0.15 0.0002 0.01 0.0011 0.05 0.0017 0.14 150 0.0000 0.01 0.0012 0.12 0.0002 0.01 0.0009 0.04 0.0013 0.11 175 0.0000 0.01 0.0010 0.10 0.0001 0.01 0.0007 0.03 0.0011 0.09 200 0.0000 0.01 0.0008 0.08 0.0001 0.01 0.0006 0.02 0.0009 0.08 225 0.0000 0.01 0.0007 0.07 0.0001 0.00 0.0005 0.02 0.0008 0.07 250 0.0000 0.01 0.0006 0.06 0.0001 0.00 0.0004 0.02 0.0007 0.06 275 0.0000 0.01 0.0005 0.05 0.0001 0.00 0.0004 0.02 0.0006 0.05 300 0.0000 0.01 0.0005 0.05 0.0001 0.00 0.0003 0.01 0.0005 0.05 325 0.0000 0.01 0.0004 0.04 0.0001 0.00 0.0003 0.01 0.0005 0.04 350 0.0000 0.00 0.0004 0.04 0.0001 0.00 0.0003 0.01 0.0004 0.04 375 0.0000 0.00 0.0004 0.04 0.0000 0.00 0.0003 0.01 0.0004 0.03 400 0.0000 0.00 0.0003 0.03 0.0000 0.00 0.0002 0.01 0.0004 0.03 425 0.0000 0.00 0.0003 0.03 0.0000 0.00 0.0002 0.01 0.0003 0.03 450 0.0000 0.00 0.0003 0.03 0.0000 0.00 0.0002 0.01 0.0003 0.03 475 0.0000 0.00 0.0003 0.03 0.0000 0.00 0.0002 0.01 0.0003 0.02 500 0.0000 0.00 0.0002 0.02 0.0000 0.00 0.0002 0.01 0.0003 0.02 下风向最大质量浓度及占标率 0.0001 0.07 0.0059 0.59 0.0008 0.04 0.0043 0.18 0.0067 0.55 D10%最远距离/m / / / / / / / / / / 下风向最大浓度出现距离（m） 18 18 18 18 18 （5）评价等级确定 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表26。 表26 评价工作等级判定依据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1% ≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 根据估算模式，本项目污染源评价等级结果见表27。 表27 本项目各污染源评价等级结果 污染源 下风向最大质量浓度/（mg/m3） 下风向最大占标率/% 评价等级 无组织废气 0.0067 0.59 三级 综上所述，本项目大气评价等级为三级，不进行进一步评价。 （6）评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“三级评价不需设置大气环境影响评价范围。 （7）预测与评价要求 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“三级评价项目不进行进一步预测与评价”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 （8）无组织排放浓度达标性分析 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境.(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测， 经预测，本项目投入运营后无组织粉尘、漆雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯下风向最大质量浓度分别为0.0001mg/m3、0.0059mg/m3、0.0008mg/m3、0.0043mg/m3、0.0067mg/m3，出现距离为厂界边界外下风向18m处。项目无组织粉尘、漆雾、甲苯、二甲苯排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级的标准要求及豫环攻坚办〔2017〕162号文中工业企业边界挥发性有机物排放建议值的要求。 5.2卫生防护距离预测 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准，mg/m3。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表28。 表28 卫生防护距离计算参数取值和结果一览表 污染物 排放源强 （kg/h） 标准限值 （mg/m3） 参数值 计算结果 （m） 卫生防护距离 （m） A B C D 粉尘 0.000027 1.0 470 0.021 1.85 0.84 0.212 50 漆雾 0.0022 1.0 470 0.021 1.85 0.84 2.575 50 非甲烷总烃 0.0003 2.0 470 0.021 1.85 0.84 0.562 50 甲苯 0.0016 0.2 470 0.021 1.85 0.84 5.353 50 二甲苯 0.0025 0.6 470 0.021 1.85 0.84 3.698 50 由表14可知，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关级差的规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/ Cm的最大值计算其所需设置的卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/ Cm的计算的卫生防护距离在同一级别时，该工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。本项目生产车间应设置100m的卫生防护距离。结合厂区平面布置，卫生防护距离包络图见附图5，卫生防护距离边界距各厂界及敏感点处的距离见表29。 表29 项目厂界外卫生防护距离设置情况一览表 单位：m 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离 100 100 85 100 由以上分析可知，项目卫生防护距离为100m，各厂界外设距离为：东厂界100m、西厂界85m、北厂界100m、南厂界100m。结合卫生防护距离包络图可知，卫生防护距离之内无环境敏感点，项目的建设可满足卫生防护距离的要求。评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 （二）废水对环境的影响分析 本项目废水主要为洗车废水和职工生活废水。 （1）洗车废水 本项目设置车位4个，清洗车辆约800 辆·次/年，用水定额按《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中“0801汽车修理与维护”中“车辆冲洗：13m3/车位·月”，则洗车总用水量约624t/a，产污系数取0.8，则洗车废水产生量约499.2t/a，废水中主要污染物为COD 300mg/L、SS600mg/L、石油类 50mg/L、LAS 50mg/L。 （2）生活污水 本项目职工人员15人，均不在厂内吃住用水量按20 L/人•d计，年工作300天，则全厂职工生活用水量为90m3/a。（0.3m3/d）。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.24m3/d，72m3/a。污水中主要污染物为COD：350mg/L、SS：300mg/L、动植物油：160mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：5mg/L。 建设项目洗车废水499.2t/a 与生活污水72t/a 共计571.2t/a 经“三级沉淀池”处理后，排入市政污水管网，最终排入驻马店市第四污水处理厂集中处理后达标排放。 建设项目水污染物产生及排放情况见表30。用排水平衡图见图5。 表30 建设项目水污染物产生及排放情况表 废水名称 废水量（t/a） 污染物名称 污染物产生浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 治理措施 污染物排放浓度（mg/L） 污染物排放量（t/a） 排放去向 生活污水 72 PH 6~9 / 三级沉淀 pH:6～9； COD:250mg/L，0.14t/a； SS:100mg/L，0.057t/a； 动植物油:50mg/L，0.028t/a； NH3-N:15mg/L，0.009t/a； TP：3mg/L，0.002t/a； 石油类：10mg/L，0.006t/a； LAS：10mg/L，0.006t/a 驻马店市第四污水处理厂 COD 350 0.025 SS 300 0.022 动植物油 160 0.012 NH3-N 35 0.0025 TP 5 0.0004 洗车废气 499.2 PH 7~10 / COD 300 0.15 SS 600 0.31 石油类 50 0.025 LAS 50 0.025 废水污染防治措施可行性分析：本项目废水为洗车废水和职工生活废水，产生废水总量为571.2t/a，经厂区“三级沉淀”处理后，其主要污染物COD、SS、氨氮的排放浓度分别为250mg/L、100mg/L、15mg/L，均能满足驻马店市第四污水处理厂设计进水水质要求。据此分析，评价认为上述废水治理措施可行。 废水处理设施规模：根据工程分析，项目外排废水量为1.9m3/d，同时，考虑到废水排放量的不稳定性，设施的处理规模应在废水实际排放量的基础上适量放大，水量变异系数取1.2，则本项目“三及沉淀池”的设计处理规模定为2.5m3/d较为适宜。 （三）噪声对环境的影响分析 本项目的噪声源主要为焊接机、洗车机、扩胎机、喷漆枪等设备产生的机械噪声以及光催化氧化处理装置风机运行过程产生的空气动力型噪声，噪声级在70～85dB(A)之间。根据厂家提供资料，这些噪声设备均安装在车间内，评价要求尽量选择低噪声设备，对产噪设备设置减震基础并定期对设备进行日常检修，经厂房隔音后，各产噪设备源强噪声值及噪声防治措施见表31。 表31 主要噪声设备声级值［dB(A)］ 序号 设备名称 数量 声级值 治理措施 治理后源强 1 扩胎机 1 80 安装减震基础+厂房隔声 60 2 焊接机 2 70 55 3 洗车机 1 75 55 4 喷漆枪 1 75 55 6 光氧催化设备风机 1 85 60 本次评价仅对厂房内生产型高噪设备的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： ①点源衰减模式：Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 ②噪声叠加模式： L＝10lg(∑100.1Li) 式中：L—预侧点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 根据厂区平面布置，依据上述计算公式，按距厂界最近的主要设备噪声衰减后，再叠加的方法计算，厂界噪声预测结果见表32。 表32 项目各厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 方位 项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 扩胎机 距离（m） 10 58 70 25 贡献值 34.4 40 46 40 焊接机 距离（m） 10 12 80 10 贡献值 40 40 50 40 洗车机 距离（m） 55 10 45 35 贡献值 18.6 25.4 29.4 55 喷漆枪 距离（m） 50 10 45 35 贡献值 22.9 22.9 29.4 55 光氧催化设备风机 距离（m） 80 5 75 5 贡献值 31.9 31.9 60 39.4 噪声贡献值 41.03 41.66 60 55.80 背景值 / / / / 预测值 41.03 41.66 60 55.80 标准值 昼间≤65dB(A) 达标情况 达标 本项目夜间不生产。通过表17可知，各厂界昼间噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。 （四）固体废物对环境的影响分析 项目产生的固废主要是汽车维修工段的废轮胎、废机油、废金属件、废塑料件，喷漆工段的废漆桶、废过滤棉、废活性炭和职工生活垃圾等。 废轮胎 项目在维修过程中部分轮胎因破损、老旧等原因被更换，废轮胎产生量约为4t/a，集中收集，定期外售，不外排。 （2）废金属件、废塑料件 项目维修过程中部分金属件和塑料件如无法维修好，需进行更换，废金属件产生量约为2t/a，废塑料件产生量约为2t/a，集中收集后外售，不外排。 （3）废机油 保养机械需用到机油，废机油产生量约为1t/a。 （4）废漆桶、废过滤棉、废活性炭 根据建设单位提供用漆量核算，项目年产废漆桶15个。 根据建设单位提供的资料，项目漆房喷漆及晾干过程喷漆房密闭。喷漆房内设置活性炭吸附+光氧催化装置对喷漆房废气进行处理，光氧催化装置内需每月更换一次过滤棉，每次更换量为100kg；根据工程分析，项目漆雾吸附量为0.1401t/a，则项目废过滤棉产生量为0.3684t/a。废活性炭每月更换一次，每次更换量为50kg，则项目废活性炭产生量为0.6t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016）：“非特定行业：900-251-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂覆过程中产生的废物、900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷涂、上漆过程中产生的废物、900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质、900-241-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”规定，本项目产生的废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、废机油属于危险废物。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），设计拟在厂区东北处设置危废暂存间（2m×1.5m×3m）1座，具体位置见总平面布置图。环评要求新建的危险废物贮存设施应按照《危险废物贮存和污染控制标准》建造，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存库。贮存库基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存库内，贮存库内应有安全照明设施及安全防护设施，定期对贮存库及危险废物进行定期检查。本项目废漆桶危废暂存间暂存后，厂家定期回收利用；、废机油、废活性炭和废过滤棉装入专用贮存桶后贴上危险废物标签，在醒目处设置警告牌，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位统一处理，废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。 危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 （5）职工生活垃圾 项目劳动定员15人，均不在厂区住宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，职工生活垃圾产生量为2.5kg/d（2.25t/a），评价要求，生活垃圾日产日清定点堆放，及时交由环卫部门统一处理。 表33 固体废物产污情况一览表 序号 产污工序 污染物名称 数量（t/a） 处置措施 1 汽车维修 废轮胎 4 经收集后定期外售 2 废金属件 2 经收集后定期外售 3 废塑料件 2 经收集后定期外售 4 喷漆 废漆桶 15个/a 厂区暂存，由原厂家回收 5 喷漆 废过滤棉 0.3684 废过滤棉、废活性炭废机油属于危险废物，暂存于储存桶中，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位统一处理 6 活性炭吸附装置 废活性炭 0.6t/a 7 汽车维修 废机油 1 8 职工生活 生活垃圾 2.25 日产日清，交由环卫部门统一处理 综上所述，采取以上治理措施后，本项目固体废物均得到合理的处置和处理，对周围环境产生的影响较小。 （五）风险分析 根据 HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的精神，本次环境风险评价主要针对项目生产和储运过程中可能发生的环境风险事故进行环境风向影响预测分析，并提出风险防范措施及应急措施。 本项目运营过程中主要涉及的有毒有害、易燃易爆物质为油漆及其所含成分二甲苯，密度板。本项目涉及物料的危险性和毒性见表34。 表34 物质危险特性一览表 名称 危险性类别 物化性质 危险特性 密度板 可燃品 / 危险特性：可燃性，遇明火、高热能引起火灾 油漆 易燃品 / 危险特性：泄漏易污染水体和土壤；本品易燃。 二甲苯（油漆所含成分） 易燃品 分子式C8H10，分子量106.16。无色透明液体，不溶于水，溶于乙醇和乙醚。熔点-34℃，沸点137-140℃，闪点27-32℃，爆炸极限%(V/V)：上限7，下限1，危险标记3（高闪点易燃液体）。 危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸汽比空气中，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可相互此案眼及上呼吸道明显刺激症状、眼结膜及咽充血头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽筋或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有精神衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。 甲苯（油漆所含成分） 易燃品 分子式CH3C6H5，无色透明易燃液体，有类似苯的芳香气味，用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的主要原料，熔点-94.4℃，沸点110.6℃，相对水密度0.87，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 健康危害:对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒:短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 慢性中毒:长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 环境危害:对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。 燃爆危险:该品易燃，具刺激性。 综上，本项目生产过程中的环境危险及有害因素主要为油漆泄露及火灾爆炸和木材原料等易燃品火灾事故，因此必须做好防火和粉尘防爆准备，为最大限度地减低事故发生的几率，制定如下防范事故发生措施及事故发生后的应急措施。 （1）在厂房布局上，保持足够的安全距离和消防车辆通行距离；对贮存区域严格管理，设立警示标志，非工作人员严禁入内。 （2）在生产车间产生粉尘的地方，设置强制通风装置，使车间粉尘浓度在爆炸浓度极限以下，即粉尘浓度小于50g/m3； （3）设置消防水池和专用灭火泵，靠近木料或成品堆放点，以备急用。 （4）车间的风机输送系统采用负压操作，保证输粉系统的管道畅通无阻，同时电机、室内照明等采用防爆型设备，减少火灾隐患。 （5）将厂区划分为三个消防区（原材料及成品储存区、生产区、办公区），分设报警信号，并根据不同消防区的特点分别制定管理制度、配备消防设施。 （6）在车间火灾易发生地段，安装火花探测器，确保安全生产。 （7）提高操作管理水平，应严格遵守操作规程，避免误操作，减少事故发生。设置专职消防人员和除尘管理人员，并对全员培养消防知识。 （8）各种危险化学品的生产、储存、运输和处置废弃均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外，常用危险化学品的储存还应满足《常用化学危险品贮存通则》的要求，按有关规定在厂房和建筑物内设置强制通风，以防止有害气体的积聚。 （9）在装缷运输时间上合理安排，避开人流高峰期，尽量减轻事故泄漏对人群的影响。司机应经培训有资格后，方可驾驶，严防客货混运，并尽可能缩短运货路程，避开人烟稠密的城镇，减少交通事故发生。 （10）运输装载的物料体积有一定的余度，避免夏季因温度升高气体挥发膨胀而溢出。 （11）运输车辆应有危险标志，防止运输罐槽老化、破损，并限定运输罐槽的装量。 （12）根据运输物质的性质，准备相应的应急防毒面具、收集泄漏容器及消防设备等事故处理物资和器材。 （13）建立事故应急救援预案，并定期进行演练。 （六）项目选址可行性分析 1、产业政策可行性 经查《产业结构调整指导目录（2011年）》(2013年修订)，本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”生产项目，为允许类建设项目，符合国家有关产业政策。建设单位于2019年03月28日在河南驻马店经济开发区发展改革局备案，备案号为2019-411771-81-03-012427。 2、规划相符性 本项目建设地点位于驻马店市经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）古吕路546号，占地面积700m2。根据现场调查，厂区四周均为标准化厂房，项目区周围敏感点主要为西北约268m处的王庄和东北约384m处的贾王庄。除此之外项目周边500m范围内无村庄、医院等敏感点。本项目位于驻马店市城市总体规划范围内，符合《驻马店市总体发展规划（2011-2030）》，详见附图四。 本项目租赁现有标准化厂房（详见租赁协议）。 3、三线一单”合理性分析 ①厂址选择与当地生态保护红线的合理性分析 根据《河南省驻马店市生态红线划定方案》（征求意见稿）2016年6月公示可知，本项目拟建位置不在生态保护红线内。 厂址选择与当地环境质量底线的合理性分析 由区域环境空气质量现状监测数据可知，项目区域SO2和NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，区域环境空气现状较好；项目各厂界监测点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准现状，区域声环境质量现状较好；本项目区域水体汝河沙口断面现状监测因子COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。本项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，生活污水进入污水管网最终进入驻马店市第四污水处理厂进一步处理达标后排放，不会对区域地表水体造成明显的污染影响，因此，本项目建设不会突破环境质量底线。 ③厂址选择与资源利用上线的合理性分析 该项目位于驻马店市经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）古吕路546号，且项目选用高效、先进的工艺和设备，物耗和能耗较低，项目满足资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的符合性分析 表35 环境准入负面清单的符合性一览表 序号 负面清单内容 是否属于负面清单 1 新建《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类项目。 不属于 2 国家产业政策限制类项目 不属于 3 限制高能耗、高排放的建设项目进入 不属于 4 限制新鲜水耗量大的项目 不属于 5 限制废气排放量大的工业项目 不属于 6 不符合产业政策要求的项目 不属于 7 资源消耗量大、环境污染严重的铅酸蓄电池、单晶硅、平板玻璃等产能落后项目 不属于 8 禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目 不属于 对照上表内容，本项目符合国家产业政策要求，运营过程中不使用落后的工艺及设备，项目的建设将大大改善区域内地表水环境质量现状，同时本项目不属于“两高一资”产业，因此本项目属于环境准入清单范畴。 项目选址交通便利，供电和供水设施齐全；项目运营期产生的废水排放满足标准要求；厂界噪声达标，产生的固体废物全部合理处置。项目在评价建议的环境保护措施建设单位后，能够有效的降低生产对周边居民的环境影响。 综上所述，本项目选址基本可行。 （七）总量控制指标分析 本项目废水经“三级沉淀池”处理后，由管网排入驻马店市第四污水处理厂，经污水处理厂进行二次处理后达标排放。本项目废水污染物总量按污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L）进行核算，水污染物排放总量指标为： COD：0.029t/a，氨氮：0.003t/a。 （八）环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资23万元，占总投资的23%，环保投资概况见表36。 表36 环保投资概况 编号 项目 治理内容 治理措施 投资额（万元） 1 废气 维修车间 焊接废气 移动式焊接净化设施 15 喷漆房 喷漆房废气 活性炭吸附（吸附效率95%）+光氧催化处理装置（去除率95%）+1根15m排气筒 厨房 油烟 集气罩+油烟净化器 2 废水 生活污水+洗车废水 三级沉淀池（2.5m3/d），污水经三级沉淀池处理后，排入驻马店市第四污水处理厂 1.5 3 噪声 维修车间高噪声设备 减震基础+厂房隔音 0.5 4 固废 废轮胎、废金属件、废塑料件 固废暂存区10m2 3.5 废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油 危废暂存区3m2 生活垃圾 垃圾桶若干 0.5 5 风险事故应急设施 车间内设火灾报警装置、消防防护器材若干、50m3消防废水池1座 2 6 合计 23 （九）环保验收内容 本项目环保验收内容见表37。 表37 环保验收一览表 项目 治理内容 治理措施 执行标准 废气 维修车间 焊接废气 移动式焊接净化设施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤3.5kg/h，非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤10kg/h，甲苯最高允许排放浓度≤40mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤3.1kg/h，二甲苯最高允许排放浓度≤70mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤1kg/h，），同时满足豫环攻坚办[2017]162号附件1中：家具制造业废气排放口非甲烷总烃的建议排放浓度限制60mg/m3、去除率70%的要求。 喷漆房废气 活性炭吸附+光氧催化处理装置（去除率95%）+1根15m排气筒 厨房 油烟 集气罩+油烟净化器 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)中的油烟排放浓度1.5mg/m3限值要求 废水 生活污水+洗车废水 三级沉淀池（2.5m3/d），污水经化粪池处理后，排入驻马店市第四污水处理厂 驻马店市第四污水处理厂进水水质要求 噪声 维修车间高噪声设备 减震基础+厂房隔音 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 废轮胎、废金属件、废塑料件 固废暂存区10m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改） 废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油 危废暂存区3m2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改） 生活垃圾 垃圾桶若干 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改） 风险事故应急设施 车间内设火灾报警装置、消防防护器材若干、50m3消防废水池1座 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 烟尘 | 移动式焊接烟尘净化设施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 喷漆房及晾干房 | 废气 | 活性炭吸附+光氧催化处理装置（去除率95%）+1根15m排气筒 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 集气罩+油烟净化器 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)中的油烟排放浓度1.5mg/m3限值要求 |
| 水污染物 | 生活污水+洗车废水 | COD | 三级沉淀池处理后排入驻马店市第四污水处理厂 | 零排放 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 工业固废 | 废轮胎 | 外售 | 零排放 |
|  |  | 废金属件 | 外售 |  |
|  |  | 废塑料件 | 外售 |  |
|  |  | 废漆桶 | 原厂家回收 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 交由资质单位统一处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送至驻马店市垃圾处理场 |  |
| 噪声 | 破碎机、球磨机、搅拌机、切割机等 | 噪声 | 消音减振、建筑物隔离等 | 厂界外1m处昼、夜 噪声值均达标 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目营运前，应加强厂区绿化，绿化面积应达到厂区规划中绿地率不小于20%的要求，以提高该区域生态环境质量。 |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策符合性 经查《产业结构调整指导目录（2011年）》(2013年修订)，本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”生产项目，为允许类建设项目，符合国家有关产业政策。建设单位于2019年03月28日在河南驻马店经济开发区发展改革局备案，备案号为2019-411771-81-03-012427。 2、项目选址结论 本项目建设地点位于驻马店市经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）古吕路546号，占地面积700m2。根据现场调查，厂区四周均为标准化厂房，项目区周围敏感点主要为西北约268m处的王庄和东北约384m处的贾王庄。除此之外项目周边500m范围内无村庄、医院等敏感点。本项目位于驻马店市城市总体规划范围内，符合《驻马店市总体发展规划（2011-2030）》，详见附图四。 本项目租赁现有标准化厂房（详见租赁协议）。 项目选址交通便利，供电和供水设施齐全；项目运营期产生的废水、废气排放满足标准要求；厂界噪声达标，产生的固体废物全部合理处置。项目在评价建议的环境保护措施建设单位后，能够有效的降低生产对周边居民的环境影响。综上所述，本项目选址基本可行。 污染治理可行性结论 （1）废气治理措施 项目焊接废气经移动式焊接废气净化设备处理后颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，CO、NO2排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 依据建设单位提供资料，项目拟在喷漆房设置“活性炭吸附+光氧催化废气装置+15m高排气筒”1套用于处理项目喷漆房废气。经核算，项目喷漆及晾干废气经活性炭吸附+光氧催化废气处理装置处理后，有组织漆雾排放总量为0.0031t/a，排放浓度为0.34mg/m3，排放速率为0.0052kg/h；有组织非甲烷总烃排放总量为0.0022t/a，排放浓度为0.49mg/m3，排放速率为0.0073kg/h；有组织甲苯排放总量为0.0024t/a，排放浓度为0.26mg/m3，排放速率为0.004kg/h；有组织二甲苯排放总量为0.0037t/a，排放浓度为0.41mg/m3，排放速率为0.0062kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤3.5kg/h；非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤10kg/h；甲苯最高允许排放浓度≤40mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤3.1kg/h；二甲苯最高允许排放浓度≤70mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率≤1.0kg/h）要求。 同时非甲烷总烃排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃的建议排放浓度限值80mg/m3、去除率70%的要求，经1根15m高排气筒排放。 经预测，本项目投入运营后无组织粉尘、漆雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯下风向最大质量浓度分别为0.0001mg/m3、0.0059mg/m3、0.0008mg/m3、0.0043mg/m3、0.0067mg/m3，出现距离为厂界边界外下风向18m处。项目无组织粉尘、漆雾、甲苯、二甲苯排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级的标准要求及豫环攻坚办〔2017〕162号文中工业企业边界挥发性有机物排放建议值的要求。 项目生产过程排放的废气设置卫生防护距离为100m，各厂界外设距离为：东厂界100m、西厂界85m、北厂界100m、南厂界100m。结合卫生防护距离包络图可知，卫生防护距离之内无环境敏感点，项目的建设可满足卫生防护距离的要求。 （2）废水治理措施 本项目废水主要为职工生活废水和洗车废水。污水产生量为571.2m3/a。项目废水经“三级沉淀池”处理后由管网排入驻马店市第四污水处理厂，经污水处理厂进行二次处理后达标排放。 （3）噪声治理措施 本项目夜间不生产，本项目的噪声源主要为为焊接机、洗车机、扩胎机、喷漆枪等设备产生的机械噪声以及光催化氧化处理装置风机运行过程产生的空气动力型噪声，经采取安装减基础和厂房隔声后，本项目运营时昼间各厂界昼间噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。 （4）固废治理措施 本项目产生的一般固体废物主要是废轮胎、废金属件、废塑料件，项目设置固废暂存区10m2，定期外售。职工生活垃圾定点堆放，及时交由环卫部门统一处理。 项目生产过程中产生的废漆桶、暂存于危废暂存间后，定期由原厂家回收。 项目喷漆房定期更换的废过滤棉、废活性炭及车辆维修的废机油暂存于贮存桶中后暂存于危废暂存区暂存后，交由有资质单位统一处理。 环境现状评价结论 环境空气：项目所在区域的环境空气质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 地表水：汝河水质能够满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准的要求。 地下水：厂址所区域地下水水质较好，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准的要求。 声环境：工程所在区域现状声环境质量较好，东、西、北三厂界昼夜噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准限值的要求。 5、总量控制指标分析 本项目废水经“三级沉淀池”处理后，由管网排入驻马店市第四污水处理厂，经污水处理厂进行二次处理后达标排放。本项目废水污染物总量按污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L）进行核算，水污染物排放总量指标为： COD：0.029t/a，氨氮：0.003t/a。 综上所述，汽车维修项目符合国家目前的产业政策。通过上述环保措施的实施，可以使污染物排放控制在国家相关标准之内，项目选址可行。评价认为，从环保角度来说，本项目建设是可行的。 二、评价建议 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后，建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后6个月内完成。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过9个月。 2、加强环境管理工作，对职工进行素质教育，提高环保意识，避免废水、废气、固体废物和噪声对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

图1：项目厂址周围环境情况示意图

图2 风玫瑰图

图3：第四污水处理厂污水处理工艺流程图

汽 车

维修保养

喷漆及烘干

W、N

自来水

清 洗

检 查

G1、N、S1

G2、S2、S3、S4、S5、N

图例：

G—废气

W—废水

S—固废

N—噪声

出 厂

图4：生产工艺流程及产污环节

单位：t/a

生活用水

洗车用水

三级沉淀池

驻马店市第四污水处理厂

714

90

624

72

499.2

571.2

571.2

18

124.8

图5：项目水平衡图