建设项目基本情况

| 项目名称 | 驻马店市丰硕粮油食品有限公司 年产300吨芝麻油、50吨芝麻花生酱的生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 驻马店市丰硕粮油食品有限公司 |
| 法人代表 | 赵春霞 | 联系人 | 朱文尚 |
| 通讯地址 | 驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）驻马店市开发区工业路创业路 |
| 联系电话 | 13809777680 | 邮政编码 | 463000 |
| 建设地点 | 驻马店市开发区工业路创业路 |
| 立项审批 部门 | 河南驻马店经济开发区发展改革局 | 批准文号 | 2019-411771-05-03-035821 |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | C1331 食用植物油加工 |
| 占地面积 (平方米) | 1139.5 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 16 | 其中：环保投资(万元) | 5.7 | 环保投资占总投资比例 | 35.628% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 项目内容及规模 1、项目由来及概况 近年食品安全问题越来越受到人们的重视，而食用植物油作为人们生活的必需品，不仅美味佳肴离不开它，而且对人们的健康也有着重要的影响。随着我国经济持续增长和人们生活水平的日益提高，食用植物油的市场正在不断扩大，有人将食用植物油行业称为未来几年我国最具发展潜力的高速成长的朝阳行业之一。 抓住这一契机，驻马店市丰硕粮油食品有限公司拟投资16万元，在驻马店市开发区工业路创业路建设驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产300吨芝麻油、50吨芝麻花生酱的生产项目，项目规划总占地面积为1139.5m2，该占地面积为项目占用生产车间的面积，该项目总建筑面积1139.5m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及2018年修改单（部令第1号）的相关规定，本项目类别为二、农副食品加工业中第3项植物油加工，其中“除单纯分装和调和外的”应编制报告表，“单纯分装或调和的”应编制登记表，本项目不属于单独分装或调和，对照名录应编制环境影响报告表。 受驻马店市丰硕粮油食品有限公司委托（委托书见附件一），本公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及2018年修改单（部令第1号）及《环境影响评价技术导则》的要求编制完成了《驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产300吨芝麻油、50吨芝麻花生酱的生产项目环境影响报告表》。 根据现场调查，本项目利用驻马店市丰硕粮油食品有限公司院内的现有标准厂房2栋，卫生间、办公楼依托原有建筑。根据现场调查可知，项目生产设备目前已经安装完毕，未进行生产，属于未批先建； 2、产业政策符合性 根据国家发展改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），产业结构调整指导目录限制类十二、“第一类 鼓励类 十九、轻工 33、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线”，本项目主要产品为芝麻油、芝麻酱属于国家当前产业政策鼓励类发展项目，符合国家有关法律、法规和政策。因此，项目的建设内容符合国家产业政策。 该项目已经河南驻马店经济开发区发展改革局核准批复，备案文号为：2019-411771-05-03-035821。详见附件二。 3、项目地理位置及周围概况 本项目位于驻马店市开发区工业路创业路，项目厂区北临创业大道，项目东侧飞翔门业生产厂房、西侧为华纺纺织厂、北侧为金源纺织厂及灵生药业，项目四周均为生产性企业；项目围边距离敏感点较远。项目周围环境概况图见附图二。 4、项目用地及规划情况 本项目位于驻马店市开发区工业路创业路，利用驻马店市丰硕粮油食品有限公司院内的现有标准厂房2栋，卫生间、办公楼依托原有建筑。本项目生产车间占地面积1139.5m2，项目占地为工业用地，土地证详见附件三。 5、项目平面布置合理性分析 本项目位于驻马店市开发区工业路创业路，利用驻马店市丰硕粮油食品有限公司院内的现有标准厂房2栋，卫生间、办公楼依托原有建筑，厂房和办公楼布置合理，互不影响。项目入口位于厂区北侧，邻近道路，便于原材料和产品的运输，整个厂区功能分区明确，联系通畅，且将相互之间的干扰降到最低。 总体来看，项目整个厂区功能分区明确，布局清晰合理，厂区平面布置图见附图三，从环保角度分析，本项目平面布置合理，项目平面布置图见附图四。 6、项目组成及主要建设内容 6.1项目组成及主要建设内容 驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产300吨芝麻油、50吨芝麻花生酱的生产项目，厂房占地面积1139.5m2，厂房总建筑面积为1139.5m2，总投资16万元，主要建设内容为生产车间，劳动定员10人。项目主要经济技术指标见表1，主要建设内容见表2。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 项目名称 单位 规模 备注 1 总投资 万元 16 企业自筹 2 占地面积 m2 1139.5 约合12亩 3 职工人数 人 10 其中管理人员4人，职工6人 4 工作制度 8小时工作制，年生产260天 5 总建筑面积 m2 1139.5 / 表2 项目主要建设内容一览表 项目组成 项目名称 建设内容 主体工程 芝麻油车间 1座，生产车间建筑面积727m2，设置一条生产线，共一层，主要包括压榨车间和成品库（办公区及原料库依托原有） 芝麻花生酱车间 1座，生产车间建筑面积为412.5 m2，设置一条生产线，共一层，主要包括芝麻花生酱车间和成品库、内包材区、芝麻油灌装区 公用工程 供水 项目供水由市政供水管网供给 供电 项目供电由市政供电管网供给 排水 设雨污分流系统，雨水通过雨水管网排入附近河流，生活污水依托厂区原有化粪池处理后，与生产废水通过市政污水管网进入驻马店第四污水处理厂； 供热、制冷 项目供热、制冷均采用空调，不设置集中供热制冷设施 环保工程 废水治理 芝麻花生酱生产过程清洗废水先经过厂区污水处理站处理后再与生活污水一起经过管网进入驻马店第四污水处理厂处理 废气治理 芝麻油原料筛选工序产生的粉尘用集气罩+布袋除尘器+15m排气筒； 燃料废气经距离地面15m高排气筒排放； 自动控温转筒式烘炒机上方经集气罩收集后经静电式饮食业油烟净化设备进行处理后添加活性炭吸附再经UV光氧催化装置后经15m排气筒； 噪声治理 隔声、减震、消声、绿化吸声、车间使用吸声材料、车间封闭等。 固废治理 设置可移动式生活垃圾收集桶若干，收集后定期交当地环卫部门统一处理 6.2产品方案及生产规模 本项目主要产品方案及规模见表3。 表3 项目产品方案及规模 产品名称 生产规模 芝麻油 300t/a 芝麻花生酱 50t/a 6.3原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 数量 备注 原材料 芝麻 t/a 666 芝麻油原材料 芝麻 t/a 27 芝麻花生酱的原材料 花生 t/a 27 包装纸箱 t/a 5 外购 液化气 万m3 3 / 6.4项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 设备规格 备注（产地） 1 芝麻油设备 高频振动筛 台 4 TQLR100 漯河 2 重力分级去石机 台 4 TQSF80 漯河 3 自动控温转筒式烘炒机 台 1 WKCR-60C 咸宁市 4 螺旋榨油机 台 5 GYL-100 四川 5 液压榨油机 台 14 6YY-190 洛阳 6 209冷却机组 台 1 板式过滤机 绍兴市 7 板式过滤机 台 4 NYB-10 江苏 8 自动灌装机 台 1 YLJK-1 烟台 9 静电式饮食业油烟净化设备 台 1 HX-YJ-D-8 北京 10 芝麻花生酱设备 水洗机 台 2 XL-500 广州 11 炒锅 台 2 LQ300GX 南阳 12 滚筒冷却筛 台 1 FS-001 驻马店 13 胶体磨 台 1 JMS-140 河北 14 精磨机 台 1 JMJ-1000 河北 15 灌装机 台 1 SCZH-4B 广州 经调查，本项目生产设备不在落后淘汰目录内。 7、公用工程 7.1给排水系统 7.1.1给水系统 （1）生活用水 本项目用水包括生产用水、生活用水；生产用水主要为芝麻花生酱工艺清洗芝麻及花生酱用水，生活用水为职工日常生活用水，全部使用自来水，由市政管网供给。 根据建设单位提供的资料，本项目芝麻花生酱生产过程清洗芝麻需要用水进行清洗，花生不进行清洗，清洗用水量与原料的比例约为1：2，本项目芝麻用量27t/a，则芝麻花生酱生产过程清洗芝麻用水量约3510m3/a，即13.5m3/d，水洗机自带水循环系统，循环用水率96%，则循环用水量12.96m3/d，新鲜水用量为0.54m3/d。 根据建设单位提供的资料，项目设备不能用水进行冲洗，直接用抹布进行清洁。 本项目生活用水主要为职工生活用水，本项目管理人员4人，职工6人，工作人员食宿依托驻马店市丰硕粮油食品有限公司的职工食堂及宿舍，职工用水量参考《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2014），结合本项目实际情况，职工生活用水量按100L/（人·d），则项目生活用水总量约1.0m3/d，即260m3/a（年生产天数260天）。 7.1.2排水系统 本项目排水实行雨污分流制，生活污水产生量按生活用水总量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.8m3/d，即208m3/a。污水经化粪池处理后，进入驻马店第四污水处理厂。 根据建设单位提供资料，驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产6000吨水洗脱皮芝麻生产线项目自建的有一体化污水处理设施，项目于2016年通过了环评验收；本项目生产废水经厂区污水处理站处理后通过管网与生活污水一起进入驻马店第四污水处理厂处理。 本项目用排水参数见表6，水平衡见图2所示。 表6 项目用排水情况一览表 项目 总用水量m3/d 新鲜用水量m3/d 损耗量 m3/d 循环利用量 m3/d 产生量 m3/d 生产用水 洗芝麻用水 13.5 0.54 0.027 12.96 0.513 生活用水 职工办公生活 1.0 1.0 1.0 0 0.8 总水量 14.5 1.54 1.027 12.96 1.313 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 7.1.3供电系统 本项目用电主要为生产、生活用电，年用电量约5.5万kW.h，由市政电网供给。 7.1.4供热、制冷 本项目不设集中供热，生活供热、制冷均采用空调。 8、劳动定员及营业时间 本项目劳动定员10人，其中管理人员4人，职工6人，年生产260天，实行8小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 驻马店市位于河南省中南部，东经113°10′～115°12′、北纬32°18′～33°35′，107国道和京广铁路横贯市区南北。东西长191.5km，南北宽137.5km，总面积15095km2，占全省总面积的8.9%。驻马店市东接安徽省阜阳地区，西连南阳市，北靠周口市、平顶山市和漯河，南邻信阳市，总人口835万人。 驻马店经济技术产业集聚区位于驻马店市城区东北部，是2008年经河南省人民政府批准建设的省级产业集聚区，2012年12月经省发改委批准调整到东至迎宾大道（规划一零七国道）、西至前进西路、南至纬四东路、北至魏庄路围合区域，规划面积17.65平方公里，涉及6个行政村。 本项目位于驻马店市开发区工业路创业路，项目具体位置见附图一。 2、地质地貌 驻马店市主要有山地、丘陵、岗地、平原等地貌类型。山地包括豫南桐柏山向西北延伸的余脉和豫西伏牛山向东延伸的余脉，主要分布于泌阳县及确山、遂平、西平三县的西部，山地面积为1950km2，占全市面积的13%。泌阳县境内的白云山为驻马店市最高峰，海拔983m，其它440多座山峰海拔在300-900m之间。 平原主要包括汝南、平舆、上蔡、新蔡、正阳五县和西平、遂平、确山三县东部，面积为10347km2，占全市总面积的68.6%。其地势西高东低，微向东南倾斜，海拔在32-100m之间，地面平均坡降1/5000-1/8000。 山地和平原之间分布着面积为2786km2的丘陵和岗地，占全市土地总面积的18.4%。其中丘陵1642km2，岗地1144km2。 项目所在地区地貌处于伏牛山东南麓的山前缓倾斜冲洪积平原地带，地势开阔，地貌单一，地形较为平坦，呈极缓坡状起伏。总体地势西南高东北略低，地面自然标高约68m，地形平坦。 3、气象气候 项目所在区域处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型湿润气候，四季分明，气候温和。 据驻马店市气象台多年气象资料统计，市区多年气象特征为： 气温：年平均气温14.8℃，最高气温41.9℃，最低气温-18.1℃； 气压：年平均气压1006.9hPa； 相对湿度：年平均相对湿度73%； 日照：年日照2166.8小时； 降水：最大年降雨量1575.8mm，最小年降雨量406.8mm，多年平均年降水量953.2mm； 蒸发量：平均年蒸发量1572.8mm； 无霜期：平均年无霜期217天； 风：该地全年最多风向为NW风，频率12.0%，次多风向为SE风，频率8.3%，全年静风频率15.8%。全年平均风速2.0m/s。 该区域风向频率玫瑰图见图2。 图2 驻马店市风向频率玫瑰图 4、水文特征 （1）地表水 驻马店市属淮河流域洪汝河水系。区域主要河流有练江河、小清河、冷水河等，这些河流均向东汇入宿鸭湖水库。 练江河发源于驻马店市西部浅山区，从市区南部通过。 小清河发源于关王庙乡南吴村，由西南向东北流经关王庙乡的杨楼、熊楼、关王庙、杨桥等6个行政村后，进入遂平县石寨铺乡，在大金庄西北角入汝河分洪道注入宿鸭湖。全长20km，流域面积36 km2。用于农灌、泄洪排涝。 冷水河也称开源河，发源于金河办事处高庄居委会范楼坡地，为清雍正四年（1726年）人工挖掘而成。全长20.03km，其中市区段长8.8km，呈西东流向，向东流经汪刘庄行政村的谭庄、黄淮学院、小界碑行政村的邢庄，进入驿城区顺河乡，在汝南县罗店乡境内注入宿鸭湖，全长20余km，流域面积14km2。冷水河原为自然水沟，后经人工疏浚成河，为人工河，该河一般宽度20～30m，比降1：1000，水量随降雨量变化而变化，为季节性河流。 宿鸭湖水库位于驻马店市东部汝南县境内，距离本工程约20km，南北长35km，东西宽15km，总面积167km2，库容达16.56亿m3，水位高程一般保持在52.5～53.5m之间，汛期最高水位54.5m，非汛期最高水位52.5m，是一座以防洪灌溉为主，结合农用、养鱼等综合利用的大型调节水库，也是河南省最大的平原水库。汝河从库区自西北至东南穿过，汝河最终与洪河汇合后流入淮河。 （2）地下水 驻马店市东部平原水资源丰富，西部山丘源多量少。全市水资源总量为60.9亿m3，其中地表水38.86亿m3，浅层地下水约为24.63亿m3。 项目所处区域地下水总量年均约为1487万m3，平均为16.32万m3/km2，且水质良好，埋藏较浅，易开发利用。但地下水分布不均，总体说来本区位于富水地带，含水层分布稳定，岩性以泥质砂砾石、泥质中砂、粉砂为主。含水层渗透系数1.68～5.5m/d，导水系数197.12～15.74m3/d，目区域位于伏牛～大别弧形构造带内的中新生盆地内，基底为古生代炭系或奥陶、寒武系海陆交互相和海相沉积的陆源碎屑岩及碳酸盐岩类地层，以后直接沉积了第三系陆相地层，上部则覆盖了厚度不大的第四系冲洪积地层。浅层含水层由第四系中、上更新统冲积、洪积相细砂、中细砂、砂砾石组成，水位埋深6～8m；深层含水层由第四系中更新统底部冲洪积和下更新统上部和冰积湖积泥质中细砂、泥质中粗砂及小砾石组成，埋深60～250m。 市区浅层地下水补给来源为大气降水补给、地下水侧向径流补给和井灌渗入补给。厂址区域浅层地下水径流总体呈西北向东南方向。枯水期水力坡度1.3‰～2.5‰，丰水期水力坡度为1.3‰～2‰。区域浅层地排泄方式主要为工农业开采、蒸发排泄、径流排泄，地下水水质良好，但较贫乏，现主要以板桥水库至驻马店市引水工程供水补充。 5、土壤、动植物 驻马店市的土壤属于栽种历史悠久的农业土壤，在自然因素的长期综合利用下，形成了不同的类型。1994年土壤耕层养分普查时，依据《河南省土壤普查技术规程》，将区内的土壤划分为4个土类：黄棕壤土、潮土、砂疆黑土、水稻土。 项目区土壤以黄棕壤土为主。黄棕壤土主要分布在驿城区西部、中部、南部、东南部、西北部岗丘地带、平原区地势较高部位。该土类面积大，是驻马店市主要产粮土壤，在农业生产上有举足轻重的地位，但由于质地黏重，土层黏化现象明显，形成障碍层次，多数土地适耕期短。 驻马店除有温带植物，还兼在部分亚热带植物。冬季土地大部分冻结。因而多数植物停止生长，形成落叶。但由于临近亚热带，部分常绿树及灌丛混生，其中，如马尾松、柑桔、茶等亦存在。 驻马店野生动物种类繁多，但由于对生态环境保护不够，森林动物日渐减少，啮齿类动物较多，遍布于平原和山区。此外还有一些鸟类和鱼类等。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、矿产资源 驻马店市矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已探明的有40多种，堪称“豫南建材基地”，其中花岗岩（5亿多m3）、大理石（l亿多m3）、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。本项目所在区域目前没有发现可开采利用价值煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。 7、驻马店市城市总体规划 《驻马店市城市总体规划》（2011-2030）规划期限为：近期为2011-2020年、远期为2021-2030年。城市发展总目标为：抓住中原经济区上升为国家战略的历史机遇，结合河南省“三化”协调发展、产业集聚区建设契机，以城乡统筹和科学跨越为导向，全面协调经济、社会、生态可持续发展，探索中原传统农业城市的新型城镇化道路，努力将驻马店建设成为产业支撑有力、商贸物流发达、山水园林生态宜居、历史文化厚重，建设风格鲜明的区域性中心城市。 城市性质 中原经济区南部区域中心城市，现代化的制造业和商贸物流基地，生态旅游名城。 县城发展导向：规划期内中心城区重点向北、向西拓展。 中心城区布局结构：以河流、农田、绿地为生态基底，以城市干道为基本骨架，形成“一心两轴、四带八区”的城市空间结构。 一心：“新城—老城”中心 两轴：区域城镇拓展轴、城市功能拓展轴 四带八区：在“一心、两轴”的基础上，规划围绕“新城—老城”中心，布局小清河科技文化休闲带、练江河康体娱乐休闲带、京广铁路、石武高速铁路生态保育发展带4条发展带，并结合主要发展轴带布局新城片区、老城片区、高铁片区、练江片区、关王庙片区、开源片区、东风片区、南海片区等8个城市片区。 本项目在驻马店市城市总体规划图中的位置见附图4。 7、驻马店经济技术产业集聚区发展规划（2013-2030） 驻马店经济技术产业集聚区位于驻马店市城区东北部，是2008年经河南省人民政府批准建设的省级产业集聚区，2012年12月经省发改委批准调整到东至迎宾大道（规划一零七国道）、西至前进西路、南至纬四东路、北至魏庄路围合区域，规划面积17.65平方公里，涉及6个行政村，常住人口约1.3万人。这次规划调整后，主要规划内容如下： 发展定位与发展目标 发展定位：以科技创新为方向，以电子信息和以新材料为主的轻工制造等高新技术产业为主导，以物流仓储为纽带，以现代服务、完备设备、良好环境为支撑的中原地区重要的高新技术产业基地。 总体发展目标：积极引导、合理布局，努力把驻马店经济技术产业集聚区建设成为特色鲜明、比较优势明显、市场竞争力强、集电子信息、新材料、技术研发、物流仓储、包装运输，综合服务等功能齐全的现代化产业集聚区，使之成为中原地区重要的高新技术生产基。 （2）主导产业与布局 主导产业：规划调整后的主导产业以电子信息和新材料为两大主导产业。其中新材料为轻工制造园区的主导产业。 产业布局：产业集聚区规划布局划分四个功能分区，分别为电子信息产业园区、轻工制造产业园区、物流仓储区和综合服务区。 ①电子信息产业园区 在纬十东路南侧260米、迎宾大道（规划一零七国道）、纬四东路、中原大道、纬七东路、丰华路、纬九东路、汝宁路围合区域发展电子信息产业，形成电子信息产业基地。该区域规划占地面积为7.12km2。 ②轻工制造产业园（以新材料产业为主） 在纬七东路、中原大道、纬四东路、前进大道围合区域大力发展新材料高新技术产业，形成以新材料为主的轻工制造产业基地。规划占地面积5.21km2。 ③物流仓储区 在前进西路纬九东路北300m、丰华路、纬七东路、前进大道、纬四东路围合区域大力发展物流仓储区，形成驻马店经济技术产业集聚区和驻马店市的物流仓储基地。该区域规划面积为2.29km2。 ④综合服务区 在魏庄路、中原大道、纬九东路、丰华路、纬九东路北300米、前进路西、纬十东路、前进大道围合区域设置综合服务区，在该区域设置商业、二类居住、行政办公、医疗卫生、社会教育科研等用地。该区域规划占地面积为3.03km2。 （4）功能布局 功能布局为：按照产业集聚、产城互动、统筹规划、有序开发的原则，以驿城大道和中原大道为发展轴，规划建设电子信息、轻工制造（以新材料为主）、物流仓储和综合服务产业园，形成“两轴、四园”的空间结构。 这次规划调整后，按照空间规划的要求和产业集聚区实际情况，从发展的时序上分为起步区、发展区和控制区。 （5）集聚区发展规模 ①人口规模：调整后产业集聚区内到2030年就业人工9.3万人，居住人口3.6万人。 ②用地规模：规划期末（2030）产业集聚区用地规模17.65km2，其中起步区（2013-2015年）2.64km2，发展区（2016-2020）年12.91km2，控制区（2021-2030）2.1km2。 （6）用地布局规划 ①空间结构 产业集聚区规划空间结构为：“两轴、四园”。 “两轴”：即以驿城大道和中原大道为主发展轴，连接驻马店装备产业集聚区和市产业集聚区，组成驻马店市的工业长廊，以纬十路和创业大道作为典东西发展次轴。 “四园”：指电子信息片产业园、轻工制造产业园（以新材料为主）、物流仓储园。 ②工业用地规划 工业用地以一类工业、二类工业为主，保留现状三类工业用地，工业用地成组团布置。 规划工业用地932.03公顷，占总规划建设用地的52.82%，其中一类工业用地627.61公顷，占总规划建设用地的35.57%；二类工业用地261.49公顷，占总规划建设用地的14.82%；三类工业用地42.93公顷（主要是保留现状热电厂），占总规划建设用地的2.43%。纬七东路、蔡州路、创业大道、驿城大道合围区域是本产业集聚区的标准化厂房区（集聚区土地使用规划图见附图）。由于《驻马店经济技术产业集聚区》进行了调整，本项目占地不在驻马店经济技术产业集聚区发展规划（2013-2030）规划范围内，因此主要分析项目与驻马店市城市总体规划的相符性； ③居住用地规划 规划居住用地为63.06公顷，占总规划建设用地的3.57%，均为二类居住用地。以多层住宅为主，点缀小高层或高层。规划容纳人口3.6万人。 ④公共管理与公共服务设施用地 规划公共管理与公共服务设施用地为24.52公顷，占总规划建设用地的1.39%。 ⑤商业服务业设施用地 规划商业服务设施用地为101.15公顷，占总规划建设用地的5.73%。 ⑥道路与交通设施用地 规划道路与交通设施用地251.3公顷，占总规划建设用地的14.24%。 ⑦公共设施用地 规划公用设施用地15.54公顷，占总规划建设用地的0.88%。 ⑧绿地与广场用地 规划绿地与广场用地183.32公顷，占总规划建设用地的10.39%。 （7）市政基础设施规划 ①给水工程规划 规划集聚区供水依托城市第二水厂和第四水厂。其中第二水厂位置在市区西部，规划远期供水能力为20万m3/d，水源为板桥水库；第四水厂位置在创业大道南侧、中原大道东侧，供水规模2020年20万t/d；2030年为30万t/d。 ②排水工程规划 污水处理工程规划：规划在产业集聚区北侧、小清河南侧、迎宾大道西侧建设驻马店市第四污水厂和第四再生水厂。第四污水处理厂规模2020年10万t/d，2030年20万t/d。第四再生水厂规模2020年3万t/d，2030年5万t/d。该污水处理厂主要处理驻马店经济开发区生活污水和本集聚区生产废水。 污水通过排污管网收集后向北汇入北部第四污水处理厂处理，达标后排入小清河。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本次评价收集了驻马店市2017年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物监测数据（数据来源于驻马店市生态环境局），进行基本污染物的环境质量现状评价。 统计结果见表7。 表7 基本污染物环境质量现状一览表 污染物 年均浓度（μg/m3） 标准限值 (μg/m3) 超标率（%） 最大超标倍数 SO2 16 60 0 0 NO2 36 40 0 0 PM10 106 70 51.4 0.51 PM2.5 59 35 68.6 0.69 CO 1.0 4 0 0 O3 108 / / / 由统计结果可知，2017年驻马店市大气环境质量中SO2、NO2、CO、O3年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM2.5、PM10年均浓度超标。因此，判断项目所在区域属于不达标区。 根据《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（驻政办〔2018〕157号）等文件，通过采取加快全建成县清洁取暖体系、削减煤炭消费总量、开展县城规划区工业燃煤设施拆改、引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰、加快清洁能源替代利用、加强天然气供应保障能力、严控“散乱污”企业死灰复燃、全面实施涉气企业特别排放限值改造、探索实施重点行业超低排放改造、强化VOCS（挥发性有机物）污染防治、完成重点工业企业无组织排放治理改造、建立扬尘污染防控长效机制、大力推进露天矿山整治、细化完善重污染天气应急减排清单、科学实施工业企业错峰生产等措施改善当地环境质量。2020年度目标，全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，PM10年均浓度达到87微克/立方米以下，全年优良天数达到293天以上，2020年规划目标比现状年均浓度降低了18%，区域环境质量将得到整体改善。 2、地表水 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后通过管网与生活污水一起进入驻马店第四污水处理厂处理。距离项目最近的地表水体为小清河， 位于项目东北约1.47 km处。根据驻马店环境保护局发布的《2017年5月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》，小清河的监测结果见下表。 表8 小清河监测结果统计表 单位：mg/L（pH除外） 河流 名称 断面名称 目标值 监测值 主要超标因子 及超标倍数 COD 氨氮 其它19项因子 COD 氨氮 总磷 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 小清河 尤河桥 30 1.5 Ⅳ类 26 2.91 0.499 氨氮（0.94）、总磷（0.66） 由监测结果可知，小清河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值的要求。其中氨氮超标0.94倍，总磷超标0.66倍，超标的主要原因是由于小清河接纳了未经处理的生活污水所致。 3、地下水 项目本次地下水评价引用河南鸿运塑业科技有限公司《废旧塑料回收、加工再利用项目环境影响报告书》中的现状数据对项目区域的环境空气质量进行评价，监测时间为2018年5月7日~5月13日，监测点周湾村和庄户分别位于项目东南侧10.05km、11.6km处，其地下水监测统计结果列于表9。 表9 地下水现状监测结果 采样 地点 采样时间 氨氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总硬度(mg/L) 硫酸盐(mg/L) 亚硝酸盐氮(mg/L) 六价铬(mg/L) 溶解性总固体(mg/L) 氟化物(mg/L) 总大肠菌群(个/L) 周湾村 2018-05-07 未检出 1.3 320 52 未检出 未检出 488 0.20 未检出 庄户 2018-05-07 未检出 1.6 356 43 未检出 未检出 519 0.32 未检出 标准值 0.5 3.0 450 250 1.00 0.05 1000 1.0 3.0 结果 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 监测数据表明，该区域内地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求，区域地下水环境质量较好。 4、声环境 本项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类（昼/夜65/55dB(A)）。根据2019年7月22日、23日驻马店市顺达环境技术服务有限公司对项目所在区域声环境质量的现场实测，项目各边界噪声现状实测结果见下表。 表10 项目四周噪声现状值 单位：dB(A) 监测点 昼间测值 夜间测值 7月22日 7月23日 7月22日 7月23日 项目东界 52.7 53.1 44.5 43.6 项目南界 53.4 53.7 43.1 42.7 项目西界 52.6 51.6 42.9 42.3 项目北界 54.2 53.3 42.6 43.5 由上表可知，项目东、南、西、北边界噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））的要求。 5、生态环境现状 项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动植物。项目区域生态环境质量较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目周边未发现文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。本次评价的主要环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标 方位 与本项目距离 规模 保护目的和级别 大气环境 熊楼 东北 625m 32人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 贾王庄 东南 427m 264人 地表水 小清河 ES 1470 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准 地下水 评价区主要地下含水层 《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准 声环境 项目厂界 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见下表。 表12 环境空气质量评价标准 环境要素 标准名称及级（类）别 项目 标准值 单位 数值 大气环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 μg/m3 年平均 60 1小时平均 500 24小时平均 150 NO2 年平均 40 1小时平均 200 24小时平均 80 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类，详见表13。 表13 地表水环境质量标准限值 污染物 pH（无量纲） COD 氨氮 浓度限值（mg/L） 6~9 ≤30 ≤1.5 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表14。 表14 声环境质量标准限值 类 别 昼 间dB（A） 夜 间dB（A） 3类 65 55 4、地下水 执行《地下水质量标准》（GBT 14848-2017)III类标准。 表15 地下水质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目 pH 总硬度 溶解性总固体 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.8～8.5 450 1000 0.2 20 0.02 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放标准见表16；工业炉窑废气执行《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）；榨油车间排放执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表18。 表16 大气污染物排放标准 标准名称 标准号 执行标准 项目 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 周界外浓度最高点(mg/m3) 排气筒 高度(m) (kg/h) 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 表2二级 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 颗粒物 120 15 3.5 1.0 表17 河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放限值 污染物 排放浓度（mg/m3） 烟尘 30 SO2 200 NOX 400 表18 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 中型 污染物名称 标准值 油烟 最高允许排放浓度（mg/m3） 1.0 净化设施最低去除效率（%） 90 非甲烷总烃 排放限值（mg/m3） 10 2、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和驻马店市第四污水处理厂进水水质要求。 表19 《污水综合排放标准》 污染物名称 BOD5 COD SS 氨氮 石油类 标准限值 300mg/L 500mg/L 400 mg/L / 20mg/L 驻马店市第四污水处理厂进水标准：COD450mg/L、氨氮35mg/L、SS250mg/L、BOD5200mg/L。 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 要素 分类 标准名称 类别 标准限 评价对象 参数名称 浓度限值 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 LAeq 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 运营期场界噪声 4、固体废物 固体废物排放标准执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气为燃料燃烧废气产生的SO2和NOX，SO2：0.0012t/a ，NOX：0.178t/a，产生废气量较小，项目车间经15m排气筒高空排放对周围环境影响较小。 本项目废水主要为生活污水，项目生活污水产生量为0.8m3/d，即208m3/a（年生产天数260天），生活污水通过化粪池处理；生产废水产生量为0.513m3/d，即133.38m3/a（年生产天数260天），生产废水经项目区污水处理站处理后与生活污水一起经管网进入驻马店市第四污水处理厂；污染物排放量为COD 0.0171 t/a，NH3-N 0.00171t/a。 因此，本项目总量控制指标为COD 0.0171t/a，NH3-N 0.00171t/a；SO2：0.0012t/a ，NOX：0.178t/a； |

建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节分析 1、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目利用已建成的厂房，依托原有建筑，项目不存在施工期。 2、营运期工艺流程及产污环节分析 2.1营运期工艺流程 本项目为油脂加工，主要加工芝麻油、芝麻花生酱，共设置两条生产线； 附图3 芝麻油生产工艺流程图 芝麻油压榨工序工艺说明如下： （1）清选：外购芝麻进入平面回转筛，利用芝麻与杂质之间粒度（宽度、厚度、长度）的差别，借助筛孔完成去杂；完成去杂后进入分级比重去石机，利用芝麻与石子等杂质比重不同去除同粒度杂质；通过风机吹除芝麻表面浮尘。 （2）蒸炒：蒸炒是制油工艺过程中重要的工序之一。因为蒸炒可以借助水分和温度的作用，使油料内部的结构发生很大变化，例如细胞受到进一步的破坏，蛋白质发生凝固变性，磷脂和棉酚的离析与结合等，而这些变化不仅有利于油脂从油料中比较容易地分离出来，而且有利于毛油质量的提高。油料蒸炒是指生胚经过湿润、加热、蒸胚和炒胚等处理，使之发生一定的物理化学变化，并使其内部的结构改变，转变成熟胚的过程。本项目采用自动控温转筒式烘炒机。清选后芝麻进入炒籽机，通过高温蒸汽间接加热完成蒸炒过程。 （3）压榨：压榨是通过物理碾磨的方法，使芝麻中的油脂榨出。根据企业提供的资料，项目购进芝麻含油率约为45%~50%，压榨后压榨油进入过滤工序处理，芝麻粕部分外售作为饲料。（液压、螺旋压榨：芝麻油43-47%、滤渣2-4%、芝麻饼40-45%）； （4）冷冻：经过压榨后的油脂，再通过209冷却机组使得压榨后的油脂沉降分层，便于析出不同组分的油脂； （5）过滤：项目过滤采用板式过滤机，过滤过程采用减压真空过滤法，过滤后芝麻油进行成品包装待销售，过滤工序不用对产品进行脱色除味处理。 附图4 芝麻花生酱生产工艺流程图 芝麻花生酱生产工序工艺说明如下： 项目用于制作芝麻花生酱的花生是经过脱皮的花生； 筛选：外购经筛选机筛选后的花生米和芝麻，再经人工筛选剔除原料中的杂质； 水洗：通过在水洗机内采用淘洗方式，洗2~3遍后至水清澈无色后方可进入下一道工序；芝麻及花生经过滚轴控干水分后，进入下一道工序； 烘炒：清洗过后的原料在密闭的炒锅内进行烘炒，烘炒温度为150~170℃，烘炒时间为40-50分钟，烘炒热源为液化石油气； 冷却：烘炒后的半成品需要立即经过滚筒冷却筛进行初步降温，防止产生焦末； 研磨、精磨：通过初步降温后的花生及芝麻经过胶体磨及精磨机进行研磨； 灌装：之后用定量灌装机进行灌装，即为成品； 装箱及成品入库：灌装后的成品进行装箱入库； 项目物料平衡图见图4。 图5 芝麻油物料平衡图（单位t/a） 图6 芝麻花生酱物料平衡图（单位t/a） 二、污染因素分析 运营期污染源强分析 （1）芝麻油生产 芝麻油生产过程中主要污染物为卸料产生的粉尘、原料清理筛分产生的粉尘、炒籽过程燃料废气、炒籽压榨过程产生的油烟废气、生产设备噪声、生产固废等；职工生活污水、生活垃圾等； （2）芝麻花生酱的生产 芝麻花生酱的生产过程中主要污染物为卸料产生的粉尘、水洗过程产生的废水、设备清洗废水、烘炒过程燃料废气、生产设备噪声、生产固废等；职工生活污水、生活垃圾等； I、运营期废气 （1）芝麻油生产 ①卸料产生的粉尘、原料清理筛分产生的粉尘 项目物料在卸料、原料清理筛分过程中会产生粉尘，物料卸料、原料清理筛分均在封闭的车间内进行，经查阅相关资料及类比相似企业实际情况，项目卸料、原料清理过程中粉尘的产生情况见表21。 表21 项目卸料、原料清理过程中粉尘的产生情况一览表 序号 产污单元 产污系数 （kg/t物料） 原料量 （t/a） 粉尘产生量 （t/a） 1 卸料 0.1‰ 300 0.03 2 清理筛选 0.1‰ 0.03 总计 0.06t 卸料、原料清理筛分在车间内进行，车间设置为封闭结构，均需在卸料坑上方、原料清理处、筛分机的上方设置集气罩，用引风机负压抽至布袋式除尘器中，除尘后的废气统一经15m高的排气筒排出。根据单位提供的拟采购布袋式除尘器配购的引风机风量为5000m3/h，集气罩的收集效率为95%，除尘效率为99.9%（实际按98%折算），粉尘的产生量为0.06t/a，年工作时间为2080h/a，据此计算，有组织粉尘排放情况见下表22。 表22 有组织粉尘排放情况一览表 废气量（m3/a） 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 排放量 （t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 10400000 0.06 5.77 0.00006 0.0058 2.88×10-5 由上表可知，有组织粉尘排放浓度及排放速率，均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：最高允许排放浓度≤120mg/m3，排气筒15m高时排放速率小于3.5kg/h的排放现值要求。 未收集到的粉尘无组织排放量约为1.44×10-3kg/h（0.003t/a）。 ②炒籽压榨过程产生的油烟废气 本项目在炒籽、压榨过程中会产生油烟废气，年消耗量原材料为666t/a，压榨出油率为50%，油烟废气产生量为芝麻油的0.05%，则项目产生油烟量为0.1665 t/a；根据企业提供资料项目在芝麻油生产车间安装有集气罩同时安装有一台静电式油烟净化器，引风机风量为8000m3/h，油烟净化器的处理效率为90%，项目车间油烟经油烟净化器处理后排放量为0.01665t/a，排放浓度为1.0mg/m3，排放速率为0.008 kg/h，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型（油烟最高允许排放浓度1.0mg/m3）；根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）等相关文件的要求，整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。本项目炒籽、压榨过程中会产生油烟废气采用先通过集气罩收集后经过静电式油烟净化器后经过活性炭吸附后再经过UV光催化氧化技术进行处理的方案； （1）芝麻花生酱生产 卸料产生的粉尘：项目物料在卸料过程中会产生一定的粉尘，经查阅相关资料及类比相似企业实际情况，项目卸料过程产生的粉尘为0.0054t/a，项目在卸料坑上方设置有集气罩，用引风机负压抽至布袋式除尘器中，除尘后的废气统一经15m高的排气筒排出。根据单位提供的拟采购布袋式除尘器配购的引风机风量为5000m3/h，集气罩的收集效率为95%，除尘效率为99.9%（实际按98%折算），粉尘的产生量为0.0054t/a，年工作时间为2080h/a，产生浓度为0.52mg/m3，排放量为5.4×10-6t/a，排放浓度5.2×10-4mg/m3，排放速率2.6×10-6kg/h；未收集到的无组织粉尘排放量为2.7×10-4t/a； 项目生产过程中的燃料废气 本项目设置1个蒸炒锅1个烘炒机，本项目无天然气管道，用燃烧器燃烧液化气对其进行加热，根据建设单位提供的资料，项目年用液化气约3万m3，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册），燃烧1万m3液化气，废气产生量为333805.58m3，烟尘产生量为2.2kg，SO2产生量为0.4kg，NOX产生量为59.61kg。 本项目蒸炒锅液化气用量约3万m3，则本项目燃气废气产生量约1000.14万m3/a，废气中烟尘产生量为6.6kg，SO2产生量为1.2kg/a，NOX产生量为178.83kg/a，产生浓度分别为烟尘：6.6mg/m3，SO2：1.196mg/m3，NOX：178mg/m3，满足《河南省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）SO2≤200 mg/m3，NOX≤400mg/m3，颗粒物≤30mg/m3要求，经15m高烟囱直接排放。 2、运营期废水 本项目用水包括生产用水、生活用水；生产用水主要为芝麻花生酱工艺清洗芝麻及花生酱用水，生活用水为职工日常生活用水，全部使用自来水，由市政管网供给。 根据建设单位提供的资料，本项目芝麻花生酱生产过程清洗芝麻需要用水量进行清洗，花生不进行清洗，清洗用水量与原料的比例约为1：2，本项目芝麻用量27t/a，则芝麻花生酱生产过程清洗芝麻清洗用水量约3510m3/a，即13.5m3/d，水洗机自带水循环系统，循环用水率96%，则循环用水量12.96m3/d，新鲜水用量为0.54m3/d。 根据建设单位提供的资料，设备清洁不能用水，需要用抹布进行清洁。 本项目营运期劳动定员10人，工作人员食宿依托驻马店市丰硕粮油食品有限公司的职工食堂及宿舍，职工用水量参考《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2014），结合本项目实际情况，职工生活用水量按100L/（人·d），则项目生活用水总量约1.0m3/d，即260m3/a（年生产天数260天）。污水产生系数以0.8计，则本项目生活污水产生量为0.8m3/d，即208m3/a。污水经化粪池处理后，进入驻马店第四污水处理厂。 项目生产废水产生量为0.513 m3/d，即133.38m3/a，生产废水经项目区一体化污水处理站进行处理； 根据建设单位提供资料，驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产6000吨水洗脱皮芝麻生产线项目自建的有一体化污水处理设施，项目于2016年通过了环评验收；本项目生产废水经厂区污水处理站处理后通过管网与生活污水一起进入驻马店第四污水处理厂处理。 3、运营期噪声 本项目主要高噪声设备有高频振动筛、去石机、烘炒机、榨油机、灌装机、水洗机、冷却筛、胶体磨、精磨机、除尘系统风机等，噪声源强具体情况见表23。 表23 项目主要生产设备噪声源强 序号 设备名称 数量 噪声源强dB（A） 排放特征 1 高频振动筛 4台 75 连续 2 重力分级去石机 4台 70 连续 3 榨油机 19台 80 连续 4 烘炒机 1台 75 连续 5 蒸炒锅 1台 75 连续 6 灌装机 2台 80 连续 7 水洗机 1台 80 连续 8 冷却筛 1台 70 连续 9 胶体机 1台 75 连续 10 精磨机 1台 75 连续 11 除尘系统风机 2套 70 连续 4、运营期固体废弃物 （1）生产固废 主要为原料筛选过程中收集到的杂质、滤渣，根据项目实际情况，杂质、滤渣产生量大概为27.18t/a，布袋除尘器收集的粉尘量为0.011 t/a，项目应购置若干垃圾箱，收集后交当地环卫部门统一处理。 原料废包装材料：本项目原辅材料用量较大，废包装较多，产生量约2t/a。大部分属于可回收利用物质，可外卖给废品收购站处理。 项目生产过程中产生的芝麻饼、滤渣、废油脂等集中收集后外售，此部分固体废物产生量为306.71 t/a； （2）生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，产生量为1.3t/a，项目应购置1个垃圾箱，放于厂区大门口，收集后交当地环卫部门统一处理。 本项目固废具体产生和排放情况见表24。 表30 固体废弃物产生和排放状况 序号 名称 类别及 代码 产生量 （t/a） 处理处置方式 排放量 （t/a） 1 原料废包装材料 一般废物 2 外售 0 2 杂质、滤渣 27.18 卫生填埋 0 3 除尘器收集粉尘 0.011 卫生填埋 0 4 芝麻饼、废油脂 306.71 外售 0 5 生活垃圾 1.3 交由环卫部门处理 0 合计 -- 337.201 -- 0 综上所述，本项目产生的固体废物经以上措施处理后，均能合理处置，不会对环境造成不良影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料废气 | SO2 | 1.196mg/m30.0012t/a | 1.196mg/m30.0012t/a |
|  |  | NOX | 178mg/m30.178t/a | 178mg/m30.178t/a |
|  |  | 烟尘 | 6.6mg/m30.0066t/a | 6.6mg/m30.0066t/a |
|  | 粉尘 | 有组织TSP | 5.77mg/m3、0.06t/a | 0.0058mg/m3、0.00006t/a |
|  |  | 无组织TSP | 0.00327t/a | 0.00327t/a |
|  | 油烟 | 油烟 | 0.1665 t/a | 0.01665t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（208t/a） | COD | 300mg/L；0.0624t/a | 50mg/L；0.0104t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.0052t/a | 5mg/L；0.00104t/a |
|  | 生产废水 （133.38t/a） | COD | 400mg/L；0.0534t/a | 50mg/L；0.0067t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.004t/a | 5mg/L；0.00067t/a |
| 固 体 废 物 | 生产厂区 | 杂质、滤渣 | 27.18t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 2 t/a | 0 |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 0.011 t/a | 0 |
|  |  | 芝麻饼、废油脂 | 306.71 t/a | 0 |
|  |  | 清洁废抹布 | 1.2 t/a | 0 |
|  | 生活厂区 | 生活垃圾 | 1.3t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各生产设备如高频振动筛、去石机、烘炒机、榨油机、灌装机、水洗机、冷却筛、胶体磨、精磨机、除尘系统风机等生产运行过程中产生的噪声。经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，项目边界噪声对周围声环境影响较小。 |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |

环境影响分析

运营期环境影响分析及防治措施 一、施工期环境影响分析： 项目利用已建成的厂房，本项目只需要进行简单的机械设备安装等，主要环境影响来自设备安装过程中产生的噪声，属间歇性，源强较低，加上车间隔音和厂区距离衰减后，对厂区周边声环境影响不大。因此本次评价不对施工期进行环境影响评价。 二、营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 1.1 废气产生及处置 芝麻油生产过程中主要污染物为卸料产生的粉尘、原料清理筛分产生的粉尘、炒籽过程燃料废气、炒籽压榨过程产生的油烟废气；芝麻花生酱的生产过程中主要污染物为卸料产生的粉尘、烘炒过程燃料废气； （1）粉尘 由工程分析可知，本项目设置有一条芝麻油的生产线，一条芝麻花生酱的生产线； 芝麻油生产线： 卸料、原料清理筛分在车间内进行，车间设置为封闭结构，均需在卸料坑上方、原料清理处、筛分机的上方设置集气罩，用引风机负压抽至布袋式除尘器中，除尘后的废气统一经15m高的排气筒排出。根据单位提供的拟采购布袋式除尘器配购的引风机风量为5000m3/h，集气罩的收集效率为95%，除尘效率为99.9%（实际按98%折算），粉尘的产生量为0.06t/a，年工作时间为2080h/a，据此计算，有组织粉尘排放浓度0.0058mg/m3及排放速率2.88×10-5kg/h，均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：最高允许排放浓度≤120mg/m3，排气筒15m高时排放速率小于3.5kg/h的排放现值要求。 未收集到的粉尘无组织排放量约为1.44×10-3kg/h（0.003t/a）。 芝麻花生酱生产： 卸料产生的粉尘：项目物料在卸料过程中会产生一定的粉尘，经查阅相关资料及类比相似企业实际情况，项目卸料过程产生的粉尘为0.0054t/a，项目在卸料坑上方设置有集气罩，用引风机负压抽至布袋式除尘器中，除尘后的废气统一经15m高的排气筒排出。根据单位提供的拟采购布袋式除尘器配购的引风机风量为5000m3/h，集气罩的收集效率为95%，除尘效率为99.9%（实际按98%折算），粉尘的产生量为0.0054t/a，年工作时间为2080h/a，产生浓度为0.52mg/m3，排放量为5.4×10-6t/a，排放浓度5.2×10-4mg/m3，排放速率2.6×10-6kg/h；未收集到的无组织粉尘排放量为2.7×10-4t/a。 （2）炒籽压榨过程产生的油烟废气 本项目在炒籽、压榨过程中会产生油烟废气，年消耗量原材料为666t/a，压榨出油率为50%，油烟废气产生量为芝麻油的0.05%，则项目产生油烟量为0.1665 t/a；根据企业提供资料项目在芝麻油生产车间安装有集气罩同时安装有一台静电式油烟净化器，引风机风量为8000m3/h，油烟净化器的处理效率为90%，项目车间油烟经油烟净化器处理后排放量为0.01665t/a，排放浓度为1.0mg/m3，排放速率为0.008 kg/h，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型（油烟最高最高允许排放浓度1.0mg/m3）；根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）等相关文件的要求，整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。本项目炒籽、压榨过程中会产生油烟废气采用先通过集气罩收集后经过静电式油烟净化器后经过活性炭吸附后再经过UV光催化氧化技术进行处理的方案； （3）生产过程中的燃料废气 本项目设置1个蒸炒锅1个烘炒机，本项目无天然气管道，用燃烧器燃烧液化气对其进行加热，根据建设单位提供的资料，项目年用液化气约3万m3，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册），燃烧1万m3液化气，废气产生量为333805.58m3，烟尘产生量为2.2kg，SO2产生量为0.4kg，NOX产生量为59.61kg。 本项目蒸炒锅液化气用量约3万m3，则本项目燃气废气产生量约1000.14万m3/a，废气中烟尘产生量为6.6kg，SO2产生量为1.2kg/a，NOX产生量为178.83kg/a，产生浓度分别为烟尘：6.6mg/m3，SO2：1.196mg/m3，NOX：178mg/m3，满足《河南省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）SO2≤200 mg/m3，NOX≤400mg/m3，颗粒物≤30mg/m3要求，经15m高烟囱直接排放。 综上所述，项目运营期对周围大气影响较小。 大气环境影响评价工作等级的确定 根据工程分析可知项目无组织排放的污染物为颗粒物，颗粒物无组织排放量为0.00157kg/h。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表25 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表26 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 TSP 二类限区 日均 300.0 GB 3095-2012 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表27 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 左下角坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 经度 长度 (m) 宽度 (m) 有效 高度 (m) 矩形面源 114.020454 33.048867 77.0 41.47 28.38 10.0 TSP 0.00157 kg/h 3项目参数 估算模式所用参数见表。 表28 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 最低环境温度 -10.0 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表29 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 矩形面源 TSP 900.0 1.0 0.0 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.0%，Cmax为1.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，采用推荐的SCREEN3模式中的大气环境防护距离模式计算项目无组织排放源的大气环境防护距离，以污染源中心点为起点，并结合场区平面布置图，确定控制距离范围，超出场界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 经计算颗粒物（TSP）大气环境防护距离计算结果见表30。 表30 大气环境防护距离参数及计算结果一览表 面源名称 污染物 无组织排放源面积(m2) Q （kg/h） 常年平均风速（m/s） 标准限值（mg/m3） 大气环境防护距离描述 本项目 颗粒物（TSP） 1200 0.00157 2.2 0.9 本项目 无超标点 由表24可知，本项目无组织排放颗粒物（TSP）下风向落地浓度无超标点，主要影响区域在厂区内，确定本项目不需设置大气环境防护距离。评价建议项目在生产过程中加强通风，操作工作前工人必须穿戴好卫生防护工具（口罩、工作服）等，做好自我防护工作。 卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 公式中参数来源及意义如下： Cm：标准浓度限值，mg/m3； L：工业企业所需卫生防护距离，m； r：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D：卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》表5中查取； Qc：工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 根据上式计算，具体参数及计算结果见表31。 表31 卫生防护距离计算结果 面源 名称 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 本项目 颗粒物（TSP） 470 0.021 1.85 0.84 0.054 50 由表25可知，本项目无组织颗粒物（TSP）卫生防护距离分别为为0.054m，本项目卫生防护距离为50m。根据现场调查本项目位于驻马店市开发区工业路创业路，项目周边主要为企业厂房，距离项目最近的敏感点为项目东北侧625m的熊楼，项目东南侧427m处的贾王庄，在本项目卫生防护距离之外，因此项目产生的颗粒物（TSP）对周围村民生活环境影响较小。卫生防护距离包络图见图五。 2、地表水环境影响分析 本项目用水包括生产用水、生活用水；生产用水主要为芝麻花生酱工艺清洗芝麻及花生酱用水，生活用水为职工日常生活用水，全部使用自来水，由市政管网供给。 根据建设单位提供的资料，本项目芝麻花生酱生产过程清洗芝麻需要用水量进行清洗，花生不进行清洗，清洗用水量与原料的比例约为1：2，本项目芝麻用量27t/a，则芝麻花生酱生产过程清洗芝麻清洗用水量约3510m3/a，即13.5m3/d，水洗机自带水循环系统，循环用水率96%，则循环用水量12.96m3/d，新鲜水用量为0.54m3/d。 根据建设单位提供的资料，项目设备不能用水进行冲洗，直接用抹布进行清洁。 本项目营运期劳动定员10人，工作人员食宿依托驻马店市丰硕粮油食品有限公司的职工食堂及宿舍，职工用水量参考《河南省地方标准用水定额》（DB41T385-2014），结合本项目实际情况，职工生活用水量按100L/（人·d），则项目生活用水总量约1.0m3/d，即260m3/a（年生产天数260天）。污水产生系数以0.8计，则本项目生活污水产生量为0.8m3/d，即208m3/a。污水经化粪池处理后，进入驻马店第四污水处理厂。 本项目生产废水主要污染因子为SS、COD、氨氮、BOD5； 根据建设单位提供资料，驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产6000吨水洗脱皮芝麻生产线项目自建的有一体化污水处理设施，项目于2016年通过了环评验收；厂区自建的污水处理站处理规模为10m3/d，目前剩余4.93 m3/d的富余量，本项目生产废水排放量为0.513 m3/d，占剩余处理规模的10.4%，因此，从处理规模上分析，本项目生活污水进入污水处理厂是完全可行的。 项目生产废水经厂区污水处理站处理后通过管网与生活污水一起进入驻马店第四污水处理厂处理。 本项目运营期生活污水主要的污染物为COD、NH3-N、SS，参照给水排水设计手册城镇生活污水水质，确定本项目生活污水的污染物产生浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L，则污染物产生量分别为COD0.0624t/a、SS0.051t/a、NH3-N0.0052t/a。经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》三级标准，然后直接排入城市污水管网。（化粪池处理效果：COD去除率30%、SS去除率40%、NH3-N去除率3%）其污染物的产生量及排放量见表32。 表32 项目营运期生活废水各污染因子产生量及排放量一览表 污染因子 COD SS NH3-N 浓度及产生量 300mg/L 0.0624t/a 250mg/L 0.051t/a 25mg/L 0.0052t/a 经化粪池处理后的浓度及排放量 210mg/L 0.044t/a 150mg/L 0.0312t/a 24mg/L 0.005t/a 经驻马店市第四污水处理厂处理后外排入地表水环境的浓度及排放量 50mg/L 0.0104t/a 10mg/L 0.002t/a 5mg/L 0.00104t/a 由上表可知，本项目生活污水经过化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，排入市政污水管网，进入驻马店市第四污水处理厂处理，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、BOD≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L），因此对周围水环境影响较小。 项目生产废水主要的污染物为COD、SS、NH3-N，其中SS浓度较高，根据驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产6000吨水洗脱皮芝麻生产线项目验收报告中显示项目污染物产生浓度分别为COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N28mg/L，经一体化污水处理站处理后COD50mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L，满足驻马店市第四污水处理厂进水水质要求； 3、声环境影响分析 本项目主要高噪声设备有高频振动筛、去石机、烘炒机、榨油机、灌装机、水洗机、冷却筛、胶体磨、精磨机、除尘系统风机等生产运行过程中产生的噪声，噪声值不超过85dB（A），经厂房隔声后噪声值在65dB（A）以下。详见表33。 表33 项目主要生产设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声值 治理措施 治理后源强 1 高频振动筛 75 选用低噪声、振动小的设备，基础安装减震器、厂房隔声措施 65 2 重力分级去石机 70 65 3 榨油机 80 55 4 烘炒机 75 62 5 蒸炒锅 75 58 6 灌装机 80 52 7 水洗机 80 65 8 冷却筛 70 60 9 胶体机 75 60 10 精磨机 75 65 11 除尘系统风机 70 60 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA(r)= LA(r0) - 20lg(r/r0)-△L 式中： LA(r) —距离声源r米处噪声预测值[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离（m）； r—预测点到声源的距离（m）； △L—墙体隔声[dB(A)]； 各噪声源经过减振、隔声等处理措施，再经过距离衰减后，对项目厂界噪声预测结果见表34。 表34 厂界噪声贡献值 序号 本项目厂区各厂界 生产加工区到厂界距离 （m） 各厂界噪声贡献值 dB（A） 标准值 dB（A） 1 东厂界 5 32.56 65（昼间） 2 南厂界 9 26.23 65（昼间） 3 西厂界 6 30.25 65（昼间） 4 北厂界 9 26.23 65（昼间） 由上表可知，经过噪声防护措施治理后，项目四周厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 4、运营期固体废物影响分析 本项目运营过程中产生的固体废物主要为一般工业固废以及职工的生活垃圾。 （1）生产固废 主要为原料筛选过程中收集到的杂质、滤渣，根据项目实际情况，杂质、滤渣产生量大概为27.18t/a，布袋除尘器收集的粉尘量为0.011 t/a，项目应购置若干垃圾箱，收集后交当地环卫部门统一处理。 原料废包装材料：本项目原辅材料用量较大，废包装较多，产生量约2t/a。大部分属于可回收利用物质，可外卖给废品收购站处理。 项目生产过程中产生的芝麻饼、滤渣、废油脂等集中收集后外售，此部分固体废物产生量为306.71 t/a； （2）生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，产生量为1.3t/a，项目应购置1个垃圾箱，放于厂区大门口，收集后交当地环卫部门统一处理。项目产生的固废全部合理处置不外排，对区域环境质量影响较小。 5、选址可行性分析 本项目选址位于驻马店市开发区工业路创业路，利用驻马店市丰硕粮油食品有限公司院内的现有标准厂房2栋，卫生间、办公楼依托原有建筑。项目所在地周围主要为生产性企业，根据产业集聚区调整规划，项目周边企业不产生有毒有害气体，卫生防护距离内无敏感点，项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内无文物古迹。根据本项目提供的土地证为工业用地，详见附件4。项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废等在采用相应的污染防治措施后，均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，评价认为本项目选址可行。 6、“三线一单”判定分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 （1）生态保护红线：本项目位于驻马店市开发区工业路创业路，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。①项目生产废气芝麻油原料筛选工序产生的粉尘用集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；燃料废气经距离地面15m高排气筒排放；自动控温转筒式烘炒机上方经集气罩收集后经静电式饮食业油烟净化设备进行处理后经15m排气筒；②项目噪声主要来要自于设备噪声，生产设备机械均置于生产车间内，主要噪声源源强较低，经采取减振、消声、建筑吸声等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；③芝麻花生酱生产过程清洗废水先经过厂区污水处理站处理后再与生活污水一起经过管网进入驻马店第四污水处理厂处理。④项目产生的生活垃圾暂存于生活垃圾箱，由环卫部门清运处理；生产固废定期清理作为产品外售。综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 （3）资源利用上线：供电：该项目用电由市政电网供给，项目用电量为20万 kw·h。给水：该项目用水水源来自市政供给。本项目运营期将消耗一定量的水、电等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。项目运营期废水，生活污水经化粪池通过管网进入驻马店第四污水处理厂处理。设置可移动式生活垃圾收集桶若干，收集后定期交当地环卫部门统一处理。实现了废水的减量化和固体废物的资源化，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单：项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。 因此，从环境保护角度分析和“三线一单”相符性分析，评价认为本项目选址可行。 7、外环境对本项目的影响分析 根据现场调查情况可知，项目周边主要分布的生产性企业，项目东侧飞翔门业生产厂房、西侧为华纺纺织厂、北侧为金源纺织厂及灵生药业，其中以项目的东侧飞翔门业对本项目的影响较大，飞翔门业主要从事不锈钢门的生产及销售，生产过程中主要有挥发性有机物排放，由于项目厂界均有厂房隔离，同时本项目位于飞翔门业的西侧，是驻马店市常年主导风向的上风向，同时《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，飞翔门业在生产过程中必定按照环保相关要求进行环境保护措施的安装，经各项措施处置后排放的污染物不会对本项目噪声太大影响； 8、环保投资及环保验收一览表 项目环保投资主要为废气治理、废水治理、噪声治理和固废治理等。项目总投资16万元，其中环保投资5.7万元，占总投资的35.628%，环保投资估算见表35，项目环保“三同时”验收内容见表36。 表36 项目环保投资一览表 类别 环境保护项目 环境保护实施方案 投资 （万元） 运营期 1 废气 卸料产生的粉尘、原料清理筛分产生的粉尘 集气罩+布袋除尘装置2套（芝麻油生产厂车间、芝麻花生酱生产车间） 3 2 炒籽压榨过程产生的油烟废气 集气罩+油烟净化器一套+活性炭+UV光氧催化装置 1 3 燃料燃烧产生的废气 15m高的排气筒 0.5 2 噪声 设备噪声 基础减震、密闭隔声、厂房隔声 0.5 3 固废 生活垃圾 若干垃圾桶 0.2 一般固废 收集桶若干 0.5 4 废水 生活废水 一座化粪池（依托原有化粪池） / 生产废水 一体化污水处理设施（依托原有） 合计 5.7 表36 项目环保“三同时”竣工验收一览表 项目 污染源 验收内容 数量 验收指标 废气 卸料、清选工序 集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒 2套 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 芝麻油生产工序 集气罩+静电式油烟净化器+活性炭+UV光氧催化装置+15m高排气筒 1套 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 中型 燃料燃烧废气 15m高排气筒 2根 满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放限值》（DB41/1066-2015） 废水 生活污水 化粪池（依托原有化粪池） 1座 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放要求及驻马店市第四污水处理厂收水水质要求 噪声 生产设备噪声 基础减震、密闭隔声、厂房隔声 / 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 生活垃圾、生产固废 生活垃圾收集后定期由环卫部门清运；生产固废收集后定期由环卫部门清运 若干 合理处置，不产生二次污染

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸料、清选工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 芝麻油生产工序 | 油烟 | 集气罩+静电式油烟净化器+活性炭+UV光氧催化装置+15m高排气筒 | 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 中型 |
|  | 燃料燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOX | 15m高排气筒 | 满足《河南省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 化粪池（依托原有化粪池） | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入驻马店市第四污水处理厂收水水质要求 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处置 | 合理处置不外排 |
|  | 生产固废 | 杂质、滤渣 |  |  |
| 噪 声 | 项目营运期采购低噪声设备，高噪声设备隔声减振，车间墙体隔声，加强厂区绿化，项目四周场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 区标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目利用已建成的厂房，不存在施工期，运营期对区域生态环境影响很小。 |

结论与建议

一、评价结论： 1、项目概况 驻马店市丰硕粮油食品有限公司拟投资16万元，在驻马店市开发区工业路创业路建设驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产300吨芝麻油、50吨芝麻花生酱的生产项目，项目规划总占地面积为1139.5m2，该占地面积为项目占用生产车间的面积，该项目总建筑面积1139.5m2。 2、产业政策符合性 根据国家发展改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），产业结构调整指导目录限制类十二、“第一类 鼓励类 十九、轻工 33、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线”，本项目主要产品为芝麻油、芝麻酱属于国家当前产业政策鼓励类发展项目，符合国家有关法律、法规和政策。因此，项目的建设内容符合国家产业政策。 3、选址选线合理性分析 本项目选址位于驻马店市开发区工业路创业路，利用驻马店市丰硕粮油食品有限公司院内的现有标准厂房2栋，卫生间、办公楼依托原有建筑。项目所在地周围主要为生产性企业，根据产业集聚区调整规划，项目周边企业不产生有毒有害气体，卫生防护距离内无敏感点，项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内无文物古迹。根据本项目提供的土地证为工业用地，详见附件4。 项目选址符合《食品企业通用卫生规范》中关于食品企业选址的要求，项目营运期间产生的废气、废水、噪声、固废等在采用相应的污染防治措施后，均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。 因此，从环境保护角度分析，评价认为本项目选址可行。 项目各建筑物之间均采取了适当的绿化措施，整个厂区功能分区明确，联系通畅，且将相互之间的干扰降到最低。项目平面布置合理。项目平面布置图见附图3。 4、环境质量现状分析结论 （1）环境空气：2017年驻马店市大气环境质量中SO2、NO2、CO、O3年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM2.5、PM10年均浓度超标。因此，判断项目所在区域属于不达标区。根据《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（驻政办〔2018〕157号）等文件，通过采取加快全建成县清洁取暖体系、削减煤炭消费总量、开展县城规划区工业燃煤设施拆改、引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰、加快清洁能源替代利用、加强天然气供应保障能力，2020年规划目标比现状年均浓度降低了18%，区域环境质量将得到整体改善。 （2）地表水：小清河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值的要求。其中氨氮超标0.94倍，总磷超标0.66倍，超标的主要原因是由于小清河接纳了未经处理的生活污水所致。 （3）地下水：监测结果表明，评价区域内地下水监测井水质总体较好，所有监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求，说明该区域地下水水质良好，符合国家生活饮用水水质标准要求。 （4）声环境：可以达到《声环境质量标准》中3类标准要求。 5、营运期环境影响分析结论 （1）营运期环境空气影响分析 芝麻油生产过程中主要污染物为卸料产生的粉尘、原料清理筛分产生的粉尘、炒籽过程燃料废气、炒籽压榨过程产生的油烟废气；芝麻花生酱的生产过程中主要污染物为卸料产生的粉尘、烘炒过程燃料废气； 本项目产生的粉尘采用集气系统收集后通过布袋除尘除尘装置处理达标后通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2中有组织排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h限值的要求，对周边环境影响不显著。 本项目燃料燃烧废气满足《河南省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）SO2≤200 mg/m3，NOX≤400mg/m3，颗粒物≤30mg/m3要求，经15m高烟囱直接排放。 项目在芝麻油生产车间安装有集气罩同时安装有一台静电式油烟净化器，引风机风量为8000m3/h，油烟净化器的处理效率为90%，项目车间油烟经油烟净化器处理后排放量为0.01665t/a，排放浓度为1.0mg/m3，排放速率为0.008 kg/h，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型（油烟最高最高允许排放浓度1.0mg/m3）；本项目炒籽、压榨过程中会产生油烟废气采用先通过集气罩收集后经过静电式油烟净化器后经过活性炭吸附后再经过UV光催化氧化技术进行处理的方案； （2）营运期水环境影响分析 本项目生活污水产生量208m3/a，经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》三级标准，项目生产废水经厂区污水处理站处理后通过管网与生活污水一起排入进入驻马店第四污水处理厂，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、BOD≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L），因此对周围水环境影响较小。 驻马店市丰硕粮油食品有限公司年产6000吨水洗脱皮芝麻生产线项目自建的有一体化污水处理设施，项目于2016年通过了环评验收；本项目生产废水经厂区污水处理站处理后通过管网与生活污水一起进入驻马店第四污水处理厂处理。 （3）营运期声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于高频振动筛、去石机、烘炒机、榨油机、灌装机、水洗机、冷却筛、胶体磨、精磨机、除尘系统风机等生产设备，机械设备产生的噪声源强为70~80dB(A)，在采取选购低噪声设备、高噪声设备设置减振基础、隔声装置，车间墙体隔声，再经过距离衰减后，项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。营运期噪声对周围环境影响较小。 （4）营运期固体废物环境影响分析 本项目运营期主要为杂质及生活垃圾。生活垃圾采用垃圾箱集中收集后由当地环卫部门统一清运至城市垃圾处理厂处理；杂质采用收集桶集中收集后由当地环卫部门统一清运至城市垃圾处理厂处理；项目营运期固废均能得到合理处置，不会产生二次污染。 6、环保投资 本项目总投资16万元，其中环保投资估算约为5.7万元，占总投资35.628%。 7、总量控制 本项目废水主要为生活污水，项目生活污水产生量为0.8m3/d，即208m3/a（年生产天数260天），生活污水通过化粪池处理；生产废水产生量为0.513m3/d，即133.38m3/a（年生产天数260天），生产废水经项目区污水处理站处理后与生活污水一起经管网进入驻马店市第四污水处理厂；污染物排放量为COD 0.0171 t/a，NH3-N 0.00171t/a。 本项目废气为燃料燃烧产生的SO2和NOX，SO2：0.0012t/a ，NOX：0.178 t/a，产生废气浓度较小，经15m排气筒高空排放对周围环境影响较小。 因此，评价建议本项目总量控制指标为SO2：0.0012t/a ，NOX：0.178t/a；COD 0.0171 t/a，NH3-N 0.00171t/a。 二、评价建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）加强营运期生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 （4）生活垃圾、生产固废最好日产日清，减少对周围环境的影响。 （5）建立健全污染防治规章制度，责任落实到人，加强企业管理和环境管理，实行文明生产和清洁生产。 综上所述，项目建设符合国家产业政策。项目厂址选址可行，平面布置合理。项目用地属工业用地，本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护的角度分析，评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

1.54

新鲜水

清洗芝麻用水

循环水池

12.96

0.8

1.0

生活用水

化粪池

消耗0.2

驻马店市第四污水处理厂

消耗0.027

0.54

循环12.96

S、G、N

S、G、N

出饼

0.513

一体化污水处理站

0.8

原料（芝麻）

清理（除杂）

炒籽

压榨（螺旋压榨/液压压榨）

一次过滤

冷冻

二次过滤

入成品罐

成品包装

S、G、N

S、G、N

S、G、N

S、G、N

S:固废    N：噪声

G：废气   W：废水

液压压榨：出油渣1-2%

螺旋压榨：出油渣2-3%

N

N

N

S、N

S、W、N

S

S:固废    N：噪声

G：废气   W：废水

成品入库

装箱

灌装

精磨

研磨

烘炒

水洗机（滚轴沥干水分）

筛选（除杂）

原料（芝麻、花生）

冷却

纯芝麻、花生:53.48t

芝麻、花生：54t

杂质0.54

滤渣6.66

芝麻饼：299.7

杂质26.64

精炼芝麻油、花生油3.132t

成品333

芝麻666

过滤

压榨

蒸炒

清理除杂

杂质：0.348t（油脚、废油脂）

芝麻花生酱:50t