建设项目环境影响报告表

# （送审版）

项  目  名  称：   智能控制电气装备线缆节能改造

建设单位（盖章）：     河南乐山电缆有限公司

编制日期：2019年12月

国家环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 智能控制电气装备线缆节能改造 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南乐山电缆有限公司 |
| 法人代表 | 李全岭 | 联系人 | 王磊 |
| 联系电话 | 18003960111 | 传真 | / | 邮政编码 | 463000 |
| 建设地点 | 驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）驻马店关王庙工业集聚区 |
| 立项审批 部门 | 河南驻马店经济开发区发展改革局 | 项目代码 | 2019-411771-38-03-035722 |
| 建设性质 | 新建□改扩建☑技改□ | 行业类别 及代码 | C3831电线、电缆制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2304 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中：环保投资 (万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 1.25% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模 1、项目由来 河南乐山电缆有限公司（原驻马店市乐山电线电缆有限公司）创建于1998年，位于驻马店市关王庙工业聚集区，主要产品为35kV及以下电力电缆、控制电缆、架空电缆、钢芯铝绞线、布电线以及低烟无卤绿色环保电缆、耐火电缆、防水电缆、防鼠防白蚁电缆等特种电缆。 随着市场对环保电缆需求日益增加，公司决定在现有厂区内新建生产车间，配套相应的设备，项目建成后年产安全环保型家装电线150000km、智能电气装备用电线电缆6000km的生产能力，添置与改造的主要生产设备：拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机、屏蔽机、智能自动摇盘机、机器人、数据采集端口、机房等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护条例》等法律法规的有关规定，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（第44号令，2018年修订）的相关规定，本项目属于“二十七、电气机械和器材制造业”中“78、电气机械及器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”应编制环境影响报告表。 受河南乐山电缆有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件一。接受委托后，我单位组织技术人员对项目建设情况和项目区域环境状况进行了实地考察，收集了相关资料，按照环评导则、技术规范的要求，编制完成了《智能控制电气装备线缆节能改造环境影响报告表》。 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在限制类、淘汰类名录内，且项目所使用的设备、生产工艺未列入限制类、淘汰类及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导名录（2010年本）》内，符合国家产业政策。该项目已在河南驻马店经济开发区发展改革局备案，项目代码：2019-411771-38-03-035722，见附件二。 3、项目选址可行性分析 本项目厂址位于驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）驻马店关王庙工业集聚区，在现有厂区内新建生产车间。根据项目单位提供的土地证，土地性质为工业用地，根据项目单位提供的建设用地规划许可证（驻开规工用地字[2009]第002号），本项目用地符合城乡规划要求，见附件四。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地及珍稀濒危的动植物等敏感保护目标。综上，本项目选址可行。 4、项目地理位置及周围概况 项目厂址位于驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）驻马店关王庙工业集聚区，本项目在现有厂区办公楼北侧新建生产车间，不新增用地。项目厂区北侧为驻马店捷达包装制品有限公司，东侧为绿化带，绿化带外为小清河，西侧为富强路，南侧为纬六路。项目地理位置图见附图一，周围环境简况图见附图二。 5、项目平面布置合理性 厂区入口在厂区的南侧，临纬六路。现有厂区生产车间和办公楼平面布局不变，在厂区办公楼北侧新建生产车间，增加一条生产线。项目一号、二号及三号生产车间分别位于厂区西侧、北侧及东侧，交联楼位于厂区东北角，新建生产车间位于厂区中部，办公楼北侧，办公楼及综合楼、餐厅均在厂区南部，生产车间与生活办公区以道路相隔，整个厂区功能分区明确。项目厂区人流、物流通畅，厂区平面布置简洁合理。因此，从环保角度分析，本项目平面布置合理。项目平面布置图见附图三。 6、项目主要建设内容及组成 6.1 项目组成及主要建设内容 本次改扩建项目主要为在原有厂内新建一栋生产车间，建筑面积为2304m2，添置及改造拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机、屏蔽机、智能自动摇盘机、机器人、数据采集端口、机房等设备。建成后形成年产安全环保型家装电线150000km、智能电气装备用电线电缆6000km的生产能力。项目总投资800万元（全部由企业自筹），不新增劳动定员。改建项目主要建筑内容情况见表1所示。 表1 本次改建项目主要内容情况一览表 工程 类别 项目名称 建设内容 备注 主体 工程 新生产车间 钢结构，2304m2 拟建 辅助 工程 办公楼 1栋，4层 依托现有 综合楼 1栋，5层 依托现有 仓储 工程 辅料库 位于三号车间南侧及东侧 依托现有 成品库 位于二号车间北侧 依托现有 公用 工程 给水系统 市政管网统一供应 依托现有 排水系统 生活污水进市政污水管网 依托现有 环保 工程 废气 集气罩6个+共用1套“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+15m高排气筒 拟建 废水 生活污水经化粪池处理后进市政污水处理厂处理 依托现有 噪声 厂房隔声、减振等措施 / 固废 一般固废存放区、垃圾桶 / 6.2产品方案及规模 本次改扩建项目产品方案一览表见表2。 表2 本次改扩建项目生产规模一览表 产品名称 生产规模 安全环保型家装电线 150000km/a 智能电气装备用电线电缆 6000km/a 6.3主要原辅材料消耗 本次改扩建项目主要原材料及能源消耗情况见表3-4。 表3 本次改扩建项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序 号 原材料名称 消耗量 1 铜单线 3000t/a 2 聚烯烃绝缘料 1000t/a 3 铜带 200t/a 4 无卤阻燃聚烯烃护套料 1600t/a 5 矿物纸绳 650t/a 6 玻纤带 150t/a 7 镀锌钢带 1500t/a 8 水 不新增 9 电 175万KWh/a 6.4本项目主要设备 本次改扩建项目主要设备清单一览表见表4。 表4 本次改扩建项目主要设备一览表 序 号 名称 数量 备注 1 70挤塑机 3 新增 2 65挤塑机 2 3 50挤塑机 1 4 1250单绞机 2 5 24锭编织机 6 6 16锭编织机 2 7 并丝机 4 8 云母绕包机 2 9 防火绕包机 1 10 纵包焊接轧纹机 1 11 打盘机 4 7、公用工程 （1）给排水 项目用水由市政管网供给，满足项目用水要求。 项目排水分为污水和雨水，采用雨污分流制。雨水进入雨水管网，废水排水方式为接入市政污水管网排放，连接方便，可满足需要。本项目用水为职工生活用水和设备冷却水。 ①职工生活用水 现有工程劳动定员220人，其中行政管理人员60人。本项目人员由现有人员进行调配，不新增劳动定员。故本项目不新增生活用水。 现工程约70人在厂区内食宿，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2014)，结合本项目实际情况，非食宿职工用水按30 L/人·d计，食宿职工用水量按100 L/人·d计，则生活用水量为17.1m3/d、5130m3/a（300天）。污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为13.68m3/d，即4104m3/a。生活污水主要污染物为COD300mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。 ②生产用水 项目退火、挤塑工序均需要冷却，利用现有的冷却塔，冷却水循环使用不外排，只需定期对蒸发损失的水进行补充即可。本次改扩建项目不新增生产用水。 生活污水经化粪池处理后，再进入驻马店市第四污水处理厂处理达标后排入小清河。 供电：项目区电力来源由市政电网提供。由市郊高压电网引入，引至厂变电室，即可为工厂供电。本次改扩建项目由于增加生产线，用电量会增加。 供热、制冷：本项目不设集中供热，生活供热、制冷均采用分体式空调。 劳动定员及班制 ：现有工程劳动定员220人，其中行政管理人员60人。本项目不新增劳动定员，由现有人员进行调配。现工程约70人在厂区内食宿，生产班制为年工作300天，每天8小时，两班倒工作制。 改扩建后公辅设施依托关系 本次改扩建内容为在原有厂内新建一栋生产车间，同时添置与改造的设备有拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机、屏蔽机、智能自动摇盘机、机器人、数据采集端口、机房等。 项目改扩建后，厂区不新增劳动定员，生活污水预处理及食堂隔油池利用原有 设施，原有设施能够满足污水处理的需求。生活垃圾、一般工业固废的收集暂存均利用原有固废收集暂存场所，能满足本项目需求。改扩建项目的办公及食堂、供排水、配电、通讯设施均利用原有已建设施。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 河南乐山电缆有限公司位于驻马店关王庙工业集聚区，现有工程：年产4000km500kV超高压电力电缆项目于2009年5月25日取得驻马店市环璄保护局审批，批复文号为驻环监表[2009]50号（见附件三），并于2010年11月通过驻马店市环璄保护局验收；年产3000千米无卤低烟阻燃环保电缆技术改造项目于2015年1月29日取得驻马店市环璄保护局审批，批复文号为驻开环监表[2015]02号（见附件三），此工程未进行竣工环境保护验收。 1、项目基本情况 由原环评报告可知，现有工程建设内容见表5。 表5 现有工程主要建设内容一览表 工程 类别 建设内容 现有工程 主体 工程 一号生产车间 钢结构，建筑面积合计7962.54m2 二号生产车间 三号生产车间 钢结构，建筑面积2853.42m2 辅助 工程 办公楼 1栋，4层，建筑面积1736.6m2 综合楼 1栋，5层，建筑面积1718m2 仓储 工程 辅料库 位于3号车间南侧及东侧 成品库 位于2号车间北侧 公用 工程 给水系统 由市政管网统一供应 排水系统 生活污水进市政污水管网 环保 工程 废气 集气罩+“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+排气筒，每个车间各一套 废水 生活污水经化粪池处理后进市政污水处理厂处理 噪声 厂房隔声、减振等措施 固废 一般固废存放区、垃圾桶 2、现有工程生产工艺及产污环节 图2 现有工程生产工艺及产污环节 3、现有工程的设备 现有工程的设备见表6。 表6 现有工程主要设备一览表 序 号 现有工程（一期） 现有工程（二期） 名称 型号 数量 名称 型号 数量 1 拉丝机 / 12 绞线机 / 6 2 叉绞机 / 12 挤塑机 / 7 3 盘绞机 / 12 装铠机 / 1 4 装铠（屏蔽）机 / 12 成缆机 / 2 5 成缆机 / 10 CCV生产线 / 1条 6 挤塑机 / 12 检验设备 / / 7 检测设备 / 6 / / / 8 吊车（行车） / 4 / / / 9 叉车 / 6 / / / 现有工程的原辅材料消耗 表7 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序 号 原材料名称 现有工程（一期） 原材料名称 现有工程（二期） 消耗量 消耗量 1 铝 5600t/a 铜单线 1171.2t/a 2 铜 3600t/a 铝单线 417t/a 3 聚氯乙烯绝缘料 8000t/a 内半导电屏蔽料 40.5t/a 4 聚氯乙烯交联料 16000t/a 聚烯烃绝缘料 386.7t/a 5 / / 外半导电屏蔽料 67.5t/a 6 / / 铜带 78.6t/a 7 / / 无卤阻燃护套料 656.1t/a 8 / / 矿物纸绳 249t/a 9 / / 玻纤带 58.5t/a 10 / / 镀锌钢带 591.6t/a 11 水 5400m3/a 水 6000m3/a 12 电 145万KWh/a 电 174.65万KWh/a 5、现有工程的产污环节 表8 现有工程污染产污环节及处理方式 内容 类型 排放源（编号） 污染物名称 排放方式 大气污 染物 第一车间废气排放口 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、苯、二氧化硫、氮氧化物 挤塑、交联工序上方设集气罩+共用一套“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+3米排气筒 第二车间废气排放口 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、苯、二氧化硫、氮氧化物 挤塑工序上方设集气罩+共用一套“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+3米排气筒 第三车间废气排放口 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、苯、二氧化硫、氮氧化物 挤塑工序上方设集气罩+共用一套“光氧催化装置+活性炭吸附装置”+15米排气筒 职工食堂 厨房油烟 集气罩+1套高低压静电式油烟净化设备+排气筒 水污 染物 生活污水 pH、SS、氨氮、COD、BOD5 生活污水经化粪池处理后，再进入驻马店市第四污水处理厂处理达标后排入小清河 固体 废物 办公生活 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 生产过程 废边角料 分类收集后外售 废包装材料 废灯管 收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理 废活性炭 噪声 生产设备 噪声 基础减振、厂房隔声 6、检测结果 废水：项目生产过程中无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，污水可满足驻马店市第四污水处理厂的进水水质标准要求，沿市政污水管网排入驻马店市第四污水处理厂，不分配废水污染物总量控制指标。 废气：现有工程挤塑、交联工序产生的废气经集气罩收集再经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放，排放浓度满足《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1其他行业排放浓度限值，对周围环境影响较小。检测报告见附件五。 噪声：厂区主要噪声设备采取厂房隔声、基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。检测报告见附件六。 固废：现有工程固体废物主要有废包装材料、边角料110t/a，职工生活垃圾33t/a。废包装材料、边角料暂存于厂区固废存放区，分类收集后外售；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运。项目固体废物全部合理处理，不外排。 2、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 经现场调查，现有工程所有环保设施均正常运行。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 驻马店市位于河南省中南部，东经113°10ˊ～115°12ˊ、北纬32°18ˊ～33°35ˊ。东西长191.5km，南北宽137.5km，总面积15095km2，占全省总面积的8.9%。驻马店市东接安徽省阜阳地区，西连南阳市，北靠周口市、平顶山市和漯河，南邻信阳市。总面积1.5万平方公里，总人口896万人。 本项目位于驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）驻马店关王庙工业集聚区，项目区域位置见附图一。 2、地质地貌 驻马店市主要有山地、丘陵、岗地、平原等地貌类型。山地包括豫南桐柏山向西北延伸的余脉和豫西伏牛山向东延伸的余脉，主要分布于泌阳县及确山、遂平、西平三县的西部，山地面积为1950km2，占全市面积的13%。泌阳县境内的白云山为驻马店市最高峰，海拔983m，其它440多座山峰海拔在300-900m之间。 平原主要包括汝南、平舆、上蔡、新蔡、正阳五县和西平、遂平、确山三县东部，面积为10347km2，占全市总面积的68.6%。其地势西高东低，微向东南倾斜，海拔在32-100m之间，地面平均坡降1/5000-1/8000。 场址区域地貌处于伏牛山东南麓的山前缓倾斜冲洪积平原地带，地势开阔，地貌单一，地形较为平坦，呈极缓坡状起伏。总体地势西南高东北略低，地面自然标高约68m，地形平坦，植被类型以小麦、玉米等农经作物为主，兼有乡间道路林等。工程环境条件较为简单良好。 3、气象气候 驻马店市处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型半湿润气候，四季分明，气候温和。据驻马店市气象台多年气象资料统计，年平均气压1006.9hPa。年平均气温14.9℃，1月份气温最低，平均1.3℃；7月份气温最高，平均27.2℃。气温年较差25.9℃。极端最高气温40.6℃，极端最低气温-18.1℃。年平均相对湿度73%。平均年降水量979.2mm，在全省属于降水量较多的地区之一。降水量主要集中在6-9月份，占全年的62.5%。平均年蒸发量1498.5mm，与年降水量的差值不大。平均年无霜期217天。 市区全年以北风为主，东南风次之。夏季盛行偏南风，冬季盛行偏北风；一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.1m/s；静风频率13.3%。驻马店市多年平均风向频率玫瑰图见图3。 图1 风向频率玫瑰图 4、水文特征 1）地表水 驻马店市地跨长江、淮河两大流域，河流分属于淮河流域和长江流域，本项目厂址位于淮河流域。市域流域面积大于1000km2的河流有五条，大于100km2的有42条，分属四个水系： 洪汝河水系：洪、汝河是淮河上游北岸的主要支流，在新蔡县班台交汇，市辖流域面积为11280km2，约占全市总面积的77%。汝河发源于驻马店市西部的泌阳县大寨子山，流经泌阳、遂平至汝南县王桥汇入宿鸭湖水库，向下游途经平舆、正阳等县后进入新蔡县境内，于新蔡县东南部的班台与洪河汇合，在安徽省王家坝附近汇入淮河干流。 淮河干流：确山县东南部有淮河干流长度2.5km，正阳县南部有淮干长度40km，成为与信阳市交界河段。 练江河为汝河支流，发源于市区西部的桃木山北侧，在水屯乡进士庄东流入宿鸭湖，全长42.7km，流域面积204平方公里，河床较浅，不易泛滥，比降1：1500，流量变化较大。根据驻马店市水文站长期观测资料，最大径流量达716m3/s，最小流量为0，目前已成为驻马店市的排污河。 冷水河也称开源河，发源于金河办事处高庄居委会范楼坡地，为清雍正四年（1726年）人工挖掘而成。全长20.03km，其中市区段长8.8km，呈西东流向，向东流经汪刘庄行政村的谭庄、黄淮学院、小界碑行政村的邢庄，进入驿城区顺河乡，在汝南县罗店乡境内注入宿鸭湖，全长20余km，流域面积14km2。冷水河原为自然水沟，后经人工疏浚成河，为人工河，该河一般宽度20～30m，比降1：1000，水量随降雨量变化而变化，为季节性河流。 宿鸭湖水库：位于汝南县城西7km的汝河中游，是一座大型平原水库。控制流域面积4498km2，原按50年一遇设计，200年一遇校核标准，于l958年8月建成。水库总库容l6.56亿m3，相应水位58.87m，设计水位57.75m，相应库容12.93亿m3，兴利水位52.5m，相应库容2.10亿m3。 2）地下水 驻马店市东部平原水资源丰富，西部山丘源多量少。全市水资源总量为60.9亿m3，其中地表水38.86亿m3，浅层地下水约为24.63亿m3。 项目所处区域地下水总量年均约为1487万m3，平均为16.32万m3/km2，且水质良好，埋藏较浅，易开发利用。但地下水分布不均，总体说来本区位于富水地带，含水层分布稳定，岩性以泥质砂砾石、泥质中砂、粉砂为主。含水层渗透系数1.68～5.5m/d，导水系数197.12～15.74m3/d，目区域位于伏牛大别弧形构造带内的中新生盆地内，基底为古生代炭系或奥陶、寒武系海陆交互相和海相沉积的陆源碎屑岩及碳酸盐岩类地层，以后直接沉积了第三系陆相地层，上部则覆盖了厚度不大的第四系冲洪积地层。浅层含水层由第四系中、上更新统冲积、洪积相细砂、中细砂、砂砾石组成，水位埋深6～8m；深层含水层由第四系中更新统底部冲洪积和下更新统上部和冰积湖积泥质中细砂、泥质中粗砂及小砾石组成，埋深60～250m。 市区浅层地下水补给来源为大气降水补给、地下水侧向径流补给和井灌渗入补给。厂址区域浅层地下水径流总体呈西北向东南方向。枯水期水力坡度1.3‰～2.5‰，丰水期水力坡度为1.3‰～2‰。区域浅层地排泄方式主要为工农业开采、蒸发排泄、径流排泄，地下水水质良好，但较贫乏，现主要以薄山湖至驻马店市引水工程供水补充。 5、植被及生物多样性 项目区域地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。区域内动物主要牛、马、驴、骡、山羊、兔、狗、鸡、鸭、鹅等家禽、家畜；以及黄鼠狼、刺猬、野兔、麻雀、鹌鹑、斑鸠等野兽、飞禽。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、 矿产资源 驻马店市地下蕴藏着十分丰富的矿藏，有煤炭、石油、化工灰岩、硅灰岩、石灰石、石英脉、萤石等矿产资源49种，其中花岗岩和大理石种类繁多，化工灰岩储量居全省首位，石英脉、含钾岩石储量居全省第二位，萤石储量居全省第四位。目前已探明储量的30种，开采利用的26种，居全省第二位。 本项目场址所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、文物保护 驻马店历史悠久，人杰地灵，名胜古迹众多。驻马店是华夏文明的重要发祥地之一，是中华民族的人文始祖盘古创世纪活动的核心区域，是轩辕黄帝的夫人嫘祖的故乡，是战国时期闻名天下的兵器制造中心。另外驻马店还是盘古文化、梁祝文化、重阳文化、车舆文化、嫘祖文化和冶铁铸剑文化的发源地，泌阳、汝南、上蔡、平舆、西平分别被命名为“中国盘古圣地”、“中国梁祝之乡”、“中国重阳文化之乡”、“车舆文化之乡”、“嫘祖文化之乡”和“冶铁铸剑文化之乡”。这里名胜古迹较多，汝南的天中山、悟颖塔，上蔡的西周蔡国故城、伏羲画卦亭，西平的战国冶铁遗址等，都具有观光和考古价值。红色革命根据地之一、享有“小延安”之称的确山县竹沟镇曾是中共中央中原局和河南省委所在地，刘少奇、李先念等老一辈革命家在这里战斗生活过，其旧址至今保存完好，已成为重要的爱国主义教育阵地。 根据现场调查情况，本项目规划区内未发现需要特殊保护的自然保护区、地面文物古迹和地下文物古迹等。 2、驻马店经济技术产业集聚区发展规划（2013-2030） 规划选址及范围： 驻马店经济技术产业集聚区发展规划范围为：魏庄路、中原大道、纬十东路、迎宾大道(规划一零七国道)、纬四东路、前进西路、纬十东路、前进大道围合区域，总面积17.65km2，产业功能分区规划电子信息产业园区（面积7.12km2），轻工制造（以新材料为主）产业园区面积（5.2km2）、物流仓储区（面积2.29km2）、综合服务区（面积3.03km2）。 调整规划期限： 驻马店经济技术产业集聚区发展规划的期限为2013-2030年。其中分为近期：2013-2015年，中期2016-2020年，远期2021-2030年。 主导产业的调整与布局： 1、主导产业调整 主导产业以电子信息和新材料为两大主导产业。其中新材料为轻工制造园区的主导产业。 通过两大产业链的发展，培育壮大相关产业的优势品牌，走以工带农、以产促城、循环经济型发展道路。 2、产业布局调整 根据电子信息和新材料等高新技术产业的规模性、积聚性和成长性，产业集聚区规划布局分四个功能分区，分别为电子信息产业园区、轻工制造产业园区、物流仓储区和综合服务区，按“统一规划、分期实施、滚动发展”的模式，制造一个环境优雅、个性鲜明的循环经济型产业集聚区。 电子信息产业园区 在纬十东路南侧260米、迎宾大道(规划一零七国道)、纬四东路、中原大道、纬七东路、丰华路、纬九东路、汝宁路围合区域发展电子信息就、产业，形成电子信息产业基地。 该区域规划占地面积为7.12km2。 （2）轻工制造产业园区（以新材料产业为主） 在纬七东路、中原大道、纬四东路、前进大道围合区域大力发展新材料高新技术产业，形成以新材料为主的轻工制造产业基地。 该区域规划占地面积约5.21km2。 物流仓储区 在前进西路、纬九东路北300m、丰华路、纬七东路、前进大道、纬四东路围合区域大力发展物流仓储区，形成驻马店经济技术产业集聚区和驻马店市的物流仓储基地。 该区域规划占地面积约2.29km2。 综合服务区 在魏庄路、中原大道、纬九东路北300米、前进西路、纬十东路、前进大道围合区域设置综合服务区，在该区域设置商业、二类居住、行政办公、医疗卫生、社会福利、教育科研等用地。 该区域规划占地面积约3.03km2。 3、功能布局 功能布局为：按照产业集聚、产城互动、统筹规划、有序开发的原则，以驿城大道和中原大道为发展轴，规划建设电子信息、轻工制造（以新材料为主）、物流仓储和综合服务产业园，形成“两轴、四园”的空间结构。 发展定位与发展目标： 发展定位：以科技创新为方向，以电子信息和以新材料为主的轻工制造等高新技术产业为主导，以物流仓储为纽带，以现代服务、完善设备、良好环境为支撑的中原地区重要的高新技术产业基地。 用地布局规划： （1）空间结构 产业集聚区规划空间结构为：“两轴 、四园”。 “两轴”：即驿城大道和中原大道为发展轴，连接驻马店装备产业集聚区和市产业集聚区，组成驻马店市的工业长廊。以纬十路和创业大道作为集聚区东西发展次轴。 “四园”：指电子信息片产业园、轻工制造产业园（以新材料为主）、物流仓储园和综合服务园区。 工业用地规划 工业用地以一类工业、二类工业为主，保留现状三类工业用地，工业用地成组团布置。 规划工业用地932.03公顷，占总规划建设用地的52.82%。其中一类工业用地627.61公顷，占总规划用地的35.57%；二类工业用地261.49公顷，占总规划用地的14.82%（主要是保留现状热电厂），占总规划用地的2.43%。 （3）居民用地规划 规划居住用地采取相对集中的布局方式，即在产业集聚区北部设置公共廉租房和职工单身宿舍，为产业提供配套支持。规划居住用地为63.06公顷，占规划建设用地的3.57%。均为二类居住用地，以多层住宅为主，点缀小高层和高层。规划容纳人口为3.6万人。 （4）公共管理与公共服务设施用地 规划公共管理与公共服务设施的用地包括行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地和医疗卫生用地等。 规划公共管理与公共服务设施的用地为24.52公顷，占总规划用地的1.39%。 （5）商业服务业设施用地 商业服务也设施用地包括商业中心用地、加油站用地、金融保险用地等。 共规划商业服务业设施用地为101.15公顷，占总规划用地的5.73%。 （6）道路与交通设施用地 规划道路与交通设施用地251.30公顷，占总规划建设用地的14.24%, 道路用地由集聚区内主干路、次干路、支路组成。 公共设施用地 规划公共设施用地包括供水、供电、燃气、热力、通信、排水、环卫、消防用地等，规划公用设施用地15.54公顷，占总规划建设用地的0.88%。 （8）绿地与广场用地 规划的绿地与广场用地主要为公园用地与防护用地，总面积为183.32公顷、，占总规划建设用地的10.39%。 村庄拆迁安置规划： 随着产业集聚区建设发展的快速推进，工业项目的大量入住，产业集聚区范围内及开源办事处的刁庄村、南魏村、大陈庄村、大刘庄村、大魏村、张楼村等6个行政村46个自然村需要予以迁并，这将使区内部分群众完失去土地，迫切需要安置。根据驻政【2012】86号文件《驻马店市人民政府关于加强和改进中心市区拆迁失地群众安置工作的通知》，拆迁安置标准每人40m2居住建筑面积和人均不超过100m2的生产用地安置标准。本次拆迁安置采用就近安置的原则进行，其安置计划如下： （1）刁庄村、南魏村、大陈庄村、大刘庄村4个行政村29个自然村，2292户，10226人，安置生活用地需要27.83公顷，合计417.45亩。 拟安置区域：前进西路、纬三东路、丰华路、纬四东路围合区域内。 （2）大魏村、张楼村等2个行政村17个自然村，1738户，6084人，需安置用地16.71公顷，合250.65亩。 安置区域：前进大道、周庄路、丰华路、魏庄路围合区域内。 距离最近的两个自然村为东侧70m的何庄和西侧307m的马庄，何庄为刁庄村下属自然村，马庄为大刘庄村下属自然村，均属于集聚区规划拆迁范围。 公用工程规划： （1）给水水源规划 本集聚区供水水源分为2个部分 ，集聚区生活用水水源地采用桥板水库；工业生产用水采用宿鸭湖水库做水源地。 供水厂：集聚区供水依托城市第二水厂和第四水厂。其中第二水厂位置在市区西部，规划远期供水能力为20万m³/d，水源为板桥水库；第四水厂位置在创业大道南侧、中原大道东侧，供水规模；2020年20万t/d；水源地为宿鸭湖水库。 规划给水管网采用生活、工业，消防共用供水系统；给水管网，给水道布置在道路西侧、北侧。 排水工程规划 规划采用雨污分流的排水体制。 污水处理工程规划 (污水量预测：按给水量的80%计，则2015年、2020年和2030年集聚区污水量分别为2.63万t/d、12.27万t/d。 (污水处理厂及再生水厂规划：在本产业集聚区北侧、小清河南侧、迎宾大道西侧规划建设驻马店市第四污水处理厂和第四再生水厂。 第四污水处理厂规模：2020年10万t/d；2030年20万t/d。规划占地10公顷。 第四再生水厂规模：2020年3万t/d；2030年5万t/d。规划占地2公顷。 该污水处理厂主要处理驻马店经济开发区生活污水和本集聚区生产废水。 污水通过管排污管网收集后向北汇入北部第四污水处理厂处理，达标后排入小清河；污水管道布置在道路两侧。 雨水工程规划：雨水采用管道的收集形式就近排入附近小河；管道布置在道路东侧、南侧。 中水回用规划 本次规划中水回用设施结合集聚区现状污水处理厂进行建设，以第四污水处理厂二沉池出水为水源，进一步处理后回收利用。规划期末，中水回用量为污水量的30%。沿驿城大道和主要大道敷设中水回用管道。 电力工程规划 用点负荷预测：预测集聚区用电负荷为17.0万KW。 规划电源：在产业集聚区南侧纬四东路与驿城大道交叉后西呗侧划一处3X180MVA的220KV变电站，接入位于中原大道和纬六东路交叉口西南侧和中原大道与纬十东路交叉口西南侧的110kv变电站。 为保证供电的可靠性，规划产业集聚区的10KV配电网采用环网供电。 通信工程 规划产业集聚区预留5万门市话交换机容量；设邮政所2处；设置一座装机容量5万门的电信分局，以实现长途电话程控自动化，电信线路采用地埋式管道敷设。 燃气工程 规划采用“西气东输”天然气作为主要的气源，天然气门站位于市中心城区东南侧，供气量5.5万m³/d。天然气管线由驿城大道和中原大道引入；管线布置成环状，双向供气。管网采用地下直埋式。 供热工程 规划采用位于本产业集聚区内的国电电力热电厂作为热源，民用热负荷45.36MW。管线采用支状管网布置，采用直埋方式，一般敷设在路西、路北。 环卫设施 设置环卫管理中心一处，利用驻马店市诸堂城市生活垃圾填埋场，不再另设垃圾处理场、规划中型垃圾中转站6个，设置车辆清洗站一个，环卫停车场一处。规划设置28座公共厕所。 3、《驻马店市经济开发区关王庙乡总体规划》（2008-2020） （1）社会经济发展策略 ①加强区域合作：充分发挥自身的区位于交通枢纽地位的优势条件，从特色和互补两个角度确定自身与周边区域中合理和有效的经济分工； ②优化投资环境； ③调整产业结构：利用自身的区位优势，继续发展第二、三产业，确保第二产业，积极发展第三产业，并围绕支柱产业形成强劲的产业群体。经济结构的调整还表现在各产业内部结构的调整方面，即要不断优化产业内部结构，实现产业的生产规模化、经营产业化、技术高新化和服务信息化。 （2）空间布局结构 三轴连外围，两区促发展：关王庙乡乡域发展依托铜山大道、乐山大道及京广铁路为交通发展轴，联络城乡南北，形成较大的辐射范围；向南与驻马店市中心城区对接，向北与遂平县城区相望，形成更为开敞的对外空间。铜山大道、乐山大道及两条铁路同时又能承担起乡域乃至驻马店市的对外通道，担负着主要的经济流、交通流、信息流渠道的作用。京广铁路、京珠高速从地域空间上对乡域形成分割，建设用地很难跨越铁路向东西发展，远景城市建设用地也就仅仅局限在乡域北部，由此关王庙乡乡域用地主要形成了两部分：中心经济区和观光农业经济区，沿城市发展方向滚动向北扩展。 （3）中心区性质 关王庙乡在行政隶属于驻马店市经济开发区管辖，空间布局上与市中心城区相接界，为市区的远景发展用地，即在未来建设中，关王庙乡是驻马店城乡建设的一部份，为市中心城区规划的一个分区。关王庙乡中心区的发展将成为驻马店市经济发展的一个支点，承担部分驻马店市中心城区的经济职能。因此，通过对关王庙乡对社会经济地位、及社会经济发展优势和潜力的分析，结合市中心城区城乡性质，对关王庙乡中心区性质的定位为：以农副产品加工、医药轻纺工业为基础的，发展商贸、旅游和高新产业的综合性城乡。 （4）中心区规划用地规模及发展方向 近期：2013年，规划总用地1600ha，城市建设用地132lha，人均110.08m2。 远期：2020年，规划总用地2530ha，城市建设用地1950ha，人均105.33m2。 发展方向：考虑到两条铁路和驻马店市发展等诸多影响因素，中心区建设用地发展以市区用地为基点，有序的向北延伸发展。 （5）中心区规划建设时序及规划理念 建设时序：第一阶段：近期2008-2013年，依托中心区现状用地，调整格局，填空补齐，完善基础设施。 第二阶段：远期2014-2020年，中心区建设发展应是有序的向北拓展。 第三阶段：远景2020年以后较长时间发展，应结合驻马店市远景发展，在大的区域范围内考虑城市发展问题。 规划理念： ①承南启北，南北贯通：关王庙乡东有京广铁路，西有京珠快速铁路，这在一定程度上限制了规划向东西两侧的发展，但也为关王庙乡提供了优越的道路便利条件，为实现驻马店市远景规划组建一体化城市奠定了规划基础； ②构造绿“心”，建立生态镇：规划通过利用中心区现状河流小清河的整治控制，结合中心区建设及景观的塑造，在小清河水岸两侧设置大量开敞绿地作为“绿心”；同时保留关王庙乡域外围原有大片农田作为“观光农业带”，即可引入主导风向，又可有效防止了工业无限制蔓延发展，又可以此改善环境，提高品质。 ③组团分区的结构：组团分区是指关王庙乡中心区被河流及乐山大道自然分成的两个组团部分： 组团1：包括行政中心及金融商业综合功能区、居民安置区； 组团2：工业园区及其服务区。 ④实现城乡一体化的理论实践：本规划是建设新型的关王庙乡，强化基础设施和服务设施的建设，扩大覆盖范围，提高城乡化水平。以中心区集镇为极轴，带动整个关王庙乡的发展，形成较强的工业动力，拉动第三产业和第一产业的发展，提高第三产业在宏观经济中的比重；利用优越的区位优势，大力改善农业生产条件，以增加农民收入为目的，调整农业和农村经济结构，大力发展农业产业化和农村经济的多元化。加强空间类型与产业类型的合理配置布局，使产业协调发展，达到保护生态环境，缩短城乡差距，使城乡发展在经济、空间上达到全方面一体化。 （6）中心区规划发展目标 ①建成无污染、工业发达的综合性乡镇； ②建成社会服务设施及基础设施完善的乡镇； ③建成宜人生活、环境质量较高的乡镇； ④环境优美、生态良好的环保乡镇。 （7）中心区规划结构 关王庙乡中心区的规划布局采用“点一线一面”的方式，形成“一水二轴两组团”的结构形态。 一水：即围绕穿过中心区的小清河，构造区域绿心。 二轴：一轴为沿乐山大道的绿轴，它将成为连接综合功能区和工业园区的纽带，是发展的主轴线；一轴为铜山大道，它是中，自区内的综合功能区的经济发展轴，联系南北方向的各项功能。 两组团：关王庙乡中心区被河流及乐山大道自然分成的两个组团部分： 一组团为以居住生活、行政中心、商业金融为主的综合功能区，它包括小清河以北、京珠高速铁路以东、乐山大道以西、纬十路以南这部分地区。综合功能区内除居住用地以外还布置相应的配套设施，如商业金融、文化娱乐、中小学校和公共绿地等各种生活服务设施，并在创业大道附近结合体育、医疗、教育、行政等用地布置行政中心区，原有居民安置区规划在组团的西部、北部。 二组团为东南部工业园区，该组团位于小清河、乐山大道以东、京广铁路以西、纬十路以南这部分地区，该工业园区主要发展一类工业，控制二类工业，严格杜绝三类污染工业进入该区，以减少对大气环境、水环境和声环境的影响，改善城区环境，提高人居生活质量。并于小清河与乐山大道之间用地布置工业区相应的相应的配套设施：结合居住、医疗、商业金融、公共绿地等用地布置服务区。 （8）环境保护规划 a、环境质量现状 中心区现状工业企业不多，环境质量相对较好。影响中心区环境的因素主要为大气污染和水污染。燃料结构以煤炭为主，燃煤的低效率造成能源浪费和环境污染。水污染主要来自生活污水，生活污水未经处理直接排入河道，污染水体。 b、环境质量保护目标 规划到2020年： 大气环境质量：中心区范围内空气质量达到《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准。烟尘控制区覆盖率达100% ，中心区气化率达90%，机动车尾气达标率为95%。 水环境质量：中心区范围内地表水达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类水体标准；地下水饮用水源水质达标率100%；污水处理率达100%。 声环境质量：环境噪声达标区覆盖率达到100%。中心区交通千道两侧、工业区噪声控制执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93二级标准，噪声平均值控制在55分贝以下：其余区域噪声控制执行一级标准，噪声平均值控制在50分贝以下。 固体废弃物：生活垃圾无害化处理率达100%；工业固体废弃物处置率95%以上，综合利用率达80%以上；医疗垃圾、危险固体废物处置率100%。 c、环境质量保护规划 ①大气环境保护规划措施 改变中心区能源结构，推广清洁能源。中心区现状气化率不高，煤炭燃烧污染大气环境。燃料气化是当前解决问题的有效措施，规划至2020年，中心区气化率达到90%。 发展植物净化。加快中心区绿化建设，修建公共绿地，以期达到降低粉尘浓度、吸收有害气休调节气候的目的。 建设绿化隔离带、卫生防护林带。 ②水环境保护规划措施 整治河道。采取清理沿岸垃圾，清除河道淤泥等治理措施。规划至 2020 年，小清河水质达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准。 合理利用河道的自然净化能力，实行排放污染物的总量控制。 提升企业环保功能，使中心区水污染企业做到达标排放。 建设中心区污水处理厂，实现雨污分流，工业废水和生活污水经污水管道进入污水处理厂处理，达标后排放。 提倡节约用水、提高工业废水的重复利用率，减少工业废水总量。 ③声环境保护规划措施 交通噪声整治措施。优化中心区道路系统，规划中心区外围道路为过境交通线路，使过境交通车辆从中心区外围通过，减少对中心区内部的噪声影响。针对中心区交通性千道加强绿化，乔、灌木结合，利用植物带降低交通噪声。并在合适地段，实施有效监控。 工业噪声整治措施。优化中心区功能布局。 建筑施工噪声整治措施。为保障居民休息的权利，对建筑施工时间作出硬性限制。 社会生活噪声整治措施。在商业、娱乐、宣传、体育活动产生噪声的地段设置噪声监测点，通过制定相关的法令，加强管理来限制超标噪声的产生。 ④固体废弃物整治规划措施 中心区垃圾统一收集、清运，改变现状生活垃圾随处堆放的现状，垃圾收集点及垃圾转运站的建设以不污染周边环境为原则。 对医疗垃圾和工业有毒、有害的废弃物要集中处理。 建设垃圾处理场、粪便处理场，实现垃圾无害化处理，避免造成二次污染。 积极强化居民环保环卫意识，推广垃圾分类袋装化，增加废旧物品和垃圾的回收和再生利用率。 ⑤污染趋势分析 I、随着中心区清洁能源普及率的提高及电气化水平的提高，大气环境质量会得到进一步改善。 II、随着中心区雨污分流排水系统的不断完善，污水处理厂的建成运行，水环境质量将得到进一步改善。 本改扩建项目所在位置属关王庙工业园区，根据园区产业定位主要发展一类工业，控制二类工业，严格杜绝三类污染工业进入该区。本改扩建项目属轻污染的二类工业，因此项目符合驻马店经济开发区功能规划和关王庙总体规划，厂址合理。 4、驻马店市第四污水处理厂概况 （1）城市污水处理厂概况 建设地点：驻马店市中原大道与柏城路交叉口东南侧迎宾大道西侧。 处理规模及工艺：总规模为15万m3/d（分两期建设，一期规模7.5万m3/d，二期7.5万m3/d），采用改良型A2/O 氧化沟工艺。 服务面积：本工程服务面积约为79.86km2（范围：西到刘阁路、洪河大道、凤山路，南到开源大道、薄山路、洪河大道，东到京港澳高速、北到仁爱路、乐山大道、棠溪大道。该区域包含关王庙片区、部分高铁居住片区和部分新城居住片区、纬十路居住片区、铁路物流园区和开源北产业片区。 表9 驻马店第四污水处理厂设计进/出水水质 单位mg/L 控制因子 CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 进水水质 420 180 200 30 5.0 出水指标 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤0.5 本项目营运期生活污水经化粪池处理后，再进入驻马店市第四污水处理厂处理后排入小清河。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目场址位于驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）驻马店关王庙工业集聚区，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次评价根据驻马店市2018年环境质量公报数据，环境空气质量数据见表10。 表10 项目所在区域环境空气质量监测结果 污染物 年评价指标 浓度值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 110 70 157 超标 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177 超标 SO2 年平均质量浓度 13 60 22 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 88 达标 CO（mg/m3） 第95百分位浓度 1.6 4 40 达标 O3 第90百分位浓度 180 160 112 超标 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 超标原因分析：随着驻马店市工业快速发展，能源消耗和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前驻马店市已按照《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气将逐渐转好。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入驻马店市第四污水处理厂处理，达标后排入小清河。本次地表水监测数据引用驻马店环境保护局网站公布的《2019年9月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》，项目所在区域地表水体小清河的水质监测数据统计结果见表11。 表11 地表水监测结果统计表 单位：mg/L 监测断面 项目 COD 氨氮 总磷 小清河尤河桥 测值数值 14 0.42 0.13 超标倍数 0 0.42 0 2019年驻马店市地表水目标值 20 1.0 0.2 由上表可知，小清河尤河桥监测断面COD、总磷的监测值均能满足2019年驻马店市地表水目标值要求，氨氮超标，主要是由于沿途接纳了未处理的生活污水所致。 3、地下水环境质量现状 本次评价引用《驻马店市第四污水处理厂（一期）项目环境影响报告书》中的地下水环境质量现状监测资料，分析项目所在区域的地下水环境质量现状，监测点毛李庄位于本项目东北侧4.8km，其地下水监测统计结果列于表9。 表12 地下水现状监测结果 单位：mg/m3 监测点 项目 pH 总硬度 氨氮 硫酸盐 总大肠菌群 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 氰化物 毛李庄 第一次测值 7.13 262 0.062 13.2 ＜2 1.57 未检出 未检出 第二次测值 7.34 273 0.071 16.6 ＜2 1.79 未检出 未检出 第三次测值 7.18 303 0.069 18.4 ＜2 2.11 未检出 未检出 均值 / 279.33 0.067 16.06 ＜2 1.82 / / 标准限值 6.5-8.5 450 0.50 250 3.0 20.0 1.00 0.05 均值指数 / 0.47 0.24 0.24 / 0.506 / / 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 0 超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 监测数据表明，该区域内地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，区域地下水环境质量较好。 4、声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地声功能区划属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。根据2019年12月4日～5日连续两天对项目所在区域声环境质量的现场实测，项目各边界噪声现状实测结果见表13。 表13 项目四周噪声现状值 单位：dB(A) 检测日期 2019.12.4 2019.12.5 检测点位 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 52.3 42.3 52.2 42.7 南厂界 53.8 43.0 53.5 43.2 西厂界 54.2 43.8 54.1 43.9 北厂界 52.6 42.5 52.7 42.4 由上表可知，项目南、北、西、东各边界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 5、生态环境 根据现场勘查，本项目厂址位于工业区内，周围主要以工业生产为主，项目所在区域无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，主要保护目标为附近的村庄。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘查，本项目周边未发现文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。本次评价的主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标 方位 与本项目距离 规模 保护目的和级别 地表水 小清河 E 20m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 地下水 评价区主要地下含水层 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 声环境 项目厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表15 项目执行的环境质量标准汇总表 要素 分类 标准名称 适用 类别 标准限值 参数名称 浓度限值 大气 环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 SO2 日平均 150ug/m3 年均 60ug/m3 NO2 日平均 80ug/m3 年均 40ug/m3 PM10 24h平均 150ug/m3 年均 70ug/m3 PM2.5 24h平均 70ug/m3 年均 35ug/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 / 非甲烷总烃 短期平均值2.0mg/m3 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类 pH 6~9 CODCr 20mg/L NH3-N 1.0mg/L 总磷 0.2mg/L 地下水 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) Ⅲ类 总埂度 450mg/L 硫酸盐 250mg/L 氨氮 0.50mg/L 亚硝酸盐 1.00mg/L 硝酸盐 20.0mg/L 溶解性总固体 1000mg/L 氰化物 0.05mg/L 总大肠菌群 3.0 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 等效连续 A声级 昼间 65 dB(A) 夜间 55 dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表16 项目执行的污染物排放标准汇总表 要素 分类 标准名称 适用 类别 参数名称 限值 评价对象 大气 《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 表1 排放口 80mg/m3 非甲烷 总烃 表2 工业企业边界 2.0mg/m3 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 小型 规模 净化设施最 低去除效果 ≤1.5mg/m3 去除率≥90% 油 烟 噪声 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008） 3类 等效声级Leq(A) 昼65dB(A) 夜55dB(A) 运营期 噪声 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级 pH 6~9 运营期 污水 COD 500 氨氮 — 驻马店市第四污水处理厂 收水水质标准 SS 200 BOD5 180 COD 420 氨氮 30 驻马店市第四污水处理厂 出水水质标准 SS 10 BOD5 10 COD 50 氨氮 5（8） 固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 / |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目改扩建后项目运营期不新增生活污水，现有工程生活污水经化粪池处理后排入驻马店市第四污水处理厂处理；生产废水循环使用不外排，因此本项目不新增废水的总量控制指标。 本项目现有工程非甲烷总烃排放量为0.0537t/a，本次改扩建工程非甲烷总烃排放量为0.0468t/a，扩建工程完成后全厂非甲烷总烃总量建议指标为0.1005t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节分析 图2 施工期施工流程及主要产污节点图 基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。基础工程 挖土方量大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；挖掘机、打夯机、装载机等运 行时将主要产生噪声，同时产生扬尘。 主体工程及附属工程施工 将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行 噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰 等），钻机、电锤、切割机等产生噪声。 施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。施工期主要是 施工机械设备设施有：挖掘机、打夯机、装载机、混凝土输送泵、混凝土振捣棒、 卷扬机、钢筋切割机钻机、电锤、切割机以及运输车辆等。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、 施工期噪声、施工期人员生活污水、施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施 工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 2、营运期工艺流程及产污环节分析 本项目建成后年产安全环保型家装电线150000km、智能电气装备用电线电缆6000km的生产能力。工艺流程见图3所示。 项目工艺流程简介： （1）拉丝 拉丝是由带有连续退火装置铜线拉丝机将铜杆利用截面压缩和长度延伸原理通过拉丝模具一级级拉细，最终符合导体用单丝的要求。 拉丝工序的关键是每级拉丝模压缩比的合理配置。本项目不新增拉丝设备，拉丝工序在其他车间完成。 （2）导体绞制 导体绞制生产是将拉制好的符合要求的单丝，根据标准规定的截面要求，通过绞线设备绞合成圆形正规绞合导体、圆形紧压导体、扇形导体，因此，该工序绞线设备需配备紧压装置。 （3）绝缘挤出 绝缘层是电线电缆产品的关键部位，绝缘生产是通过挤出设备将符合要求的绝缘材料利用热熔融的原理挤包在导体上，绝缘挤出应能挤双层和色带。 （4）成缆 成缆是将检验合格的绝缘芯线，按标准规定的截面、芯数、颜色，配好长度经成缆机绞合成电缆芯、有铠装要求的可同时装铠。本工序要求既能成缆圆绝缘线芯，又能成缆扇形绝缘线芯。 （5）护套挤出 护套挤出是通过挤出设备在符合要求的缆芯上挤制塑料外护套。护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸入、阻止电缆燃烧等能力。根据对电缆的不同要求利用挤塑机直接挤包塑料护套或用云母带进行绕包。 （6）产品检验和包装 电缆生产中间半成品、成品检验是检查产品质量是否达到产品标准的要求。包装是将检验合格的成品按包装标准要求进行包装。 本项目挤塑热熔工序加热方式采用电加热。

2、运营期主要污染工序 （1）废气 项目运营期废气主要为食堂油烟以及挤塑工序中产生的废气。 ①食堂油烟 厂内职工在厂内食堂就餐人数约70人，食堂使用电作为燃料，年工作日300天，日工作时间为2h。根据类比调查，人均耗油量按40g/d计，则日耗油量为2.8kg/d，年耗油为840kg/a。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，由于食堂的烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此该项目食堂的油烟挥发率取2.5%，烧炒时间2h/d计，经估算，本项目油烟产生量为70g/d，即35g/h，年产生油烟量为21kg/a。 食堂油烟废气措施：油烟经集气罩收集后经一套高低压静电式油烟净化设备进行处理后通过排气筒排放。集气罩的收集效率为90%，处理风量为16000m3/h，油烟去除效率大于95%，每天运行2h，则无组织排放量为2.1kg/a，有组织油烟排放量为0.945kg/a，排放浓度为0.1mg/m3。 ②挤塑废气 项目电缆线生产的挤塑工序会产生废气。由于电缆线的挤塑工序是在密闭的设备内部进行，而后直接进入循环水池降温，聚烯烃进入流程进行热解和熔化，热熔温度在180~200℃，在此温度条件下会产生非甲烷总烃等有机废气。 经类比驻马店市华宇电力实业有限公司华宇工业园项目聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯在200℃以下，会产生氯乙烯、聚乙烯等非甲烷总烃有机废气；在200~650℃之间会产生痕量的二噁英等剧毒致癌物，因此控制塑料的热解熔融温度，是减少或避免产生二噁英等有毒致癌物的关键因素。本工程温度控制在180~200℃，项目产生的废气主要为非甲烷总烃。 经类比同类项目，非甲烷总烃产生量约为挤塑原料用量的0.2‰，改扩建项目挤塑原料年用量约为2600t，则非甲烷总烃产生量约为0.52t/a。 环评建议在挤塑工序上方设集气罩，将废气收集后汇到一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置两道处理后通过15m排气筒排放，收集效率以90%计，净化效率以90%计，则项目无组织非甲烷总烃排放量为0.052t/a；有组织非甲烷总烃排放量为0.0468t/a。 （2）废水 本次改扩建项目不新增劳动定员，由现有人员进行调配。该项目废水主要为员工生活污水。 现有工程劳动定员220人，其中约70人在厂区内食宿，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2014)，结合本项目实际情况，项目非食宿职工用水按30 L/人·d计，食宿职工用水量按100 L/人·d计，则项目生活用水量为17.1m3/d、5130m3/a（300天）。污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为13.68m3/d，即4104m3/a。生活污水主要污染物为COD300mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。 项目生活污水经厂内现有化粪池处理，处理后的水质能够满足驻马店市第四污水处理厂设计进水水质要求，进入驻马店市第四污水处理厂处理后达标排放，最终排入小清河。 表17 改扩建后废水排放情况一览表 类别 废水量（m3/a） 主要污染物浓度（mg/L） COD BOD5 氨氮 SS 化粪池处理前 浓度 4104 300 180 30 200 产生量 1.231 0.739 0.123 0.821 化粪池处理后 浓度 4104 250 150 27 180 产生量 1.026 0.616 0.111 0.739 驻马店市第四污水处理厂进水指标 / 420 180 30 200 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 （3）噪声 本项目噪声主要为各生产设备如挤塑机、编织机、绞线机、成缆机、打盘机等生产运行过程中产生的噪声，噪声值不超过85dB（A），经厂房隔声后噪声值在65dB（A）以下。详见表18。 表18 项目主要生产设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声值 治理措施 治理后源强 1 挤塑机 85 基础减震、厂房密闭隔声 65 2 编织机 80 60 3 绞线机 85 65 4 成缆机 85 65 5 打盘机 85 65 （4）固体废弃物 本项目产生的固体废物主要是生产性固废以及职工生活垃圾等。 生产性固废：根据现有工程环评报告可知，现有工程生产性固废产生量为110t/a；本改扩建项目生产性固废主要为边角料、废包装材料，产生量约为15t/a，分类收集后外售。 职工生活垃圾：现有工程职工人数220人，人均每天垃圾产生量为0.5kg/d，年工作300天，则生活垃圾产生量为110kg/d即33t/a。本次改扩建项目不新增职工，故不新增生活垃圾量。生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运至垃圾填埋场。 3、项目改扩建前后污染物排放“三本帐”分析 根据工程因素分析，本工程改扩建后环境污染物的排放种类基本不变。由于劳动定员不增加，不新增生活污水，固体废物的产生量虽有一定的增加，但仍不向环境排放；设备的噪声源强基本不变，对区域声环境产生的影响基本不发生变化。本扩建工程扩建前后污染物排放情况见表19。 表19 项目扩建前后污染物排放“三本帐”一览表 类别 单位 扩建前 本次扩建工程 扩建后 增减量 废水 排放量 t/a 4104 0 4104 0 COD t/a 1.026 0 1.026 0 氨氮 t/a 0.111 0 0.111 0 废气 非甲烷总烃 t/a 0.0537 0.0468 0.1005 +0.0468 厨房油烟 kg/a 0.945 0 0.945 0 固体废弃物 产生量 t/a 143 15 158 +15 排放量 t/a 0 0 0 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤塑工序 | 非甲烷总烃 | 0.52t/a | 无组织：0.052t/a 有组织：1.62mg/m3，0.0468t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（0t/a） | COD | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废边角料及不合格品 | 15t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各生产设备如挤塑机、编织机、绞线机、成缆机、打盘机等生产运行过程中产生的噪声。经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，项目边界噪声对周围声环境影响较小。 |
| 主要生态影响 项目建设期地表原有结构地表植将遭受破坏，土方挖掘时若遇到下雨会造成水土少量流失，施工过程中采取加盖防雨覆盖物、分区开挖、预先修建水保设施、土方开挖、避免雨季施工等防范工作，降低对生态系统的影响。该影响属于短期影响，待项目建成后生态系统即可得到恢复。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目新建一栋生产车间，施工期主要环境影响为施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工废气和建筑废渣。 1、施工期扬尘影响 施工期大气主要污染物为粉尘，主要为场外建筑材料运输粉尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。本项目施工期建筑材料（如砂、水泥等）在运输、搬运、装卸、存贮过程中，粉尘产生量与路面状况、运输车辆状况、运输路线、原料的包装方式、在施工工地内的存贮方式、天气状况、工程进度等因素有关。 本项目建筑材料及建筑垃圾的运输不必经过人口稠密区，建筑材料运输道路平坦流畅，路况良好且车流量小，附加运输车辆加盖蓬布防止建材散落，因此场外运输粉尘对城市环境空气的影响较小。在施工过程中，对施工场地定期进行洒水降尘等措施后，粉尘可以得到有效的防治，粉尘对周边环境的影响大大减小，将随工程的结束而消失。 ①场外粉尘影响：本项目建筑材料及建筑垃圾的运输不必经过人口稠密区，建筑材料运输道路平坦流畅，路况良好且车流量较小，附加运输车辆加盖蓬布防止建材散落，因此场外运输粉尘对城市环境空气的影响较小。 ②场内粉尘影响：施工场地粉尘量的大小与诸多因素有关，它对环境的影响是个复杂且较难定量的问题。在施工过程中，土方的开挖、回填以及建筑材料、建筑垃圾的运输都将产生粉尘污染，对周围环境空气质量产生一定影响。有关资料表明，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍。粉尘的影响区域为其下风向 150m之内，TSP浓度为上风向对照点的1.4～2.5倍，平均1.5倍。由此来看，施工场地粉尘对场地内的污染比下风向更严重。 根据关于发布《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》的通知（豫建设标48号）、《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》、《河南省蓝天工程行动计划》及《驻马店市蓝天工程行动计划》的相关要求，为强化扬尘综合治理，积极推行绿色施工，减轻施工期粉尘对项目区域大气环境的影响，建议项目施工期采取以下控制措施： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”,即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位;施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。 ②扬尘防治单位应在扬尘防治区域出入口醒目位置设置公示牌，明确扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门及举报电话等信息。扬尘防治区域内应有扬尘防治设施平面布置图，在易产生扬尘部位设置标识牌，并根据场地和设施变化及时调整。 ③施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏。城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，其它路段的围挡高度不应低于1.8m；拆除工程应设置全封闭围挡，围挡高度不应低于2.5m。工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。 ④施工场区的主要道路必须进行硬化处理；施工场区的其他道路应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施；施工场区主要道路的硬化宜采用装配式、定型化可周转的构件铺设，道路承载力应满足车辆行驶和抗压要求；施工场区内加工区场地应采用硬化防尘措施；施工场区内裸露场地应采用防尘网等覆盖、绿化或固化等扬尘防治措施；施工现场必须建立洒水清扫制度，专人负责定时对场地进行打扫、洒水、保洁，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫，确保场区干净。 ⑤出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。车辆冲洗宜采用循环用水，设置沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。 ⑥施工现场严禁露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易扬尘材料。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或严密遮盖。砂、石等散体材料应集中堆放且覆盖；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒；其他细颗粒建筑材料应封闭存放。 ⑦土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润。钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。 ⑧施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。建筑垃圾运输车辆运输中应采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 ⑨照大气重污染蓝色、黄色、橙色和红色四个预警响应级别，针对扬尘防治特点，采取洒水降尘、局部停工、全面停工等预警响应措施。 ⑩房屋建筑工程应安装环绕喷淋和高空喷淋降尘系统，并配备洒水车、雾炮机等设备，定期洒水降尘。土石方及桩基施工扬尘防治应符合《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》要求。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，对周围影响较小。 2、施工期噪声影响 施工期噪声主要来自振捣机、切割机等机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声。设备噪声源强值75～110dB（A），建议施工单位应严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》第三十条和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定和要求执行，将施工噪声对环境的影响减少到最低限度。要合理安排施工作业时间，科学布置产生噪声的机械设备位置，不在夜间进行高噪建筑施工作业。降噪措施：建2.5m高的施工围墙；选用低噪声施工设备；选择合适的运输路线等。本项目对周边环境有一定的影响，但影响在可接受的范围内，同时项目施工期较短， 施工过程中噪声对区域声环境的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。 3、施工期废水影响 本项目施工期施工人员依托现有工程，不会对当地水环境产生污染影响。 4、施工期固体废物影响 施工过程中建筑施工将产生废砖、废料、弃土等固体废物，这些废物在堆置、运输和处置过程中都可能对环境产生影响。为防止施工人员产生的生活垃圾，不及时清理产生的环境影响，本项目采取以下措施： 1）应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾； 2）对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物； 3）土石方阶段固体废物及时运往指定地点处置； 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。施工时严格控制作业时间、加强施工管理，以避免或减缓其对周围环境和人群的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响也随之消失。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 1.1废气排放情况 项目运营期废气主要为食堂油烟以及挤塑工序中产生的废气。 （1）食堂油烟 由工程分析可知，项目油烟产生量为70g/d，即35g/h，年产生油烟量为21kg/a。 食堂油烟废气措施：油烟经集气罩收集后经一套高低压静电式油烟净化设备进行处理后通过排气筒排放。集气罩的收集效率为90%，处理风量为16000m3/h，油烟去除效率大于95%，每天运行2h，则无组织排放量为2.1kg/a，有组织油烟排放量为0.945kg/a，排放浓度为0.1mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中的小型规模排放浓度的要求。 （2）挤塑废气 项目电缆线生产的挤塑工序会产生废气，主要为非甲烷总烃，由工程分析可知，非甲烷总烃产生量约为0.52t/a。 环评建议6台挤塑机上方均设集气罩，将废气收集后汇到一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置两道处理后通过15m排气筒排放，收集效率以90%计，净化效率以90%计，总风量为12000m3/h，工作时间为300天，则项目无组织非甲烷总烃排放量为0.052t/a；有组织非甲烷总烃排放量为0.0468t/a，排放速率为0.0195kg/h，排放浓度为1.62mg/m3，通过15m高排气筒排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求（去除效率70%，排放口80mg/m3），对周围环境影响较小。 1.2废气排放预测情况 ①污染物排放源强及排放方式 项目点源排放参数见表20，项目面源排放参数见表21，估算模式采用的参数见表22。 表20 项目点源排放参数 点源 名称 排气筒 废气量(m3/h) 出口温度（℃） 排放时数 (h/a) 评价因子 高度（m） 内径（m） 污染因子 排放源强（kg/h） 有组织废气 15 0.3 12000 25 2400 非甲烷总烃 0.0195 表21 项目面源排放参数 面源名称 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放高度（m） 年排放小时数（h/a） 排放 工况 评价因子源强（kg/h） 生产车间 48 48 8 2400 间歇 非甲烷总烃：0.022 表22 AERSCREEN估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 75 最高环境温度/℃ 41.8 最低环境温度/℃ -17.2 土地利用类型 工业 区域湿度条件 干燥 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向/℃ / ②评价工作等级的确定 本工程以废气污染为主，运营区无组织废气：非甲烷总烃；有组织废气：非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表23 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表24 项目大气污染物最大地面浓度占标率 序号 污染物 质量标准值 (μg/m3) 最大落地浓度（mg/m3） 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离m 无组织 非甲烷总烃 2000 7.4E-3 0.37 50 有组织 非甲烷总烃 2000 3.5E-3 0.17 101 由估算模式（AERSCREEN）计算结果可知，本项目排放的大气污染物最大地面浓度占标率Pmax为0.37%，小于1.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气评价等级为三级，不进行进一步评价，不需设置大气环境影响评价范围。 1.3大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见表25。 表25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a 500~2000t/a ＜500t/a☑ 评价因子 基本污染物（ ） 其他污染物（ 非甲烷总烃 ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准☑ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km☑ 预测因子 预测因子（ 非甲烷总烃 ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （1）h c非正常占标率≤100%☑ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标☑ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%☑ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃 ） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ / ） 监测点位数（ 0 ） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 不设置 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0）t/a VOCs：（0.0468）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 1.4大气环境防护距离确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目污染物最大落地浓度满足厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 1.5无组织排放浓度达标排放分析 经预测，本项目投入运营后无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度为 0.0074mg/m3，出现距离为厂界边界外下风向50m处。项目无组织非甲烷总烃排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级的标准要求同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中标准限值。 1.6卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，针对非甲烷总烃无组织排放卫生防护距离进行计算，可按下式计算： 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m。 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）=2304m2计算r=（）0.5，取值27.08m。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定，其中A取为470，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表26。 表26 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染源 污染因子 污染物排放率（kg/h） 小时评价标准（mg/m3） 计算系数 面源面积（m2） 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.022 2.0 A=470 B=0.021 C=1.85 D=0.84 48m×48m 0.318 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》对卫生防护距离的分级的规定：建议本项目以生产车间边界外扩50m设置卫生防护距离。生防护距离包络图见附图四。 根据现场调查，项目卫生防护距离内无敏感点。因此，项目运营过程中无组织废气对周围环境影响较小。评价建议项目卫生防护距离内不建设医院、学校、居民区等敏感项目。 2、 水环境影响分析 由工程分析知，本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。改扩建后生活污水产生量为13.68m3/d，即4104m3/a，生活污水主要污染物为COD300mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N25mg/L、SS200mg/L。 项目生活污水经厂内现有化粪池处理，处理后的水质能够满足驻马店市第四污水处理厂设计进水水质要求，进入驻马店市第四污水处理厂处理后达标排放，最终排入小清河。 表27 改扩建后废水排放情况一览表 类别 废水量（m3/a） 主要污染物浓度（mg/L） COD BOD5 氨氮 SS 化粪池处理前 浓度 4104 300 180 30 200 产生量 1.231 0.739 0.123 0.821 化粪池处理后 浓度 4104 250 150 27 180 产生量 1.026 0.616 0.111 0.739 驻马店市第四污水处理厂进水指标 / 420 180 30 200 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 由上表可知，项目废水经化粪池处理后，可满驻马店市第四污水处理厂收水水质要求，排入市政污水管网进入驻马店市第四污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，对周围水环境影响较小。 本项目废水进入驻马店市第四污水处理厂的可行性分析 ①本项目污水满足进入驻马店市第四污水处理厂的基本条件 驻马店市第四污水处理厂服务范围为西到刘阁路、洪河大道、凤山路，南到开源大道、薄山路、洪河大道，东到京港澳高速、北到仁爱路、乐山大道、棠溪大道。该区域包含关王庙片区、部分高铁居住片区和部分新城居住片区、纬十路居住片区、铁路物流园区和开源北产业片区。 本项目位于驻马店关王庙工业集聚区，位于污水处理厂的收水范围内，区域内污水管网已经建好。因此从位置上本项目废水进入污水处理厂可行。 ②驻马店市第四污水处理厂处理规模满足接纳本项目污水条件 废水接纳量分析：驻马店市第四污水处理厂设计处理规模为15万m3/d，本项目投运后污水排放量为13.68m3/d，仅占污水处理厂处理规模的0.0091%，因此，从处理规模上分析，本项目生活污水进入污水处理厂是完全可行的。 废水水质分析：从本项目污水水质情况分析，其排水主要污染因子COD浓度为250mg/L，氨氮浓度为27mg/L，该污水与其它污水混合后不会改变污水处理厂的设计进水水质，使污水处理厂处理负荷在设计要求范围之内。 综上，项目营运期产生的污水经化粪池处理后再进入驻马店市第四污水处理厂进一步处理达标后排入小清河，对区域地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为各生产设备如挤塑机、编织机、绞线机、成缆机、打盘机等生产运行过程中产生的噪声，噪声值不超过85dB（A），经厂房隔声后噪声值在65dB（A）以下。详见表28。 表28 项目主要生产设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声值 治理措施 治理后源强 1 挤塑机 85 基础减震、厂房密闭隔声 65 2 编织机 80 60 3 绞线机 85 65 4 成缆机 85 65 5 打盘机 85 65 本次评价仅对厂房内生产型高噪设备的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： ①点源衰减模式：Lr =L0－20lg(r/r0 ) 式中：Lr —距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0 —距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 ②噪声叠加模式： L＝10lg(∑100.1Li ) 式中：L—预侧点噪声叠加值，dB（A）； L i —第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 厂界噪声预测结果见表29。 表29 改扩建后噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 位置 噪声源距厂界距离（m） 厂界 贡献值 厂界现状值 预测值 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 55 36.54 52.3 42.7 52.41 43.64 65 55 南厂界 55 36.54 53.8 43.2 53.88 44.05 西厂界 51 37.20 54.2 43.9 54.29 44.74 北厂界 100 31.35 52.7 42.5 52.73 42.82 由预测结果可知，项目改扩建后产生的噪声对各厂界的预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 同时，在车间生产设备产生的噪声较集中的岗位，环评建议车间内操作人员配戴舒适方便的耳塞、耳罩等个人防护用品，建设单位应加强对工人使用劳动防护用品的监管，并进行培训，让工人养成自觉防护的习惯，减少对人员的健康影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是生产性固废以及职工生活垃圾等。 生产性固废：根据现有工程环评报告可知，现有工程生产性固废产生量为110t/a；本改扩建项目生产性固废主要为废包装材料、边角料，产生量约为15t/a，分类收集后外售。 职工生活垃圾：现有工程职工人数220人，人均每天垃圾产生量为0.5kg/d，年工作300天，则生活垃圾产生量为110kg/d即33t/a。本次改扩建项目不新增职工，故不新增生活垃圾量。生活垃圾由环卫部门清运至垃圾填埋场。 综上，项目所有固废均综合处置，不外排，因此对区域环境质量影响较小。 5、厂址选址可行性 本项目厂址位于驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）驻马店关王庙工业集聚区，在现有厂区办公楼北侧新建生产车间，不新增用地。根据项目单位提供的土地证，土地性质为工业用地。根据项目单位提供的建设用地规划许可证（驻开规工用地字[2009]第002号），本项目用地符合城乡规划要求。项目所在地周围主要为工业企业，本项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内无文物古迹。项目营运期间产生的废气、废水、噪声、固废等在采取相应的污染防治措施后，均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。项目卫生防护距离为该生产车间外50m，卫生防护距离内无医院、居民区和学校等敏感目标，满足卫生防护距离要求。因此，从环境保护角度分析，评价认为本项目选址可行。 6、“三线一单”分析 “三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 本项目位于驻马店关王庙工业集聚区，根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 根据项目所在地环境质量现状调查，项目区域空气质量能够不能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准要求；小清河尤河桥监测断面COD、总磷的监测值均能满足2019年驻马店市地表水目标值要求，氨氮超标，主要是由于沿途接纳了未处理的生活污水所致。项目区域地下水监测因子能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求；项目区域四周厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。现状监测结果表明，项目所在地声环境质量较好。 根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 本项目运营期将消耗一定量的水、电等资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。本项目运营期生活污水经化粪池处理后排入驻马店市第四污水处理厂处理后达标排放；项目挤塑工序产生的废气经处理后，能实现达标排放；固体废物全部回收利用或综合处置，实现了废水、废气的减量化和固体废物的资源化，符合资源利用上线要求。 本项目不属于环境功能区划中的负面清单项目。 7、环保投资估算 本项目总投资为800万元，其中环保投资为10万元，约占总投资的1.25%。本项目的部分环保设施会依托原有项目的环保设施，环保投资估算表见表30。 表30 本次改扩建项目环保投资一览表 序号 项目 环保措施 投资 （万元） 备注 1 废水 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入驻马店市第四污水处理厂处理 / 依托现有设施 2 废气 各挤塑工段设集气罩集气+共用1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”+15m高排气筒 7 新增 3 噪声 安装基础减振、隔声等设施 3 新增 4 固废 废包装材料集中收集后外售 / 依托现有设施 边角废料及不合格品集中收集后外售 / 职工生活垃圾设垃圾收集箱 / 合计 10 / 7、项目环保“三同时”验收 项目环保“三同时”验收内容针对改扩建后全厂情况进行验收，验收一览表见表31。 表31 项目改扩建后“三同时”验收一览表 类别 污染源 工程验收内容 验收标准 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入驻马店市第四污水处理厂处理 出水满足《污水综合排放标准）（GB8978-1996）三级标准要求和驻马店市第四污水处理厂进水水质要求 废气 挤塑废气 各挤塑设备设集气罩集气+共用1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”+15m高排气筒；每个车间共用一套 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求 食堂油烟 油烟废气经集气罩收集后经1套高低压静电式油烟净化设备进行处理，通过排气筒排放 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中的小型规模排放浓度的要求 噪声 车间设备 厂房隔声、设备安装基础减振、消声等设施 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 生产 及生活 生活垃圾筒和一般固废暂存间 合理处置不外排

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤塑工序 | 挤塑废气 | 各挤塑设备设集气罩集气+共用1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”+15m高排气筒 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 依托厂区内现有化粪池处理，处理后排入市政管网 | 出水满足《污水综合排放标准）（GB8978-1996）三级标准要求和驻马店市第四污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废包装材料 | 集中收集后外售 | 全部合理处置不外排 |
|  |  | 废边角料及不合格品 | 集中收集后外售 |  |
|  | 职工生活 | 集中收集后交由环卫 部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为各生产设备如打盘机、挤塑机、绞线机等生产运行过程中产生的噪声。经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对区域声环境影响较小。 |
| 主要生态影响 项目施工过程及建设后，将对局部区域生态环境产生轻微影响，主要表现为地表植被的减少。建议项目在施工与生产中采取分层剥离，表层土要合理堆放，用于复耕或闭厂后覆土。项目建成后通过采取绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。 |

结论与建议

1、项目概况 本次改扩建项目在现有厂区内新建生产车间，新增一条生产线，添置及改造拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机、屏蔽机、智能自动摇盘机、机器人、数据采集端口、机房等设备，建成后形成年产安全环保型家装电线150000km、智能电气装备用电线电缆6000km的生产能力。项目总投资800万元（全部由企业自筹），人员从现有工程调配，不新增劳动定员。 2、产业政策相符性及选址合理性分析结论 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在限制类、淘汰类名录内，且项目所使用的设备、生产工艺未列入限制类、淘汰类及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导名录（2010年本）》内，符合国家产业政策。该项目已在河南驻马店经济开发区发展改革局备案，项目代码：2019-411771-38-03-035722。 （2）选址合理性分析 本项目厂址位于驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）驻马店关王庙工业集聚区，在现有厂区办公楼北侧新建生产车间，不新增用地。根据项目单位提供的土地证，土地性质为工业用地。根据项目单位提供的建设用地规划许可证（驻开规工用地字[2009]第002号），本项目用地符合城乡规划要求。项目所在地周围主要为工业企业，本项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内无文物古迹。项目营运期间产生的废气、废水、噪声、固废等在采取相应的污染防治措施后，均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。项目卫生防护距离为生产车间外50m，卫生防护距离内无医院、居民区和学校等敏感目标，满足卫生防护距离要求。因此，从环境保护角度分析，评价认为本项目选址可行。 （3）平面布置合理性分析 厂区入口在厂区的南侧，临纬六路。现有厂区生产车间和办公楼平面布局不变，在厂区办公楼北侧新建生产车间，并对现有产品结构进行调整，实现产业升级，同时扩大生产能力。项目一号、二号及三号生产车间分别位于厂区西侧、北侧及东侧，交联楼位于厂区东北角，新建生产车间位于厂区中部，办公楼北侧，办公楼及综合楼、餐厅均在厂区南部，生产车间与生活办公区以道路相隔，整个厂区功能分区明确。项目厂区人流、物流通畅，厂区平面布置简洁合理。因此，从环保角度分析，本项目平面布置合理。 3、环境质量现状分析结论 根据项目所在地环境质量现状调查，项目区域空气质量能够不能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准要求；小清河尤河桥监测断面COD、总磷的监测值均能满足2019年驻马店市地表水目标值要求，氨氮超标，主要是由于沿途接纳了未处理的生活污水所致。项目区域地下水监测因子能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，地下水水质较好；项目区域四周厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。现状监测结果表明，项目所在地声环境质量较好。 4、环境影响分析结论 （1）运营期环境空气影响分析 改扩建项目运营期废气为食堂油烟及挤塑废气。 ①食堂油烟 项目油烟产生量为70g/d，即35g/h，年产生油烟量为21kg/a。 食堂油烟废气措施：油烟经集气罩收集后经一套高低压静电式油烟净化设备进行处理后通过排气筒排放。集气罩的收集效率为90%，处理风量为16000m3/h，油烟去除效率大于95%，每天运行2h，则无组织排放量为2.1kg/a，有组织油烟排放量为0.945kg/a，排放浓度为0.1mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中的小型规模排放浓度的要求。由于本项目油烟废气量排放很小，且能达标排放，因此对区域环境空气质量影响较小。 ②挤塑废气 项目电缆线生产的挤塑工序会产生废气，主要为非甲烷总烃，产生量约为0.52t/a。 环评建议6台挤塑机上方均设集气罩，将废气收集后汇到一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置两道处理后通过15m排气筒排放，收集效率以90%计，净化效率以90%计，总风量为12000m3/h，工作时间为300天，则项目有组织非甲烷总烃排放量为0.0468t/a，排放速率为0.0195kg/h，排放浓度为1.62mg/m3，通过15m高排气筒排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求（去除效率70%，排放口80mg/m3），对周围环境影响较小。 ③无组织废气环境影响预测 本项目无组织废气为挤塑工序未收集的非甲烷总烃气体，无组织排放量为0.052t/a，经预测项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.0074mg/m3，最大落地距离为50m，项目东、南、西、北厂界预测结果均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的要求（工业企业边界2.0mg/m3），对周围环境影响较小；本项目无需设置大气环境防护距离；在新建车间外设置50m的卫生防护距离，项目卫生防护距离内无医院、学校、居民区等敏感项目。 综上，项目运营期废气在采取相应措施后，对周围环境空气质量影响较小。 （2）运营期水环境影响分析 本次改扩建项目不新增生活污水和生产废水。现有工程生活污水经化粪池处理后，可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准和驻马店市第四污水处理厂进水水质标准，排入市政污水管网进入驻马店市第四污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入小清河，对周围水环境影响较小。 （3）运营期声环境影响分析 本项目噪声主要为各生产设备产生的噪声。经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对区域声环境影响较小。 （4）运营期固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物分为生产固废和生活垃圾。其中废包装材料、边角废料及不合格品集中收集后外售给其他企业综合利用；职工生活垃圾由环卫部门清运至垃圾填埋场。 通过采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物均合理处置不外排，对周围环境影响较小。 5、环保投资 本项目环保投资估算约为10万元，占总投资1.25%。 6、总量控制 项目不产生NOx、SO2。改扩建后项目运营期不新增生活污水，生产废水循环使用不外排，因此本项目不新增废水的总量控制指标。 7、评价建议： （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）加强营运期生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 （4）建立健全污染防治规章制度，责任落实到人，加强企业管理和环境管理，实行文明生产和清洁生产。 环评总结论： 综上所述，河南乐山电缆有限公司投资建设的智能控制电气装备线缆节能改造符合国家产业政策。项目厂址选址可行，平面布置合理。项目用地属工业用地，本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护的角度分析，评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

拉丝

绞线

废气

绝缘挤出

成缆

噪声

内衬层

铠装

废气

护套挤出

固废

成品检验

包装入库

废气、噪声

建筑材料堆放、运输

土方开挖

场地平整

道路修筑

房屋建筑

装修

扬尘、噪声、固废、废水

拉丝

绞线

绝缘挤出

成缆铠装（需要时）

护套挤出

成品检验

包装入库

铜单线

固废

噪声

废气

废气

图3 项目工艺流程及产污环节示意图