审批意见： 驻开环监表【2020】17号 关于《驻马店市红东方红木家具有限公司家具生产项目环境影响报告表》的审批意见 一、该项目总投资200万元，其中环保投资为12万元，占总投资的6%。占地1130平方米。建设地址位于驻马店市驻马店经济技术产业集聚区（含驻马店经济开发区）兴业大道与朗陵路交叉口东200米路南。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于限鼓励类、淘汰类和限制类，故项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在驻马店经济技术产业集聚区发改局备案，项目代码为：2020-411771-21-03-050899。 原则批准《驻马店市红东方红木家具有限公司家具生产项目环境影响报告表》。建设单位据此认真落实环评提出的各项环保污染治理设施和环保治理资金，严格执行建设项目“三同时”管理规定。 二、项目实施过程中，要严格做好以下几项工作： （1）本项目应切实落实环保投资，认真考虑本报告提出的各项污染防治措施，并在设计和建设中逐项落实； （2）废气 喷漆废气经水帘+光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放。 （3）废水 本项目废水主要为生活污水。 生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后通过市政污水管网进入第四污水处理厂。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要有边角料收集后外卖，职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门运送城市垃圾处理厂处理，废活性炭、水帘柜废水、废UV灯管、废催化剂和废漆料桶收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 （5）噪声 选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施，保证厂界噪声达标。 （6）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （7）严格执行排污申报制度和排污许可制度； （8）该项目建成后，应及时组织环保竣工自主验收，验收合格后方可正式投入运营。 三、本项目由驻马店市环境保护局经济开发区分局环境监察大队负责日常监督管理工作。 （公章） 2020年7月9日